POWIAT DĘBIcki

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU DĘBICKIEGO

NA LATA 2008 – 2011

Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012 - 2015

Dębica, 2008

Spis treści

1.	WSTĘP	2

1.1.	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	2

1.2.	CEL OPRACOWANIA	3

1.3.     KRAJOWE LIMITY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	3

2.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU	5

2.1.     POŁOŻENIE, Inne podstawowe dane Geograficzne	5

2.2.     DEMOGRAFIA	7

2.3.	GOSPODARKA	8

2.4.	KOMUNIKACJA	12

2.5.	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA	13

2.6.	OBSZAR NATURA 2000	18

3.	AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA	18

3.1.	POWIETRZE ATMOSFERYCZNE	18

3.2.	WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	21

3.2.1. Wody powierzchniowe	21

3.2.2. Ujęcia wody	23

3.2.3. Wody podziemne	24

3.3.	PRZYRODA  I ZASOBY LEŚNE	26

3.4.	POLE ELEKTROMAGNETYCZNE	33

3.5.	HAŁAS	34

3.6.	GLEBY I POWIERZCHNIA ZIEMI	35

4.	KIERUNKI I ZADANIA DLA POWIATU	39

5.	STRESZCZENIE	55

6.	INDEKSY I SPISY	56

6.1.	Spis rysunków	56

6.2.	Spis tabel	56

6.3.	Bibliografia	56

6.4.	Wykaz użytych skrótów	58

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. nr 25, poz. 150) w artykułach 17 i 18 nakłada na Starostę obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska oraz powiatowego planu gospodarki odpadami. Dokumenty te sporządza się (aktualizuje) co 4 lata, zaś co 2 lata nałożony jest na Starostę obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu raportu z programu ochrony środowiska i sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.

Uchwałą Nr XVII/163/2004 z dnia 23 marca 2004r. Rada Powiatu Dębickiego przyjęła „Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Dębickiego”, spełniając jednocześnie obowiązek określony w/w ustawach. Ponadto w czerwcu 2007 roku został sporządzony Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego za lata 2004-2006.

W związku z tym, że Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego został opracowany w 2004 roku, obecnie wymagana jest jego aktualizacja. Dokonano jej sporządzając niniejszy dokument.

Jeśli chodzi o metodykę, to niniejszy Program sporządzono zgodnie z aktualnym Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska (zwanym dalej WPOŚ). Opierano się także na dokumentach strategicznych wyższego szczebla, zwłaszcza na „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” (vide rozdział 1.3. nin. Programu).

Sporządzając przedmiotowy Program, wykorzystano analizę dokonaną w Sprawozdaniu 
z powiatowego programu ochrony środowiska, przy czym cele tam określone, które nie zostały dotychczas osiągnięte zostały uwzględnione w niniejszym Programie. Uzupełniono je celami, jakie przed powiatami stawia WPOŚ. Należy zauważyć, że WPOŚ dopuszcza, że niektóre zagadnienia znajdujące się w programie wojewódzkim, nie zostaną uwzględnione w programach powiatowych, co wynika ze specyfiki każdego powiatu.

Zagadnienia gospodarki odpadami omówiono w odrębnym opracowaniu - Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

## CEL OPRACOWANIA

Nadrzędnym celem programów ochrony środowiska jest umożliwienie racjonalnego zarządzania zasobami środowiska, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 
W uproszczeniu chodzi o to, by rozwój Powiatu w jednej dziedzinie, nie odbywał się kosztem innej.

Dla osiągnięcia tak określonego celu, w niniejszym Programie przedstawiono aktualną sytuację ekologiczną Powiatu. Równocześnie określono działania i przedsięwzięcia, jakie na terenie Powiatu są niezbędne, aby poprawić stan środowiska, zapewnić racjonalne gospodarowanie zasobami w tym ograniczyć wodochłonność, energochłonność i emisję zanieczyszczeń. Należy przy tym zaznaczyć, że rolą Powiatu jest wspieranie                        i koordynowanie działań, jakie różne podmioty będę podejmować w zakresie zadań określonych przez niniejszy Program.

## 1.3.     KRAJOWE LIMITY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wymusiło zaktualizowanie dokumentu określającego politykę ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z perspektywą 
na lata 2007-2010. W grudniu 2006 r powstał więc projekt pn. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”. Przy jego opracowywaniu uwzględniono nie tylko strategiczne i programowe dokumenty rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Wspólnoty Europejskiej.

W zaktualizowanym dokumencie wprowadzono limity w zakresie wykorzystania materiałów, wody i energii oraz dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego m. in:

- do końca 2015r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu 
i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z obszaru kraju w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją oraz zakończyć program budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 
w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000,

- zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017,

- wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym zamkniętych jej obiegów,

- osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno 
w bilansie zużycia energii pierwotnej w 2010r., jak i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji energii elektrycznej,

- uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zużyciu paliw płynnych w transporcie 
w 2010r.,

- podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010r.,

- ograniczaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska spowodowanego stosowaniem środków chemicznych,

- wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu,

- wyposażenia aglomeracji powyżej 100.000 RLM w oczyszczalnie ścieków 
z podwyższonym usuwaniem biogenów do wartości nieprzekraczalnych 10 mg N/dm3 
i 1,0 mg P/dm3 oraz niezbędna modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach sieci kanalizacyjnej,

- wyposażenia aglomeracji o wielkości 15.000 – 100.000 RLM w biologiczne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Budowa sieci kanalizacyjnej w tych aglomeracjach, w których ona nie istnieje,

- wyposażenia zakładów sektora rolno-spożywczego w oczyszczalnie ścieków zapewniające osiągnięcie wprowadzonych standardów emisji zanieczyszczeń.

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym 
w szczególności doprowadzenie do sytuacji, że w 2013 r. nie będzie składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.,

- kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% pow. kraju).

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

## 2.1.     POŁOŻENIE, Inne podstawowe dane Geograficzne

Powiat Dębicki utworzony został 1 stycznia 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz Powiatu jest Miasto Dębica.

W skład Powiatu Dębickiego wchodzą :

- gminy miejskie: Dębica, Pilzno,

- gminy miejsko-wiejskie: Pilzno, Brzostek,

- gminy wiejskie: Czarna, Dębica, Jodłowa, Żyraków.

Rys. 1. Podział administracyjny Województwa Podkarpackiego

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Rys. 2. Podział administracyjny Powiatu Dębickiego

Powiat Dębicki zajmuje powierzchnię 777,48 km2, co stanowi 4,3 % powierzchni Województwa Podkarpackiego.

Tabela nr 1 – Powierzchnia Powiatu Dębickiego na stan 31.12.2007 r

| Nazwa miejscowości | Powierzchnia [km2] | Ludność (na 1 km2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 r | 2007 r |
| miasto Dębica | 34,02 | 1384 | 1 375 |
| Brzostek | 122,33 | 106 | 107 |
| Czarna | 148,00 | 85 | 85 |
| gmina Dębica | 137,89 | 174 | 175 |
| Jodłowa | 59,92 | 91 | 91 |
| Pilzno | 165,00 | 105 | 105 |
| Żyraków | 110,19 | 121 | 122 |
| RAZEM | 777,48 | 170,49 | 171,00 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Około 60 % powierzchni Powiatu stanowią użytki rolne, z czego znaczna część, bo aż 50% terenu, zajmują grunty orne. Strukturę gruntów w Powiecie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni Powiatu

| WYSZCZE-GÓLNIENIE | Powierzchnia ogólna | W tym |
| --- | --- | --- |
|  |  | użytki rolne | grunty leśne | grunty zabudowane i zurbanizowane | tereny różne i nieużytki |
|  |  | razem | w tym |  | razem | w tym |  |
|  |  |  | grunty orne | sady | użytki zielone |  |  | tereny komunikacyjne |  |
|  | w hektarach |
| Gmina miejska |
| Dębica | 3402 | 1431 | 1003 | 34 | 263 | 746 | 1058 | 305 | 114 |
| Gmina miejsko-wiejska |
| Pilzno | 16513 | 11280 | 8531 | 186 | 2010 | 4320 | 538 | 367 | 214 |
| miasto | 1604 | 1256 | 956 | 7 | 225 | 149 | 165 | 51 | 1 |
| wieś | 14909 | 10024 | 7575 | 179 | 1785 | 4171 | 373 | 316 | 213 |
| Gminy wiejskie |
| Brzostek | 12233 | 8468 | 6442 | 141 | 1397 | 3266 | 331 | 274 | 56 |
| Czarna | 14800 | 8713 | 6312 | 91 | 1895 | 5443 | 418 | 379 | 115 |
| Dębica | 13789 | 8577 | 6098 | 252 | 1685 | 4326 | 690 | 399 | 56 |
| Jodłowa | 5992 | 4329 | 3291 | 20 | 773 | 1433 | 187 | 173 | 9 |
| Żyraków | 11019 | 9340 | 7208 | 120 | 1599 | 1175 | 367 | 237 | 43 |
| RAZEM | 77 748 | 52 138 | 38 885 | 844 | 9 622 | 20 709 | 3 589 | 2 134 | 607 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie „OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIMW LATACH 2004-2006”

## 2.2.     DEMOGRAFIA

Ludność Powiatu Dębickiego stanowi 6,3 % ludności Województwa Podkarpackiego 
Gęstość zaludnienia pod koniec roku 2007 wynosiła 171 osób/km2.

Powiat Dębicki według stanu na 2002 rok zamieszkiwało 134 196 osób, zaś w 2005 roku 132 556 osób. W kolejnych latach odnotowano niewielki wzrost liczby ludności do 132585 osób – co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3 – Liczba mieszkańców Powiatu Dębickiego

| Nazwa miejscowości | Liczba ludności |
| --- | --- |
|  | 2002* | 2005** | 2007 |
| miasto Dębica | 48 652 | 47 054 | 46 706 |
| Brzostek | 13 286 | 13 056 | 13 060 |
| Czarna | 12 400 | 12 482 | 12 552 |
| gmina Dębica | 23 693 | 23 923 | 24 075 |
| Jodłowa | 5 628 | 5 446 | 5 430 |
| Pilzno | 17 440 | 17 280 | 17 319 |
| Żyraków | 13 097 | 13 315 | 13 443 |
| RAZEM | 134 196 | 132 556 | 132 585 |

Źródło: dane z * POŚ, ** Główny Urząd Statystyczny

## 2.3.	GOSPODARKA

Powiat Dębicki stanowi jeden z ważnych ośrodków przemysłowych w regionie podkarpackim. W Powiecie Dębickim wykształciły się trzy podstawowe gałęzie gospodarcze: przemysłowa (zwł. przemysł chemiczny), rolnicza i turystyczno-rekreacyjna oraz uzupełniające takie jak: komunikacja, budownictwo czy też usługi.

Liczącymi się zakładami Powiatu Dębickiego są między innymi:

- TC DĘBICA S.A,

- Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Brzeźnicy,

- Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” S.A. w Pustkowie,

- Zakład Obróbki Marmuru „Jabo – Marmi” w Nagawczynie,

- Tikkurila Coatings Sp. z o. o. (fabryka farb i lakierów),

- „Arkus&Romet” Sp. z o.o. - największy w Polsce producent rowerów.

WPOŚ identyfikuje na terenie Powiatu trzy zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i dwa o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Są to :

- Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A.,

- „Gas Trading Podkarpacie” Sp. z o. o. w Dębicy,

- Podziemny magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy,

- Tikkurila Coatings Sp. z o. o. w Dębicy,

- Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Lubzinie – Oddział w Brzeźnicy).

W roku 2006 były opracowywane zewnętrzne plany operacyjno – ratownicze dla dwóch zakładów. Do ww. listy należy dołączyć HPL Pustków Sp. z o. o. w Pustkowie będący zakładem o dużym ryzyku, (informacja pochodzi ze strony internetowej Straży Pożarnej www.podkarpacie.straz.pl).

Ważnym działem gospodarki Powiatu Dębickiego jest rolnictwo.

Warunki glebowe odznaczają się tu dużą różnorodnością. Zróżnicowanie to spowodowane jest rzeźbą terenu, warunkami hydrologicznymi oraz użytkowaniem ziemi.

Żyzne gleby oraz dobrze zachowane środowisko naturalne stwarzają możliwości rozwoju różnorodnej produkcji rolnej, a w szczególności „zdrowej żywności”.

W porównaniu do ubiegłych lat użytki rolne zwiększyły się o kilka procent i stanowią obecnie około 60 % powierzchni Powiatu, w tym:

- grunty orne – około 50 %

- sady – około 1,8 %

- użytki zielone– 15,2 % .

Na terenie Powiatu rozpoznano złoża kopalin użytecznych, takich jak: kruszywa naturalne, surowce ilaste, wody termalne (obszary perspektywiczne) oraz ropy i gazu.

Duże walory przyrodnicze i krajobrazowe Powiatu Dębickiego sprzyjają rozwojowi agroturystyki i wypoczynku. Szczególną wartość i atrakcyjność turystyczną stanowią: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Obszar Chronionego Krajobrazu, zbiornik wodny „Strzegocice” w gminie Pilzno, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Straszęcinie, Ośrodek Wypoczynkowy w Chotowej, Ośrodek Wypoczynkowy Jałowce gmina Dębica.

W oparciu o istniejące uwarunkowania, w Powiecie wykorzystywane są odnawialne źródła energii. Według dostępnych danych na terenie Powiatu działa dziesięć kolektorów słonecznych (2 w Głobikowej, 3 w Nagawczynie i po jednym w Dębicy, Brzeźnicy, Pustkowie-Wsi i Żyrakowie), trzy elektrownie wiatrowe (Dębica, Głobikowa, Nagawczyna), jedna elektrownia wodna (MEW Pilzno s. c.), dwa spiętrzenia wodne (Dębica, Brzeźnica) oraz instalacja do produkcji biogazu eksploatowana przez Wodociągi Dębickie sp. z o. o. (produkcja biogazu przy oczyszczalni ścieków, na własne potrzeby).

Ponadto (wg danych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2007), na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Gminie Pilzno przewidziano możliwość lokalizowania turbin wiatrowych w niektórych częściach            m. Pilzno  i Strzegocice Zbiornik.

Analiza zasobów energii odnawialnej w Powiecie Dębickim

- Energia promieniowania słonecznego

Całość Powiatu Dębickiego (poza gminą Żyraków, zachodnią częścią gminy Czarna 
i północnej części gminy Dębica) posiada dobre warunki solarne, pozwalające zastosować na terenie Powiatu różne technologie pozyskiwania energii promieniowania słonecznego. Roczne sumy nasłonecznienia na tym terenie przekraczają 1060 kWh/m2 (około 4GJ energii). Taka ilość energii stanowi równoważnik około 130 kg paliwa umownego lub 90 kg oleju ekwiwalentnego.

Drugi rejon (w jego skład którego wchodzą gmina Żyraków, zachodnia część gminy Czarna i północna część gminy Dębica) charakteryzuje się średnimi w skali Podkarpacia (jednak wysokimi w skali kraju) sumami nasłonecznia, które zawierają się w przedziale od 1030 do 1050 kWh/m2. Usłonecznienie w tym rejonie jest dość wysokie i wynosi średnio około 1750 godzin/rok.

- Energia wiatrowa

W Powiecie Dębickim występują korzystne warunki wiatrowe. Dominująca wielkość zasobów energetycznych wiatru na tym obszarze wynosi 5,5 – 6,5 m/s (klasa III ).

Tereny o klasie trzeciej charakteryzują się umiarkowanymi warunkami wiatrowymi, w ich obszarze możliwe jest zastosowanie elektrowni wiatrowych, jednak pod warunkiem użycia bardzo wysokich wież oraz istnienia odpowiednich warunków infrastrukturalnych (tzn. rozwiniętej infrastruktury drogowej, łatwości dostępu do sieci itd.).

Południowa część Powiatu Dębickiego to obszar szczególnie predysponowany 
pod względem wiatrowym. Dominuje tu czwarta klasa wiatru (prędkość wiatru 6,5 – 7,5 m/s), a lokalnie spotykane są klasy piąte (prędkość wiatru powyżej 7,5 m/s). Wykorzystanie tych zasobów w w/w obszarze jest niestety znacząco ograniczone przez ukształtowanie terenu i typ pokrycia oraz przeznaczenia danych obszarów.

- Energia wodna

Ukształtowanie terenu Powiatu, duże prędkości przepływu wody w rzekach i potokach sprzyjają lokalizacji małych elektrowni wodnych. Płynąca woda przepuszczana 
jest w sposób kontrolowany przez turbiny wodne, którymi obraca się generatory energii elektrycznej. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach wodnych zazwyczaj wprowadzana jest do krajowego systemu przesyłu energii. Duża elektrownia wodna może zasilać nawet całe kilkutysięczne miasto. Małe rzeczki przeważnie dostarczają energii tylko właścicielom elektrowni i ich sąsiadom.

Możliwe jest również wykorzystanie po niezbędnych modernizacjach dotychczas niezniszczonych spiętrzeń wodnych służących do napędzania młynów i tartaków.

Użyteczna technicznie hydrogeneracja roczna na terenie Powiatu [MWh] 
(w poszczególnych punktach pomiarowych) wynosi:

- rzeka Wielopolka - 2681,19

- rzeka Czarna - 3167,93

- Mała Elektrownia Wodna Pilzno-Mokrzec - 8975,80

- Wisłoka z ujściem dopływu Wielopolka – 20105

- Energia z biopaliw

Potencjał teoretyczny i techniczny

Do produkcji biopaliw wykorzystuje się m.in. surowce roślinne takie jak rzepak, burak cukrowy, kukurydza i inne. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych, ograniczając przy tym emisję szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na źródła energii odnawialnej. Szacuje się, że do 2050 roku wykorzystywanie surowców z naturalnych źródeł będzie dwukrotnie większe, a za kolejne 50 lat liczba ta zwiększy się trzykrotnie.

W tym samym czasie ceny benzyny/oleju napędowego wzrosną, ponieważ zasoby paliw kopalnianych zostaną wyczerpane. Zmiany klimatu i postępująca degradacja środowiska naturalnego zmuszają nas do poszukiwania nowych możliwości w źródłach energii odnawialnej.

Duże zasoby materiałów surowcowych i możliwość ich wykorzystania sprawia, 
że biopaliwa są najlepszym sposobem na zredukowanie efektu cieplarnianego 
i spożytkowanie źródeł energii odnawialnej w najbliższej przyszłości.

Produkcja wykorzystująca nowe technologie, takie jak biotechnologia, posiada znaczny potencjał, aby uczynić z biopaliw zrównoważony sposób pozyskiwania energii. Mówiąc prosto, umożliwia wykorzystanie w sposób bardziej efektywny powierzchni rolnych, których powierzchnia jest ograniczona.

Do grupy biopaliw płynnych zaliczamy: bioetanol, biometanol, oleje roślinne, biodiesel       i biooleje.

W opracowaniu „Zasoby energii biopaliw na obszarze województwa podkarpackiego. Potencjał teoretyczny i techniczny - Piotr Gradziuk i Jan Mańka umieścili dane uzyskane 
z badań i analiz dot. zasobów energii biopaliw pozyskiwanej z produkcji rolniczej na obszarze woj. podkarpackiego w tym: zasoby teoretyczne i techniczne dla powiatów.         Z badań tych wynika, że potencjał teoretyczny i techniczny biopaliw (biodiesela) płynnych dla Powiatu Dębickiego w 2006 roku wynosił odpowiednio 15,2 i 9,1 tys.dm3, co stanowi 0,21% i 0,35% teoretycznej produkcji biodiesela Województwa Podkarpackiego.

W związku z przyjęciem przez Polskę celów polityki energetycznej państwa, w których zakłada się osiągnięcie zużycia OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), do 7,5% w roku 2010 oraz do 20 % w roku 2020, w Państwie powinno się kłaść duży nacisk na:

- budowę elektrowni wiatrowych,

- budowę farm wiatrowych,

- rozbudowę  i modernizację kotłów do spalania biomasy,

- budowę ciepłowni na biomasę,

- budowę energooszczędnych budynków mieszkalnych,

- montaż kolektorów, ogniw fotowoltaicznych,

- energetyczne wykorzystanie biogazu,

- budowę instalacji do estryfikacji,

- budowę małych elektrowni wodnych.

## 2.4.	KOMUNIKACJA

W Powiecie Dębickim znajduje się 976 km dróg gminnych. Ponad 697 km (72%) w/w dróg stanowią drogi o nawierzchni twardej. Długość dróg powiatowych wynosi 382 km, 
z czego 342 km (89,5%) posiada nawierzchnię utwardzoną. Przez teren Powiatu przebiega droga krajowa nr 4 (Tarnów – Rzeszów, długość odcinka na terenie Powiatu ok. 53 km) 
z odgałęzieniami, na południe w Pilźnie – droga krajowa 73 (biegnąca z Pilzna do Jasła, długość odcinka na terenie Powiatu ok. 30 km).

Łączna długość odcinków dróg krajowych wynosi ok. 83 km. Na północ od Dębicy położona jest droga wojewódzka 985 (Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec – Dębica, długość odcinka na terenie Powiatu – ok. 16 km).

Planowane jest również przeprowadzenie przez teren Powiatu Dębickiego odcinka autostrady A4 Zachód – Wschód.

Podstawową magistralą kolejową przebiegającą przez Powiat Dębicki jest linia 
z Krakowa przez Bochnię i Tarnów do Przemyśla.

## 2.5.	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Powiat Dębicki posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową rozdzielczą. Sieci wodociągowe eksploatowane przez przedsiębiorstwa i zakłady komunalne znajdowały się we wszystkich gminach.

Sieć wodociągową obsługiwaną przez przedsiębiorstwa i zakłady komunalne Miasta Dębicy i gmin Powiatu w znacznym stopniu wspomagały lokalne układy wodociągów obsługujących poszczególne budynki mieszkalne lub grupy budynków.

Tabela Nr 4 - Wodociągi i kanalizacja Powiatu Dębickiego w 2007 r.

|  | Sieć w km | Połączenia prowadzone do budynków mieszkalnych | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wodociągowa rozdzielcza | kanalizacyjna | wodociągowe | kanalizacyjne | dam3 | m3/osobę |
| Powiat Dębicki | 802,9 | 431,3 | 16143 | 8572 | 2773,5 | 20,9 |
| Województwo Podkarpackie | 12880,7 | 9748,0 | 277628 | 165878 | 47213,6 | 22,5 |

Szczegółowo, zagadnienia zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzenia ścieków, opisano poniżej w zestawieniu sporządzonym na poszczególne gminy.

Na terenie Miasta Dębica działa oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów 
o projektowanej przepustowości średniodobowej wynoszącej 21000 m3/d 
i projektowanym obciążeniu równym 101.500 RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Wisłoka.

Na terenie Miasta Dębica działa spółka „Wodociągi Dębickie”. Oprócz Miasta Dębicy, obsługuje ona okoliczne miejscowości w zakresie odbioru ścieków (Pustynię, Kozłów, Kędzierz, Latoszyn i część Gumnisk) oraz zaopatrzenia w wodę (Latoszyn, Podgrodzie, część Nagawczyny i część Kędzierza).

Gmina Dębica

Wodociąg jest w miejscowościach Pustków-Wieś, Pustków–Osiedle, Kozłów, Pustynia, Kędzierz, Paszczyna, Kochanówka, Brzeźnica, Zawada, Nagawczyna, Latoszyn, Podgrodzie;

Gmina posiada sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Pustków-Osiedle, Brzeźnica, Brzeźnica-Wola, Paszczyna, Zawada, Nagawczyna, Latoszyn Pustynia, Kozłów, Kędzierz.

Na terenie Gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków w Brzeźnicy, eksploatowana przez ZT „ERG” Pustków S.A. o projektowanej przepustowości średniodobowej wynoszącej 3100 m3/d i obciążeniu projektowanym równym 10330 RLM. Odbiornikiem ścieków jest ciek Wielopolka.

W ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wykonane zostały roboty:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podgrodzie i Latoszyn (33,8 km, 15 przepompowni)

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pustków – Kochanówka, Brzeźnica (18,8 km, 
6 przepompowni)

Gmina Czarna

Wodociąg o ogólnej długości 148,5 km obsługujący całość mieszkańców gminy zaopatruje miejscowości: Głowaczowa, Golemki, Jawornik, Grabiny, Chotowa, Borowa, Żdżary, Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Róża, Stara Jastrząbka.

W miejscowościach Czarna, Golemki, Przyborów, Głowaczowa, Grabiny, Chotowa są układy kanalizacji sanitarnej.

Na terenie Gminy działają dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków (w Czarnej 
i Głowaczowej) eksploatowane przez Gminę Czarna o projektowanej przepustowości średniodobowej wynoszącej odpowiednio 200 i 250 m3/d i obciążeniu projektowanym odpowiednio 1697 i 3963 RLM. Odbiornikiem ścieków jest ciek wodny o nazwie Czarna.

W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wykonane zostały roboty:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Podgórze (12,5 km, 13 przepompowni),

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zarzecze (15,2 km, 12 przepompowni),

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna (13,3 km, 5 przepompowni),

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarna (Q = 270 m3/d, RLM = 1697)

Gmina Pilzno

Zasadniczo Gmina  Pilzno jest zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Ujęcia wody dla sieci wodociągowej położone są w dolinie rzeki Wisłoka oraz  w miejscowości Żdżary. Nie mniej jednak znaczna część gospodarstw czerpie wodę ze studni gospodarczych, przy pomocy wodociągu zagrodowego lub ze studni bez instalacji wodociągowej. W tej sytuacji sprawa zaopatrzenia całej gminy w wodę przydatną do spożycia (o stale kontrolowanej jakości) jest priorytetowa.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Gminę Pilzno na dzień 31 grudnia 2006 r. na terenie Gminy Pilzno istniało 1880 przyłączy wodociągowych. Z tej liczby do budynków mieszkalnych wykonano 1774 szt. przyłączy, z tego w Pilźnie 960 szt.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 120 km, a  przyłączy wodociągowych 65. km.

Projekt zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno przewiduje powiększenie istniejącej sieci zaopatrującej w wodę tereny mieszkaniowe oraz nowe osiedla zwiększające system ujęć i instalacji. W tym zakresie projekt przewiduje dwa systemy zaopatrzenia ludności w wodę: wodociąg grupowy oraz ujęcia indywidualne.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie miasta Pilzno (jeden blok 
o przepustowości 500 m3/dobę). Eksploatatorem tej oczyszczalni jest MZWiK. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Wisłoka.

Do końca 2006 r. do oczyszczalni przyłączono sieć kanalizacyjną o łącznej długości 24,1 km, która przejmuje ścieki od 476 przyłączy kanalizacyjnych.

W przyszłości na oczyszczalni ścieków przewiduje się budowę i uruchomienie drugiego bloku o przepustowości 500 m3/dobę. Inwestycję tą należy uznać za niezbędna                   w konsekwencji planowanej dalszej rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W centrum miasta w Pilźnie funkcjonuje część systemu kanalizacji ogólnospławnej, 
który w dalszych latach będzie rozdzielony na 2 systemy: system kanalizacji sanitarnej oraz system kanalizacji deszczowej.

Na terenie miasta istnieją również lokalne zbiorniki okresowego opróżniania (tj. szamba).

Gmina Brzostek

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Brzostek oparte jest w dużej mierze na wodociągach grawitacyjnych zagrodowych oraz studniach indywidualnych. 
Do największych wodociągów grawitacyjnych należą wodociągi w: Bukowej, Zawadce Brzosteckiej, Przeczycy, Kamienicy Dolnej, Kleciach, Januszkowicach i Grudnej Górnej.

Na terenie gminy Brzostek z sieci wodociągowej korzystają mieszkańcy Brzostku, Zawadki Brzosteckiej, część mieszkańców Kleci i Nawsia Brzosteckiego. Długość przyłączy do budynków wynosi 43,7 km, natomiast długość sieci rozdzielczej (bez przyłączy) to 41,3 km .

Siecią kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzostek są objęte dwie miejscowości: Brzostek i Klecie. Długość podłączeń do budynków mieszkalnych wynosi 16,6 km zaś długość sieci rozdzielczych (bez przyłączy) wynosi 20,1 km. Sieć odprowadza 48 100 m3 ścieków. Obecnie do kanalizacji podłączonych jest 499 budynków. Brzostek skanalizowany jest w ok. 50%, Klecie w ok. 60%.

Na terenie gminy funkcjonują 4 oczyszczalnie ścieków:

- KOS w Brzostku,

- KOS w Brzostku,

- Miniblok M-9 w Kleciach (eksploatowana przez ZGKiM w Brzostku, jest to oczyszczalnia biologiczna o przepustowości Qsrd = 180 m3/d i projektowanym obciążeniu 3145 RLM, odbiornikiem jest  rzeka Wisłoka),

- oczyszczalnia biologiczna w Siedliskach-Bogusz

W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w m. Klecie (Q = 500 m3/d, RLM = 2583).

Gmina Żyraków

Wodociąg jest w miejscowościach: Bobrowa, Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola Żyrakowska, Żyraków, Zawierzbie, Wola Wielka, Straszęcin, Bobrowa Wola, Nagoszyn, Mokre, Zasów, Korzeniów.

Gmina skanalizowana jest w miejscowościach Zawierzbie, Straszęcin, Wola Wielka, Korzeniów.

Na terenie Gminy działają cztery oczyszczalnie biologiczne w miejscowościach: Wola Żyrakowska, Straszęcin (450 m3/d, odbiornik Grabianka), Zawierzbie (179 m3/d) 
i Korzeniów (25 m3/d).

Oczyszczalnia w Woli Żyrakowskiej eksploatowana jest przez Gminny Zakład Komunalny w Żyrakowie i ma projektowaną przepustowość średniodobową wynoszącą 450 m3/d. Projektowane obciążenie wynosi 2.820 RLM. Odbiornikiem (ścieków) jest rzeka Wisłoka.

W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wykonane zostały roboty:

- Budowa kanalizacji sanitarnej m. Bobrowa (21,2 km, 8 przepompowni)

- Budowa kanalizacji sanitarnej m. Bobrowa Wola (5,3 km, 2 przepompownie)

- Budowa kanalizacji sanitarnej m. Bobrowa Zakącie (3,9 km, 4 przepompownie),

- Budowa kanalizacji sanitarnej m. Góra Motyczna, Wiewiórka (23,0 km, 9 przepompowni)

- Budowa kanalizacji sanitarnej m. Nagoszyn (19,5 km, 5 przepompowni)

Wszystkie gminy nadal zamierzają inwestować w systemy zaopatrzenia ludności 
w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków komunalnych, to Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie podał za rok 2007, że z terenu Powiatu, siecią kanalizacyjną odprowadzono 3668,9 dam3 ścieków komunalnych. W innym zestawieniu (też za rok 2007), Urząd Statystyczny podał, że na terenie Powiatu powstało 5509 dam3 ścieków przemysłowych 
i komunalnych łącznie. (Stąd można wnioskować, że ilość ścieków przemysłowych wynosi ok. 1840,1dam3.) Dalej Urząd Statystyczny określił :

- ilość ścieków oczyszczanych (razem) jako 5271 dam3,

- oczyszczonych mechanicznie jako 29,3 dam3,

- oczyszczonych chemicznie i biologicznie jako 22,7 dam3,

- oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem biogenów jako 48,1 dam3,

Ponadto Urząd Statystyczny podał:

- ilość ścieków nieczyszczonych jako 238 dam3,

- w tym odprowadzonych siecią kanalizacyjną jako 187 dam3.

Wszystkie w/w wielkości dotyczą roku 2007 a podano je dla ścieków przemysłowych 
i komunalnych łącznie.

Odsetek ludności Powiatu korzystającej z oczyszczalni ścieków wg danych Urzędu Statystycznego wynosi 50,4 %. Równocześnie inne źródło, jakim jest WIOŚ Rzeszów podaje, że Dębica jest jednym z istotnych wytwórców ścieków w Województwie Podkarpackim i że w latach 2004 i 2006 na terenie Powiatu Dębickiego oczyszczano ponad 90% ścieków. Jest to istotna rozbieżność, Powiat nie dysponuje jednak innymi danymi.

Jeśli chodzi o ścieki przemysłowe, to w roku 2006 Urząd Statystyczny w Rzeszowie raportował, że „na terenie Powiatu bezpośrednio odprowadzono do wód lub do ziemi 2549 dam3 ścieków przemysłowych”. – Dane te stanowią cytat z US. Źródło to nie podało, 
czy ścieki te były oczyszczone, czy nie.

Brak jest innych informacji w tym zakresie, tj. nie ma danych szczegółowych typu: jaka część ścieków przemysłowych jest oczyszczania w zakładach i odprowadzana, 
jaka z kolei jest odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej (tj. ścieki przemysłowe 
i komunalne odprowadzane do sieci kanalizacyjnej wspólnym przyłączem) a jaka w ogóle nie podlega oczyszczeniu.

## OBSZAR NATURA 2000

Na terenie Województwa Podkarpackiego, wg stanu na dzień 17 czerwca 2007, znajduje się 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków – OSO (w tym 2 obejmujące jedynie część danego obszaru, pozostała ich powierzchnia jest na terenie Woj. Lubelskiego) oraz 12 obszarów ochrony siedlisk – SOO.

Żaden z tych obszarów nie jest położony na terenie Powiatu.

Planowane są natomiast niżej wymienione obszary Natura 2000, które będą się mieścić częściowo na terenie Powiatu Dębickiego:

- Klonówka (łączna powierzchnia 1264,23 ha, położony na terenie Powiatów: Dębickiego, Ropczycko-Sędziszowskiego i Strzyżowskiego),

- Ostoja w Paśmie Brzanki (łączna powierzchnia 3391,02 ha, położony na terenie Powiatów: Dębickiego, Jasielskiego i Tarnowskiego).

- Wisłoka z Dopływami,

- Dolna Wisłoka z Dopływami,

- Las nad Braciejową

# AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA

Dla określenia aktualnego stanu środowiska w Powiecie Dębickim wykorzystano dane udostępnione przez WIOŚ Rzeszów oraz informacje zawarte we WPOŚ

## POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

O stanie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu Dębickiego decydują takie czynniki jak:

- emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych,

- emisja zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych, w tym także zdarzające się incydentalnie spalanie odpadów w tych obiektach.

Do największych zakładów, z których emisja zanieczyszczeń wpływa na jakość powietrza w Powiecie należą:

- TC „DĘBICA” S.A.

- Tikkurila Coatings Sp. z o. o.

- Zakład Energetyczny i Ochrony Środowiska ENERGOEKO Sp. z o.o.

- Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A.

Ocena jakości powietrza w Województwie Podkarpackim dokonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach monitoringu powietrza prowadzonego na obszarach priorytetowych tj. w centrach miast 
i miejscowościach uzdrowiskowych.

Na terenie Powiatu Dębickiego (w Dębicy, ul. Parkowa) znajduje się punkt monitoringowy, w którym prowadzone są pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM 10, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz pasywny pomiar benzenu. Powiat Dębicki jest przez WIOŚ klasyfikowany w ramach strefy mielecko – dębickiej. Stan powietrza w tej strefie podlega ocenie pod kątem ochrony zdrowia a także ze względu na ochronę roślin.

W w/w punkcie monitoringowym, w roku 2007 WIOŚ Rzeszów oznaczył następujące średnie roczne stężenia:

- dwutlenek siarki 		2,7 µg/m3,

- dwutlenek azotu 		10, 4 µg/m3,

- benzen w pomiarze pasywnym 1,9 µg/m3,

przy czym dla żadnego z nich nie zanotowano przekroczeń;

- pył zawieszony PM 10 29,2 µg/m3, - dla tego zanieczyszczenia, w roku 2007 zanotowano 34 przekroczenia normy 24-ro godzinnej (tj. 34 dni, w których stężenie PM 10 przekraczało normę).

Jako przyczynę przekroczenia stężeń PM 10, WIOŚ Rzeszów wskazał: oddziaływania emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków, oddziaływania emisji 
z zakładów przemysłowych oraz oddziaływania związane z intensywnym ruchem samochodowym.

Według WIOŚ, zanieczyszczenia objęte programem badań na terenie Województwa Podkarpackiego w roku 2007, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM 10, tlenek węgla, benzen, ołów, kadm, nikiel, arsen oraz ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie Województwa, w tym na terenie Powiatu Dębickiego, niskie wartości stężeń. Zarówno w kryterium ochrony zdrowia, jak i ochrony roślin nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości dopuszczalnych w powietrzu. Pozwoliło to na zakwalifikowanie Powiatu Dębickiego, pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A (poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego lub docelowego).

Należy jeszcze dodać, że średnioroczne stężenia SO2 i NO2 na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmalały o około połowę. Nadto pod względem średniorocznych stężeń SO2 i NO2 Powiat jest jednym z mniej zanieczyszczonych i mieści się w średnim przedziale w skali Województwa. Jedynie emisja benzenu z terenu Powiatu jest jedną z wyższych 
w Województwie, ale też mieści się w granicach normy.

Jeśli chodzi o stan czystości powietrza na terenie Powiatu, to jedynie ze względu na benzo(a)piren strefa mielecko – dębicka została zakwalifikowana do klasy C (poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy). Sytuacja ta wymaga podjęcia działań mających na celu dotrzymanie wartości docelowej (tj. poniżej 1 ng/m3) od 01 stycznia 2013 r. w tym np. określenie obszarów przekroczeń, podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz opracowanie planu ochrony powietrza.

Poziom benzo(a)pirenu oznaczony w dla strefy mielecko – dębickiej w roku 2007 
(w punkcie pomiarowym „Mielec Zarząd Strefy”) wyniósł średniorocznie 6 ng/m3. Stężenia średniotygodniowe wahały się od 0,1 ng/m3 do 21 ng/m3. („Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2007”, WIOŚ Rzeszów)

Należy jednakże zważyć, iż punkt pomiarowy strefy mielecko – dębickiej benzo(a)pirenu, będący źródłem w/w oznaczenia, jest położony w Mielcu.

Na terenie Powiatu Dębickiego nie ma punktów monitoringowych mierzących ten rodzaj zanieczyszczenia. 
W związku z tym należałoby rozważyć konieczność przeprowadzenia pomiarów w tym zakresie na terenie Powiatu i w zależności od ich wyników podjąć decyzję o dalszych działaniach (np. o zasadności sporządzania planu ochrony powietrza).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dnia 13 stycznia 2009 r. samorząd wojewódzki przyjął uchwałę „w sprawie złożenia wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania polegającego na sporządzeniu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych 
w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie 
w województwie podkarpackim”.

Emisja benzo(a)pirenu pochodzi głównie z dużych źródeł energetycznego spalania, zlokalizowanych w miastach, zasilających znaczne obszary w ciepło. Jednak sektor komunalno bytowy także jest istotnym źródłem tego zanieczyszczenia. Według wyników badań Instytutu Przeróbki Węgla w Zabrzu, jeden domowy kocioł węglowy emituje rocznie około 0,2 kg benzo(a)pirenu.

Emisję benzo(a)pirenu z terenu Powiatu WIOŚ Rzeszów ocenił jako 0,041 Mg/rok.

Jeśli chodzi o emisje z energetycznych źródeł spalania paliw, to na terenie Powiatu WIOŚ zidentyfikował dwa źródła punktowe. Łączna emisja z nich pozostaje poniżej 1000 Mg zanieczyszczeń na rok, co jest wartością średnią w skali Województwa.

Na terenie Powiatu Dębickiego nie prowadzono badań jakości powietrza przy trasach samochodowych.

## WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

### 3.2.1. Wody powierzchniowe

Poniżej wymieniono główne cieki  występujące na terenie Powiatu Dębickiego:

Wisłoka – rzeka o długości 163,6 km jest prawobrzeżnym dopływem Wisły i płynie przez Pogórze Ciężkowickie i Kotlinę Sandomierską. W górnym biegu płynie głęboką doliną gdzie ma charakter przełomu, a od Dołów Jasielsko-Sanockich dolina rozszerza się.

Dulcza – lewobrzeżny dopływ rzeki Wisłoki, całkowita długość 18 560 mb, źródło 
w okolicach Zalasowej (województwo małopolskie) dalej płynie przez Łęki Górne i Łęki Dolne oraz Pilzno, za miastem wpada do Wisłoki powyżej mostu na drodze Nr 4 
w Łabuziu.

Wielopolka – prawy dopływ rzeki Wisłoki. Całkowita długość rzeki wynosi 53,7 km, 
przy czym przez teren powiatu dębickiego przepływa ta rzeka na długości 5,0 km). Bierze ona początek na Pogórzu Strzyżowskim na wysokości około 400 m npm.  Koło Ropczyc Wielopolka opuszcza Pogórze Strzyżowskie i wpływa do Kotliny Sandomierskiej. Dolina jest wysłana madami i piaskami rzecznymi, meandruje w km 12,0 rzeka przepływa granicą powiatu dębickiego posiadając wielkość zlewni około 445 km2.

Tuszymka – prawy dopływ Wisłoki. Stanowi naturalną granicę pomiędzy powiatem dębickim a powiatem mieleckim na odcinku około 2 km. Powierzchnia zlewni Tuszymki 
przy ujściu do Wisłoki wynosi 144,0 km 2.

Czarna (Grabinianka) - lewy dopływ rzeki Wisłoki. Całkowita długość rzeki wynosi 32,9km. Rzeka ta przepływa kolejno przez miejscowości: Krzyż (Tarnów), Zaczarnie, Lisia Góra, Wola Rzędzińska, Wałki, Jawornik, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny 
i Straszęcin. Na terenie gminy Żyraków i Czarna, Czarna  jest ciekiem nieuregulowanym o niewielkim spadku podłużnym i lekko meandrującym korycie. Powyżej km 22+040 aż do źródeł jest ciekiem uregulowanym i jako urządzenie melioracyjne został wykonany           w  ramach realizowanej inwestycji państwowej.

Powiat Dębicki pokryty jest gęstą siecią potoków do których zalicza się:

Potok „Przymiarki” – prawobrzeżny dopływ Dulczy, całkowita długość potoku 7 920 mb, odwadnia okolice Zwiernika, przepływa przez Przymiarki, ulicę 3-go Maja w Pilźnie           i wpada do Dulczy powyżej budynku „Sokoła”

Potok „Słotowski” – lewobrzeżny dopływ rzeki Wisłoki, całkowita długość 7 960 mb, potok przepływa przez Słotową, Bielowy i w Jaworzu Górnym wpada do Wisłoki.

Potok „Machowski” – przepływa przez gminę Pilzno w miejscowościach Podlesie Machowskie i Machowa ma długość 2 180 mb, i wpływa na teren sąsiedniej gminy Czarna

Potok „Gołęczynka” – przepływa przez Gołęczynę i wpada jako prawy dopływ Wisłoki

Potok „Złotoryja” – przepływa przez lasy Połomii i wpada jako prawy dopływ Wisłoki

(zalew Strzegocice) w okolicach Jaworza Dolnego

oraz potoki: Jodłówka, Chotowski, Kawęczyński, Gawrzyłowski, Dąbrówka, Pustyński, Budzisz, Nagoszanka, Wiewiórski, Ostra, Zawadka, Borowa (Wsiowy), Słony, Kamienica, Wolicki.

W roku 2006 w Powiecie Dębickim pobór wód na potrzeby gospodarki i ludności wyniósł 8,3 hm3. W zakresie danych nt. jakości wód powierzchniowych, badaniu podlegały wody większych rzek Powiatu. Szczegółowy stan klas czystości wody na terenie Powiatu 
w funkcji czasu, przedstawia poniższa tabela nr 5.

Tabela nr 5 Stan czystości rzek kontrolowanych (wg WIOŚ)

| Nazwa rzeki lata | Wody – w % kontrolowanych punktów – o klasie jakości |
| --- | --- |
|  | I (bardzo dobrej) | II (dobrej) | III (zadowalającej) | IV (niezadowalającej) | V (złej) |
| Wisłoka 2004 | – | 9,1 | 81,8 | – | 9,1 |
| 2005 | – | 9,1 | 63,6 | 27,3 | – |
| 2006 | – | 9,1 | 54,5 | 36,4 | – |
| Wielopolka 2004 | – | – | – | 100,0 | – |
| 2005 | – | – | – | 100,0 | – |
| 2006 | – | – | – | 100,0 | – |
| Tuszymka 2004 | – | – | – | 100,0 | – |
| 2005 | – | – | – | 100,0 | – |
| 2006 | – | – | – | 100,0 | – |

W wyniku analizy i oceny badań jakości wód w rzekach na terenie Powiatu przeprowadzonych w 2006 r stwierdzono brak wód I klasy czystości (tj. brak wód stanu bardzo dobrego). Najbardziej zróżnicowany stan jakości wód w rzekach przepływających odnotowano na rzece Wisłoka – 9,1 % tej rzeki to wody II klasy jakości (dobrej), 54,5% III klasy (zadowalającej jakości) i 36,4% IV klasy jakości (wody niezadowalającej jakości).

Najgorszy stan jakości wody odnotowano w punktach umieszczonych na rzekach Wielkopolska i Tuszymka – IV klasa (wody niezadowalającej jakości).

Z kolei w roku 2007, WIOŚ zaraportował następujące dane na temat jakości powierzchniowych wód płynących:

- na rzece Wisłoka w punkcie Podgrodzie – klasa IV (wody niezadowalającej jakości),

- na rzece Ostra w punkcie Latoszyn – klasa V (wody złej jakości),

- na rzece „Rzeka” w punkcie Kozłów 1 – klasa V (wody złej jakości).

Dane publikowane przez WIOŚ i in. są za mało szczegółowe, aby określić, czy zrzuty ścieków komunalnych mają wpływ na jakość wód.

Głównymi czynnikami wpływającymi na taki stan jakości wody w Powiecie są:

- występujące braki kanalizacji,

- spływy powierzchniowe z rolnictwa,

- nielegalne zrzuty ścieków.

### 3.2.2. Ujęcia wody

Główne ujęcia wody występujące na terenie Powiatu (wg informacji 
w zawartych w poprzednim PPGO do 2010 r.)

Zaopatrzenie w wodę miasta Dębica realizowane jest w oparciu o ujęcie brzegowe zlokalizowane na rzece Wisłoka w jej 58+730 km. Z ujęcia tego zaopatrywane są również miejscowości Podgrodzie, Latoszyn w gminie Dębica oraz Grabiny w gminie Czarna.

Pozostałe ujęcia wody są ujęciami wód podziemnych. Ujęcia te zlokalizowane są w:

- Brzostku - dla miejscowości Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Klecie, Zawadka Brzostecka,

- Głowaczowej - dla miejscowości Głowaczowa, Chotowej i części Grabin,

- Borowej - dla miejscowości Borowa,

- Żdżarach - dla miejscowości Żdżary, Jaźwiny, Podlesie, Przeryty Bór, Czarna,	Róża, Stara  Jastrząbka,

- Czarna - dla miejscowości Czarna, Golemki,

- Pustkowie - dla miejscowości Pustków-Osiedle,

- Pustkowie - dla miejscowości Pustków – Wieś, Kochanówka,

- Brzeźnicy - dla miejscowości Brzeźnica, Paszczyna, Pustków – Osiedle, Pustynia, 	Kędzierz, Kozłów,

- Zawadzie - dla miejscowości Zawada, Nagawczyna,

- Pilźnie - dla miejscowości Pilzno, Lipiny, Strzegocice, Bielowy, Łęki Dolne, Łęki		Górne, Machowa, Zwiernik,

- Gołęczyna - dla miejscowości Gołęczyna, Parkosz, Dobrków,

- Żyraków - dla miejscowości Bobrowa, Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola 			Żyrakowska, Zawierzbie, Żyraków,

- Wola Wielka - dla miejscowości Wola Wielka, Straszęcin,

- Nagoszyn - dla miejscowości Bobrowa Wola, Nagoszyn, Korzeniów, Mokre, Zasów.

Wszystkie ujęcia posiadają pozwolenia wodnoprawne na pobór i uzdatnianie wody. Nie wszystkie natomiast posiadają decyzje o ustanowieniu strefy ochronny pośredniej.

Ujęcia wód podziemnych posiadają również: Zakład Ogrodniczy Przyborów Sp. z o.o.,  Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI Sp. z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna Oddział ZM Dębica, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica SA, Tikkurlia Coatings Sp. z o. o., ANIMEX Grupa Drobiarska S.A. Oddział w Dębicy, Wytwórnia Salami Igloomeat-Sokołów Sp. z o.o.

Na terenie Powiatu są dwa ujęcia wody powierzchniowej dla celów przemysłowych :

- w Firmie Oponiarskiej T.C. Dębica S.A. w Dębicy

- oraz w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG".

### 3.2.3. Wody podziemne

Największe zasoby wód podziemnych w Województwie Podkarpackim występują 
w północnej części Województwa. Z trzech podstawowych poziomów wodonośnych zwykłych wód podziemnych występujących na terenie Województwa, największe znaczenie mają wody zalegające w utworach czwartorzędowych, oraz trzeciorzędowych. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych możliwe do wykorzystania do celów gospodarczych szacuje się na 503,3 hm3 , co stanowi ok. 3% zasobów kraju, z czego:

- w utworach czwartorzędowych   - 452, 4 hm3 (90,00%)

- w utworach trzeciorzędowych    - 38,1 hm3 (7,50%)

- w utworach kredowych              - 12,5 hm3 (2,45%)

- w utworach starszych                 - 0,3 hm3 (0,05%)

Na obszarze Województwa Podkarpackiego znajduje się 10 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, z czego dwa zbiorniki występują na terenie Powiatu Dębickiego – jest to zbiornik Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów i Dolina rzeki Wisłoka.

Jakość wód podziemnych przedstawia załączona poniżej mapa.

Rys. 3. Jakość wód podziemnych na terenie Województwa Podkarpackiego w 2007 r – WIOŚ

## PRZYRODA  I ZASOBY LEŚNE

Obszary ochrony przyrody w Powiecie Dębickim mają powierzchnię 4270,2 ha, 
co stanowi 5,5% ogólnej powierzchni Powiatu. Z tego 53 ha to rezerwaty przyrody 
a  4217,2 ha – parki krajobrazowe. (stan w 2007 r.)

Lesistość gmin Powiatu nie przekracza 30% (stan na 2007 r.).

Za poprzednim PPGO do 2010 roku przytacza się co poniżej :

Zróżnicowana budowa geologiczna, urozmaicone ukształtowanie terenu, stosunkowo dobrze rozwinięta sieć cieków wodnych, oraz liczne zbiorniki wód stojących sprawiają, 
że na obszarze lasów powiatu dębickiego istnieje szereg ekosystemów począwszy od leśnych, poprzez łąkowe, polne do wodnych i bagiennych włącznie. W związku z tym obserwuje się tutaj bogactwo flory właściwe różnym ekosystemom.

Na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwo Dębica stwierdzono występowanie około 800 gatunków roślin naczyniowych, z których wiele ma status roślin chronionych, czy rzadkich. Również fauna tego obszaru jest stosunkowo liczna i reprezentowana przez wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów ryb, z których część objęta jest ochroną gatunkową, a niektóre uważane są za rzadkie czy nawet wymierające.

Duże walory przyrodnicze i krajobrazowe Powiatu Dębickiego sprzyjają rozwojowi agroturystyki i wypoczynku. Szczególną wartość i atrakcyjność turystyczną stanowią:

- parki krajobrazowe:

- Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy na terenie gminy Brzostek,

- Park Krajobrazowym Pasma Brzanki – na terenie gminy Jodłowa,

- rezerwaty przyrody:

- „Kamera” (rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 38,01 ha chroniący rzadkiego krzewu - kłokoczki południowej, oraz dobrze wykształconego zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej z wieloma gatunkami roślin górskich 
i chronionych, m.in.: widłaka goździstego, skrzypu olbrzymiego, buławnika mieczolistnego oraz bluszczu pospolitego. Na terenie rezerwatu występują: ptaki takie jak: jastrząb, myszołów, dzięcioły; ssaki: jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, łasicowate; płazy: salamandra plamista),

- „Rezerwat Torfy” w miejscowości Głowaczowa, gmina Czarna (ochrona roślinności torfowisk położonych wśród leśnych wydm oraz rzadko spotykanej rośliny owadożernej – rosiczki okrągłolistnej, będącej pod ścisłą ochroną. Na terenie rezerwatu występują także ptaki: brodziec samotny, brodziec leśny, brodziec krwawodzioby, bocian czarny, cyranka, cyraneczka, myszołów; ssaki: sarny, jelenie, dziki),

- rezerwat florystyczny „Słotwina” – naturalne stanowiska pióropusznika strusiego położony w Polesiu Machowskim, gm. Pilzno. W leśnym odcinku machowskiego potoku występuje rak rzeczny,

W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych rezerwatów: „Stary Jawornik” (na skraju lasu nieopodal wsi o identycznej nazwie znajdują się skupiska dębów), Dębina - położone w tym samym kompleksie leśnym, nieco na zachód, kolejne skupiska dębów ; „Wielopolka” – m. Brzeźnica, gm. Dębica – rezerwat faunistyczny o statusie rezerwatu ścisłego. Przedmiotem ochrony będzie stanowisko bobra europejskiego, który przed wielu laty zadomowił się w rzece Wielopolce; „Machowa Lipiny” - jego obszar obejmuje stawy: Lipiński i Machowski oraz ich otulinę (rezerwat wodny o statusie rezerwatu częściowego, w miejscowości Lipiny, gmina Pilzno. Ochroną zamierza się objąć dwa stawy śródleśne (25 ha), stanowiące ostoję ptactwa wodno-błotnego, wraz z otoczeniem (ok. 250 ha)); Las Wolica - skupiska pięknej buczyny na stokach Łysej Góry, w południowej części Dębicy; Zamczysko - na pograniczu Stasiówki i Braciejowej oraz góry Okop znajdują się skupiska buczyny oraz drzewostan nasienny; Dęborzyn - zbiorowiska buczyny na południe od wsi 
o tej samej nazwie.

- Obszar Chronionego Krajobrazu:

- Pogórza Ciężkowicko - Strzyżowskiego,

- Jastrząbsko – Żdżarskiego na terenie gminy Czarna,

W sentencji powyższego stwierdzić należy, że wartość przyrodnicza Powiatu Dębickiego poprzez występowanie rzadkich elementów przyrody jest cennym atutem w skali Województwa Podkarpackiego.

Zasoby leśne powiatu dębickiego w zdecydowanej większości podlegają zarządowi Nadleśnictwa Dębica.

Lasy Nadleśnictwa Dębica (patrz www.debica.krakow.lasy.gov.pl) położone są 
w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, na terenie miasta i gminy Dębica, gmin: Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków, Lisia Góra oraz w powiecie sędziszowsko  - ropczyckim. Nadleśnictwo obejmuje dwa obręby leśne - Dębica i Żdżary 
i jest podzielone na trzynaście leśnictw.

Lesistość tego regionu wynosi 23,5 %. W stosunku do innych nadleśnictw RDLP Kraków jest ona niska, wynika to z rolniczego charakteru tych terenów oraz silnie rozwiniętego osadnictwa. W składzie gatunkowym dominują takie gatunki jak: sosna 
i modrzew , buk, jodła.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 142.

Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 11 126 ha (powierzchnia leśna 10 941 ha). Ponadto Nadleśnictwo Dębica pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 7 617 ha.

Charakterystyka przyrodniczo-leśna

Nadleśnictwo Dębica położone jest na terenie dwóch krain przyrodniczo-leśnych. Obręb Żdżary (część północna Nadleśnictwa Dębica) o pow. leśnej 6162,83 ha leży w VI Krainie Małopolskiej, dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich, Mezoregionu Bocheńsko-Kolbuszowskiego oraz Mezoregionu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, natomiast południowa część Nadleśnictwa Dębica - Obręb Dębica o pow. leśnej 4746,88 ha leży w VIII Krainie Karpackiej, w dzielnicy Pogórza Środkowo-Beskidzkiego, Mezoregionie Pogórza Ciężkowicko - Dynowskiego.

Głównymi gatunkami lasotwórczymi są sosna -50,5% oraz buk 29,3 %, jodła 7,9 %,        dąb 6,7%. Pozostałe gatunki stanowią 5,6 % udziału powierzchniowego nadleśnictwa. Dominujące typy siedlisk lasu - las wyżynny 39,36 % oraz bór mieszany świeży 25,01 % oraz bór mieszany wilgotny 20,65 %.

Większość kompleksów leśnych to małe kompleksy poniżej 500 ha.

W skali całego nadleśnictwa jest ich 147 i zajmują one 18%  całej powierzchni. Tylko 6 kompleksów leśnych ma dużą powierzchnię powyżej 500 ha. Stanowią one 82% powierzchni zajmowanej przez Nadleśnictwo Dębica. Są one przeważnie dobrze połączone z siecią dróg publicznych, co w istotny sposób ułatwia gospodarowanie i czyni je dostępnymi. Małe natomiast są często położone pośród lasów     i gruntów prywatnej własności, bardzo często bez możliwości dojazdu, co utrudnia gospodarowanie i naraża na zwiększoną penetrację oraz wszelkie objawy szkodnictwa leśnego począwszy od zaśmiecania (dzikie wysypiska śmieci), a skończywszy na kradzieży drewna.

Zagospodarowanie lasu

- szkółki i powierzchnia pod produkcję szkółkarską - 11,97 ha

- odnowienia i zalesienia - 48,00 ha

- poprawki i uzupełnienia - 15,00 ha

- pielęgnowanie upraw - 150,00 ha

- czyszczenia wczesne - 50,00 ha

- czyszczenia późne - 52,00 ha

- trzebieże wczesne - 171,00 ha

Odnowa zalesienia

W skład Nadleśnictwa wchodzą dwa obręby leśne. Obręb Dębica posiada głównie siedliska lasowe z przewagą LWyż. (lasów wyżynnych) i obręb Żdżary z siedliskami borowymi        i przewagą BMśw (bór mieszany świeży).

Wg planu urządzania, średnioroczna powierzchnia odnowień na powierzchniach otwartych wynosi 43 ha, a pod osłoną 50 ha. Na siedliskach lasowych obrębu Dębica stosowane są rębnie złożone, gdzie istnieją dogodne warunki do powstawania odnowień naturalnych buka, jodły, jawora.

Odnowienia sztuczne na tych siedliskach wynoszą średniorocznie ok. 2,50 ha. 
W obrębie Żdżary na siedliskach borowych prowadzi się gospodarstwo zrębowe z rębniami Ia,b,c,d  w zależności od siedliska  i odnowienie ze sztucznego sadzenia. Stosuje się            z powodzeniem specjalistyczne przygotowanie gleby przy pomocy frezu glebowego            i pługofrezarki.

W celu poprawy zdrowotności drzewostanów prowadzi się przebudowę drzewostanów sosnowych w obrębie Żdżary wprowadzając większy udział gatunków liściastych i modrzewia.

W 1999 r. na pow. około 150 ha wystąpiły szkody od wiatru, które spowodowały zaległości w rębniach trzebieżach.

W zakresie ochrony lasów i sanitarnego porządkowania drzewostanów leśnych, Nadleśnictwo rocznie pozyskuje ok. 15 tyś. m3 drewna (posusz, złomy, wywroty).            W zakresie ochrony pożytecznej fauny, rocznie zawieszane jest 250 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy.

W okresie zimy Nadleśnictwo Dębica prowadzi akcję dokarmiania ptaków wykładając w tym celu 300 kg karmy. Nadleśnictwo posiada     3 remizy o łącznej powierzchni 0,30 ha.

W celu ochrony upraw przed zwierzyną Nadleśnictwo Dębica rocznie zabezpiecza mechanicznie i chemicznie ok. 60 ha lasów.

Ochrona przeciwpożarowa

Obszar Nadleśnictwa Dębica zakwalifikowano do II kategorii - czyli średniego zagrożenia pożarowego. Największe zagrożenie pożarowe występuje wzdłuż szlaków komunikacyjnych kolejowych i samochodowych przebiegających przez kompleksy leśne Nadleśnictwa (linia kolejowa Tarnów - Rzeszów, Dębica - Mielec). Niebezpieczeństwo pożarów wynika również z dużej penetracji niektórych terenów przez miejscową ludność (np. lasy Leśnictwa Pustków wokół osiedla oraz Zakładów Tworzyw sztucznych "Erg", czy wokół ośrodka wypoczynkowego w Chotowej i Jaworzu).

Największe zagrożenie pożarowe istnieje wiosną przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, związane jest z bezmyślnym wypalaniem traw na gruntach przylegających do lasów. Ekstremalne przypadki zagrożenia pożarowego związane są z podpaleniami.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego lasów Nadleśnictwo utrzymuje w stałej sprawności 3 punkty czerpania wody. W pełnej mineralizacji utrzymuje 26 km pasów ppoż. przy drogach publicznych oraz 15 km pasów Kienitza przy torach kolejowych.       Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 13 baz sprzętu do ochrony obszarów leśnych przed pożarami, wyposażonych zgodnie z instrukcją ochrony ppoż.. W okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego prowadzi się obserwację terenów leśnych z dostrzegalni ppoż., usytuowanej w leśnictwie Wałki oraz przez uruchomienie pieszych patroli. Łączność          z leśnictwami oraz jednostkami ratowniczymi zapewniona jest przez sieć telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno- pamiątkowej i krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Nadleśnictwo posiada na swoim terenie uznane pomniki przyrody ożywionej:

- aleja dębowa

- bluszcz pospolity - okazy kwitnące w ilości ok. 50 szt. - Leśnictwo Jaworze - wieś Jaworze Dolne,

- jesion wyniosły - Leśnictwo Berdech - wieś Braciejowa,

- dąb szypułkowy Leśnictwo Berdech - wieś Stasiówka.

Poza gruntami nadleśnictwa, ale w zasięgu jego działania jest 68 stanowisk pomników przyrody. Na obszarach leśnych Nadleśnictwa Dębica znajdują się jeszcze 3 obiekty przyrody żywej i nieożywionej, które ze względu na swoje walory powinny być objęte ochroną indywidualną i otrzymać status pomnika przyrody (granitowy głaz polodowcowy 140x100x50 cm - leśnictwo Machowa, skałka z piaskowca serii śląskiej - leśnictwo Brzostek, buk zwycz. – leśnictwo Kamienica).

Zwierzęta i rośliny chronione

Na terenie całego Nadleśnictwa Dębica stwierdzono występowanie 72 gatunków roślin chronionych. Wśród nich jest 21 gatunków, których występowanie na terenie Nadleśnictwa Dębica zostało potwierdzone. Na uwagę zasługuje tutaj rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity kwitnący, bagno zwyczajne, kłokoczka południowa, grzybień biały, grążel żółty. Spośród roślin chronionych występujących na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Dębica cztery znalazły się w "Polskiej czerwonej księdze roślin".

Na terenie Nadleśnictwa Dębica stwierdzono występowanie 172 gatunków chronionych zwierząt kręgowych w tym 15 płazów, 6 gadów, 121 ptaków, 26 ssaków i 4 ryb. Żaden 
z gatunków gryzoni i zającokształtnych nie należy do gatunków ginących, zagrożenie dla nich podobnie jak dla owadożernych stanowić może chemizacja rolnictwa. W przypadku zwierząt kopytnych brak jest istotnych zagrożeń. Niebezpieczeństwo w przypadku tych ostatnich stanowić mogą losowe epidemie, rzadziej surowe i śnieżne zimy, czy kłusownictwo.

## POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Do szkodliwych dla środowiska rodzajów promieniowania powodowanego działalnością człowieka należy promieniowanie jonizujące i niejonizujące.

Główne źródła pól elektromagnetycznych stanowią:

- linie elektroenergetyczne,

- obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych itp.),

- stacje radiolokacyjne.

Na terenie Powiatu występują min. następujące stacje bazowe telefonii komórkowej:

- stacja bazowa telefonii komórkowej nr BT-2522 TRN Bukowa, gmina Brzostek,

- stacja bazowa telefonii komórkowej nr F-2-5515-TA Pilzno,

- stacja łączności bezprzewodowej Gorzejowa, gmina Brzostek,

- stacja bazowa telefonii komórkowej Siedliska Bogusz, gmina Brzostek.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził         w Województwie Podkarpackim badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) 
w środowisku. Badaniom poddano źródła pól elektromagnetycznych, mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Badania prowadzone były w miejscach dostępnych dla ludności, w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych i radiowo-telewizyjnych stacji nadawczych, w tym w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej.

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku, w badaniach monitoringowych prowadzonych w miejscach dostępnych dla ludności, stwierdzono znacznie niższe od dopuszczalnych poziomy PEM.

Wskazane są dalsze badania w celu monitorowania zagrożeń.

## HAŁAS

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w Powiecie należy komunikacja drogowa, linie kolejowe, statki powietrzne, linie energetyczne oraz źródła znajdujące się na terenie zakładów przemysłowych, wytwórczych i rzemieślniczych.

Zagrożenie nadmierną emisją hałasu zauważalne jest głównie na terenach miejskich oraz wzdłuż tras komunikacyjnych. Wzrost poziomu hałasu związany jest ze wzrostem natężenia ruchu i ze złym stanem nawierzchni tras komunikacyjnych oraz powolną rozbudową i modernizacją układów komunikacyjnych.

W 2007 roku, w ramach realizacji „Programu monitoringu środowiska 
w województwie podkarpackim w latach 2007-2009”, na terenie Powiatu Dębickiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wykonał badania uciążliwości hałasu komunikacyjnego. Pomiary wykonano w porze dziennej i nocnej, w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych w mieście Pilzno.

Z analizy przeprowadzonych pomiarów hałasu wynika, że we wszystkich punktach pomiarowych poziom dopuszczalny hałasu został przekroczony.

Tabela nr 6 - Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego przeprowadzonych w 2007 rok na     terenie miasta Pilzna

| Nr pp | Lokalizacja punktu pomiarowego | Dopuszczalna norma [dB] | Równoważny poziom dźwięku A (LAeq) [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy |
| 1 | ul. Paderewskiego (w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Legionów) | 55 | 50 | 58 | 51,7 |
| 2 | ul. Paderewskiego (w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Legionów) | 55 | 50 | 59,1 | 54,4 |
| 3 | ul. Paderewskiego 4 (okolice wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 4) | 55 | 50 | 56,3 | 55,3 |

Ponadto pomiar hałasu komunikacyjnego przeprowadzony w miejscowości Bielowy na drodze krajowej nr 73 wykazał równoważny poziom dźwięku A (LAeq) 72 dB w porze dziennej oraz 69,9 dB w porze nocnej.

Ograniczenie poziomu hałasu komunikacyjnego można osiągnąć poprzez budowę nowych obwodnic dla miast i dróg szybkiego ruchu oraz budowę ekranów akustycznych przy drogach w miejscach uciążliwych dla mieszkańców.

## GLEBY I POWIERZCHNIA ZIEMI

Na terenie Województwa Podkarpackiego wyróżnić można tereny nizinne, wyżynne 
i górskie. Na nizinnych terenach Kotliny Sandomierskiej występują głównie gleby bielicowe wytworzone z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych. W północnej części Kotliny Sandomierskiej występują gleby bielicowe wytworzone z piasków wydmowych. 
Na płaskowyżu Tarnogrodzkim duże powierzchnie zajmują gleby bielicowe wytworzone 
z utworów pyłowych wodnego pochodzenia.

W dolinach Wisłoki występują gleby aluwialne powstałe przez nasunięcia i namulenia.    Są to najczęściej mady chude i średniociężkie.  W rejonie Jarosławia, Przemyśla                  i Przeworska występują najlepsze gleby w województwie - czarnoziemy wytworzone         z lessów. W rejonie Kotliny Sandomierskiej znajdują się ponadto w mniejszych ilościach gleby torfowiskowe i bagienne oraz czarne ziemie.

Na Przedgórzu występują gleby bielicowe utworzone z lessów. Na terenie Pogórza Karpackiego oraz w kotlinie Dołów Jasielsko-Sanockich występują gleby brunatne 
i bielicowe pyłowe. Na obszarach wyżynnych i górskich zalegają głównie gleby brunatne 
i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. W rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów występują gleby brunatne i bielicowe gliniaste oraz tzw. gleby szkieletowe. Ponadto 
w rejonach górskich występują w mniejszych ilościach gleby bagienne i mady.

W ogólnej ocenie gleby województwa poza nielicznymi wyjątkami, należą raczej do gleb ubogich. Większość z nich zaliczyć można do IV i V klasy bonitacyjnej.

Do czynników negatywnych wpływających na ich stan zaliczamy degradację 
w wyniku erozji wodnej i ruchów masowych. Bardzo duży procent gleb w Powiecie jest narażonych na erozję silną i bardzo silną, występują liczne tereny osuwiskowe. Gleby narażone na silną erozję wodną są wyłączane z użytkowania ornego i przeznaczane           w całości pod trwałe użytki zielone lub pod zadrzewienia. Zanieczyszczenia gleb mają charakter punktowy i liniowy.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa przeprowadził monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Badaniami monitoringowymi objęte zostały zmiany właściwości gleb, zachodzące wraz z upływem czasu pod wpływem czynników przyrodniczych i działalności gospodarczej człowieka. Część wyników tych badań została umieszczona w publikacji „Monitoring chemizmu gleb ornych województwa podkarpackiego”, z której zaczerpnięto informacje w poniższym omówieniu gleb na terenie Powiatu Dębickiego.

W Powiecie Dębickim był 1 punkt tego monitoringu (grunty orne, wyniki z niego omówiono poniżej):

Zakwaszenie gleb

Badania gleby wykazały, że na terenie Województwa Podkarpackiego, a tym samym 
w Powiecie Dębickim, utrzymuje się, a w wielu przypadkach postępuje zakwaszenie gleb. W punkcie pomiarowym na terenie Powiatu stwierdzono występowanie gleby bardzo kwaśnej (pH 4,3) i dlatego potrzebne jest, a nawet wskazane wapnowanie gleb w celu jej poprawy właściwości fizyko-chemicznej i biologicznej.

Zasolenie gleb

Przeprowadzone badania nie wykazały występowania nadmiernego zasolenia gleb oraz nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb w punktach określonych jako miejsca narażone na emisje przemysłowe. Wartość stężenia soli w glebie w punkcie pomiarowym dla Powiatu była poniżej 10 mS/m, tak więc nie przekraczała górnej wartości zasolenia, przyjętej dla gleb naturalnych, tj. 20mS/m, która wpływa negatywnie na zdrowotność roślin, powoduje zahamowanie procesów wzrostowych, obniżenie wydajności fotosyntezy i prowadzi do suszy fizjologicznej.

Zawartość metali ciężkich w glebie

Poziom zawartości analizowanych metali śladowych w glebie był niski. Nie stwierdzono   w analizowanych próbkach gleb ornych Powiatu ponadnormatywnych zawartości metali. Przeprowadzone w ostatnim roku badania wykazały następujące wyniki zawartość poszczególnych metali w glebie:

- ołów – 14,3 mg/kg gleby,

- cynk – 28,1 mg/kg gleby,

- miedź – 3,8 mg/kg gleby,

- nikiel – 4,8 mg/kg gleby,

- kadm – 0,25 mg/kg gleby.

Osuwiska w Powiecie Dębickim

Powstawanie osuwisk w powiecie warunkuje zaleganie pokryw zwietrzelinowych 
na podłożu łupkowym, w połączeniu z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi, takimi jak 
np spływ wód po intensywnych opadach deszczu lub z szybko topniejącego śniegu. Bardzo duży wpływ na powstawanie osuwisk ma także działalnością człowieka (np. mechaniczne podcięcie skarp i zboczy, budowle, kanały na zboczach, dodatkowe obciążenie zbocza przez nasypy lub budynki, wycięcie drzew oraz intensywny ruch kołowy).

Ruchy masowe ziemi, stanowią w niektórych przypadkach zagrożenie dla obiektów budowlanych posadowionych na uruchomionej powierzchni, jak również znajdujących się 
na drodze uruchomionych mas ziemnych. W niektórych przypadkach mogą stanowić również zagrożenie dla życia i zdrowia.

Najskuteczniejszym sposobem unikania zniszczeń, jakie wynikają z powstania ruchów masowych, jest omijanie terenów predysponowanych do powstawania tych ruchów 
i wykluczenie z ich zasięgu działalności gospodarczej. Obszary narażone na wystąpienie osuwisk powinny podlegać szczególnym zasadom zagospodarowania, np.: drenowaniu 
i odwadnianiu.

Należy jednak podkreślić, iż osuwiska jako takie stanowią zjawisko naturalne, występujące w przyrodzie. Przeciwdziała się im jedynie w przypadkach, gdy stanowią one 
(te osuwiska) zagrożenie dla budynków, infrastruktury lub działalności człowieka (np. uprawy ziemi).

Poniższy rysunek (nr 4) przedstawia poglądową mapę lokalizacji terenów osuwiskowych na terenie Powiatu.

Rys. 4. Poglądowa mapa terenów osuwiskowych na ternie Powiatu Dębickiego

Źródło: http://www.wrota.podkarpackie.pl/

Z powyższej mapy można odczytać, że na terenie Powiatu Dębickiego osuwiska występują lokalnie. Największe skupienie osuwisk występuje na obszarze gminy Brzostek, Jodłowa 
i gminy Dębicy. Powiat prowadzi rejestr osuwisk.

Do zagrożeń w komponencie ochrony gleby i powierzchni ziemi można także zaliczyć te, które są związane z eksploatacją kopalin. Powodują one deformację terenu, zmianę struktur geologicznych, zmianę stosunków wodnych, wycofanie się roślin i zwierząt 
z eksploatowanego obszaru.

Nadmienić jeszcze należy, ze a terenie Powiatu nie ma porzuconych terenów zdegradowanych. Jest jedynie przewidziany do rekultywacji zdewastowany teren poprzemysłowy (była jednostka wojskowa Dębicy).

Odrębne zjawisko stanowią powodzie. Same w sobie także stanowią zjawisko naturalne 
i przeciwdziała się im o tyle, o ile jest to niezbędne dla ochrony dóbr materialnych, gospodarki oraz zdrowia i życia ludzi. Cykliczne zalewanie niektórych terenów umożliwia utrzymanie się tam specyficznych biotopów i właściwej im bioróżnorodności.

Powiat Dębicki dysponuje powiatowym planem ochrony przeciwpowodziowej oraz systemami monitorowania i wczesnego ostrzegania, wykonanym wspólnie dla Powiatów: Jasielskiego, Mieleckiego i Ropczycko-Sędziszowskiego.

Brak jest formalnych dokumentów ustalających obszary zalewowe. Jednak władze Powiatu i poszczególnych jego Gmin zamierzają, w oparciu o własne doświadczenie i zasób informacji z przeszłości, uwzględnić w swoich planach także ochronę przed powodzią. Stąd wynikają postulaty budowy wałów, naprawy wałów już istniejących, tworzenia 
i rozbudowy systemów reagowania kryzysowego, ale też działania bardziej długofalowe np. konieczność dotrzymania pewnych (wyższych) standardów przy projektowaniu 
i budowie domów na terenie zalewowym i wreszcie racjonalne uwzględnienie tematyki powodzi w planach zagospodarowania przestrzennego. W praktyce oznaczać to będzie np. przeznaczanie terenów zalewowych na uprawy wierzby energetycznej, lub pozostawianie ich w stanie naturalnym (ze względów ochrony przyrody) – wszędzie tam, gdzie nie będzie to groziło szkodami dla ludności lub w gospodarce.

# KIERUNKI I ZADANIA DLA POWIATU

Przy uwzględnieniu powyższych założeń w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008 – 2011 (WPOŚ), zostały określone zadania dla Powiatu Dębickiego.

We WPOŚ przyjęto następujące priorytetowe cele:

Priorytet 1. Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych

Priorytet 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (w tym ochrona przed powodzią, poważne awarie, ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych i chemicznych)

Priorytet 3. Gospodarka odpadami

Uwaga:

Informacje dotyczące zakładanych celów ekologicznych, priorytetowych działań                 i przedsięwzięć, czy zakładanych limitów w zakresie gospodarowania odpadami, rejony koncentracji działań zawarte są w integralnej części niniejszego Powiatowego Programu Ochrony Środowiska jaką stanowi ”Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Dębickiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012 -2019”.

Priorytet 4. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

Priorytet 5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów

Priorytet 6. Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej

Priorytet 7. Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb

Priorytet 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym

Priorytet 9. Ochrona zasobów kopalin

W obrębie każdego priorytetu, wyszczególnione zostały cele krótkookresowe (na okres najbliższych 4 lat od uchwalenia programu) i średniookresowe (na okres najbliższych 8 lat od uchwalenia programu), a w ich obrębie kierunki działań. Wskazane zostały również rejony koncentracji działań oraz ważniejsze wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych, a także działania priorytetowe wraz z podaniem terminów ich realizacji, szacunkowych kosztów i instytucji odpowiedzialnych za ich realizację.

Jednakże nie wszystkie w/w zagadnienia dotyczą administracji powiatowej lub Powiatu Dębickiego w szczególności.

Z zakresu zadań i celów określonych we WPOŚ, Powiatu Dębickiego dotyczą zagadnienia wymienione poniżej w tabeli 7.

Jeśli chodzi o określenie w niniejszym PPOŚ środków niezbędnych do realizacji celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych, to należy wyjaśnić, jak niżej.

Realizacja zadań wytyczonych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Dębickiego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Instytucje udzielające dotacji lub kredytu na inwestycje związane z ochroną środowiska kładą duży nacisk na osiągniecie efektu ekologicznego oraz objęcie zasięgiem inwestycji/przedsięwzięcia możliwie największej liczby mieszkańców Powiatu. Dlatego też, w przypadku Powiatu Dębickiego należy dążyć do podejmowania i realizacji przedsięwzięć obejmujących swym zasięgiem dużą część obszaru Powiatu. Tym bardziej, że wspólne działanie kilku gmin obniży koszty przedsięwzięcia i koszty eksploatacji.

Środki (wskazane w poniższych tabelach) na finansowanie przedsięwzięć związanych        z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł:

- własne środki gmin i miast,

- dofinansowanie z Gminnego, Powiatowego, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- fundusze pomocowe i związane z ekokonwersją (Ekofundusz),

- kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. bank Ochrony Środowiska),

- pozyskanie inwestora strategicznego.

Wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej wymagają m.in.:

- strategii rozwoju powiatu lub gminy,

- planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

- programu ochrony środowiska, programu gospodarki odpadami, planu zalesień,

- studium wykonalności,

- projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze źródłową dokumentacją finansową 
i przetargową,

- wymaganych przez prawo wszelkiego rodzaju pozwoleń na realizację przedsięwzięcia.

Uwzględniając istniejący model gospodarki na terenie gmin Powiatu Dębickiego oraz prawdopodobny jego kształt w najbliższych altach, należy przypuszczać, że uzyskanie funduszów ze środków pomocowych będzie możliwe, ponieważ:

- realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami obejmuje swymi działaniami dużą część obszaru Powiatu,

- niższe w skali realizacji przez kilka gmin progi uzyskania pomocy finansowej,

- osiągnięcie ponadgminnego efektu ekologicznego tak podjętych działań.

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym programem. Zarządzanie to uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, 
w oparciu o instrumenty zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających. Zaś system zarządzania powinien obejmować:

- zasady realizacji Programu,

- monitoring,

- harmonogram realizacji,

- sprawozdawczość z realizacji Programu.

W odniesieniu do Powiatowego programu ochrony środowiska, jednostką odpowiedzialną za zarządzanie nim jest Zarząd Powiatu. Jednak całościowe zarządzanie Programem          w Powiecie odbywać się będzie na kilku szczeblach. – Oprócz szczebla powiatowego są jeszcze szczeble gminne i wojewódzki. Na każdą z tych jednostek samorządu terytorialnego nałożone są czasem zbieżne obowiązki.

Zadania samorządowych jednostek organizacyjnych:

Województwo:

- opracowanie strategii rozwoju,

- opracowywanie planów wieloletnich,

- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,

- realizacja polityki rozwoju,

- edukacja publiczna,

- pomoc społeczna,

- promocja i ochrona zdrowia,

- ochrona środowiska,

- gospodarka wodna,

- obronność i bezpieczeństwo publiczne.

Powiat:

- zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,

- administracja geologiczna,

- promocja i ochrona zdrowia,

- zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

- ochrona środowiska,

- gospodarka wodna,

- ochrona przeciwpowodziowa.

Gmina:

- gospodarka odpadami komunalnymi,

- zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych,

- oczyszczanie ścieków komunalnych,

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- ochrona i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej,

- tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zarządzanie w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska odbywa się poprzez:

- spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa,

- modernizację stosowanych technologii,

- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,

- stała kontrola zanieczyszczeń.

Jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za wykonanie i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom przez:

- kontrole korzystania ze środowiska,

- racjonalne planowanie przestrzenne.

Mechanizmy, które służą do zarządzania Programem ochrony środowiska wynikają z obowiązujących aktów prawnych.

Mechanizmy prawne:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

- decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami,

- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i wydobywanie kopalin,

- raporty oddziaływania na środowisko planowanych lub istniejących przedsięwzięć,

- uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,

- monitoring stanu środowiska prowadzony jako badanie jakości środowiska, 
jak i w odniesieniu do zasobów środowiska.

Wprowadzenie badań monitoringowych, jako obowiązujących, przez zapisy niektórych aktów prawnych, czyni je mechanizmem o znaczeniu prawnym.

Mechanizmy finansowe:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisję zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów i za powierzchnie z których odprowadzane są ścieki,

- administracyjne kary pieniężne,

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska.

Mechanizmy społeczne:

- działania samorządów poprzez specjalistyczne szkolenia,

- powiązania pomiędzy samorządem a społeczeństwem poprzez budowanie świadomości społecznej (debaty publiczne, konsultacje),

- wdrażanie polityki społecznej i środowiskowej poprzez ocenę wpływu na środowisko, systemy zarządzania środowiskiem,

- włączanie mechanizmów rynkowych w realizację zrównoważonego rozwoju poprzez opłaty na rzecz środowiska (kary), regulacje cenowe, kryteria środowiskowe 
w procedurach przetargowych,

- pomiar, ocena i monitorowanie skutków zrównoważonego rozwoju poprzez ustalenia wyraźnych celów operacji oraz monitorowanie skuteczności procesów zarządzania,

- edukacja ekologiczna, która jako zespół różnorodnych działań zmierzających do kształtowania społecznej świadomości ekologicznej powinna objąć całe społeczeństwo, niezależnie od wieku i wykształcenia oraz powinna być realizowana w różnych dziedzinach i formach,

- współpraca z powiatowymi służbami ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, zmierzająca do wspólnej realizacji przedsięwzięć,

- informacja społeczna dotycząca planowanych zamierzeń inwestycyjnych powinna objąć wszystkie grupy społeczeństwa.

Tabela nr 7 - Harmonogram realizacji i źródło finansowania działań priorytetowych w poszczególnych zakresach

| Zakres działań | Rodzaj działania/ przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Termin realizacji | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH | INWESTYCYJE |
|  | Program poprawy czystości wód w zlewni rzeki Wisłoki | Związek Gmin Dorzecza Wisłoki | 31.12.2010 r. | Fundusz Spójności środki własne |
|  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Dębica – etap I | Miasto Dębica | do 2010 r. | fundusze UE środki własne |
|  | Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków | JST | 2008-2015 | fundusze UE środki własne |
| OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LASÓW | EDUKACJA I MONITORING PRZYRODNICZY |
|  | Prowadzenie edukacji ekologicznej | JST, PK | praca ciągła | środki własne, budżet państwa |
|  | Opracowanie i wdrażanie programów ochrony tere-nów zieleni oraz krajobrazu w miastach i gminach (sukcesywnie) | JST | praca ciągła, | środki własne gmin, fundusze UE |
|  | Propagowanie i wspieranie na obszarach cennych przy-rodniczo działań zapewniaj-ących ludności dochody z zachowaniem zasad zrów- noważonego rozwoju (dzia- łalność przyjazna dla środowiiska) | JST, ODR, PK | praca ciągła, | środki własne, fundusze UE |
|  | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno – turystycznej | JST, PK | praca ciągła | środki własne, fundusze zagraniczne budżet państwa |
|  | Zachowanie, przywracanie utraconej różnorodności biocenoz leśnych i zwiększanie biologicznej różnorodności lasów | LP, JST, placówki pro-jektowo bada-wcze, właści-ciele gruntów | 2008-2015 | Ekofundusz, środki własne LP, środki budżetowe, fundusze UE, |
|  | Przygotowanie podstaw do rozszerzenia zakresu zalesień , w tym weryfikacja klasyfikacji gruntów oraz ustalenie lokalizacji zalesień w MPZP | Zarząd Województwa Wojewoda, LP, JST, starostowie, właściciele gruntów | 2008-2015 praca ciągła | budżet państwa, środki własne LP, środki pomocowe, środki własne właścicieli gruntów |
|  | Nadzór i kontrola nad zale-sianiem gruntów prywat-nych przeznaczonych do zalesienia oraz doradztwo dla właścicieli gruntów zalesianych | Starostowie, JST, LP, biura powiatowe ARiMR | 2008-2015 praca ciągła | Budżet państwa, środki własne LP, fundusze UE |
|  | Edukacja ekologiczna w sferze wzbogacania i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych | LP, jednoski samorządu terytorialnego | 2008-2015 praca ciągła | środki własne LP, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| OCHRONA POWIETRZA | INWESTYCJE |
|  | Przedsięwzięcia wymagające realizacji celem ograniczenia emisji niskiej z sektora komunalnego i ko-munikacji na terenach intensywnej urbanizacji, terenach uzdrowisk i rozwoju turystyki | przedsiębiorstwa, JST | 2008-2015 | środki własne przedsiębiorstw, środki JST, fundusze UE |
|  | Realizacja działań i przedsięwzięć wykorzystujących w produkcji energii źródła odnawialne | JST, przedsiębiorstwa | 2008-2015 do 2020 | środki własne przedsiębiorstw, środki samorządó, EFRR, FS |
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEBY | ZARZĄDZANIE I MONITORING |
|  | Monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i prowadzenie rejestrów zawierających informacje o tych terenach. | właściwi terytorialnie starostowie | praca ciągła | - |
|  | INWESTYCJE |
|  | Działania w zakresie rewitalizacji terenów/obiektów poprzemysłowych. (była jednostka wojskowa w Dębicy) | JST | 2008 -2011 | środki samorządu gminnego i powiatowego, FS |
|  | Sukcesywna likwidacja i rekultywacja przemysłowych i komunalnych składowisk odpadów | Przedsiębiorstwa, JST | 2008 - 2020 | środki własne przedsiębiorstwa, środki gminne, WFOŚiGW, FS |
|  | INWESTYCJNE |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNESY-CZNYM | Opracowanie map akustycznych i programów ochrony przed hałasem przez właściwych starostów na podstawie map akustycznych sporządzonych przez zarządzających drogami. | starosta | 2012-2013 | Środki JST |
| OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN | INWESTYCJNE |
|  | Wspieranie badań mających na celu poszukiwanie i stosowanie substytutów kopalin oraz badań nad stosowaniem surowców z odpadów, spełniających kryteria efektywności ekologicznej i ekonomicznej | Samorząd województwa wojewoda, jednostki badawcze i naukowe | zadanie ciągłe | budżet państwa, fundusze UE |
|  | BEZINWESTYCYJNE |
|  | Współdziałanie organów koncesyjnych w celu och-rony rejonów złożowych oraz eliminacja nielegal-nego wydobycia poprzez system kontroli | Organy admi-nistracji szcze-bla powiato-wego i woje-wódzkiego | zadanie ciągłe | beznakładowo |

Oprócz powyższego, Powiat (w dotychczasowym Programie) określił kierunki działań inwestycyjnych, jakie mają być podejmowane. Z racji ich znaczenia, na uwzględnienie 
w obecnym Programie zasługują następujące zagadnienia w zakresie ochrony wód:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach poprzez budowę, rozbudowę 
lub modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych zakończonych oczyszczalniami ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni;

- Ograniczanie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa, w tym budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę 
w gospodarstwach rolnych; Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę/gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt (sukcesywnie do 2010 r.)

- Modernizacja istniejących obwałowań - (podwyższenie wałów do odpowiedniej wysokości, zapewnienie dostatecznej stateczności, zwiększenie przekroju poprzecznego wału, zabezpieczenie przed filtracją, uzyskanie odpowiedniej szczelności korpusu wału i urządzeń wałowych.

- Budowa nowych wałów na rzekach i potokach Powiatu Dębickiego.

- Konserwacja obwałowań i urządzeń wałowych.

- Pozwalająca zachować bioróżnorodność regulacja rzek i potoków, charakteryzujących się gwałtownymi wezbraniami i spływami.

- Zapewnienie właściwej przepustowości cieków wodnych (przepusty, jazy, rowy, itp.).

Innym ważnym zagadnieniem, jakie należy uwzględnić jest podejmowanie działań 
w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Wskazane wyżej zadania (a także inne działania mające na celu ochronę środowiska 
i zasobów naturalnych, niewymienione w niniejszym Programie) będą prowadzone przy przestrzeganiu określonych poniżej zasad postępowania. Zasady te zostały określone 
w oparciu o:

- listę celów średniookresowych, jakie WPOŚ stawia przed powiatami (tabela nr 8),

- cele wskazane w dotychczasowym Programie, które zachowały swoją aktualność (tabela nr 9).

Każde działanie, nawet jeśli nie zostało enumeratywnie wskazane w niniejszym Programie zostanie uznane za zgodne z nim, o ile będzie gwarantować wypełnienie celów 
w tymże Programie określonych.

Tabela nr 8 – Zasady i reguły postępowania w działaniach podejmowanych na terenie Powiatu Dębickiego

| CEL | KIERUNEK DZIAŁAŃ | DZIAŁANIA (INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE) |
| --- | --- | --- |
| OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH |
| Minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk naturalnych, zapobieganie poważnym awariom, dostęp do wiarygodnych informacji o stanie środowiska. | zarządzanie zasobami wodnymi, zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód niezbędnych dla ludności i gospodarki, retencję i ochronę przed powodzią, właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych. (Środki finansowe na odtwarzanie, modernizowanie lub realizację nowej zabudowy hydrotechnicznej, powinny być kierowane wyłącznie tam gdzie ma to uzasadnienie w postaci efektu lub bezpieczeństwa ekologicznego. Celem wsparcia finansowego będą, więc w pierwszej kolejności działania związane z zatrzymaniem i retencją odpływu wody, następnie opanowanie wody, a jeśli nie będzie to skuteczne innych działań z tym związanych). | zwiększanie naturalnej retencji zlewni z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego, rozumianej jako renaturyzacja dolin zalewowych i odtworzenie obszarów podmokłych, w tym przywrócenie przestrzeni potrzebnej do przejścia wód powodziowych z zastosowaniem nietechnicznych metod polegających na przywróceniu dobrego stanu wód i ekosystemów zależnych od wody, m. in. z uwzględnieniem koniecznych wykupów działek (w tym działek siedliskowych) w sytuacji, gdy koszty technicznego zabezpieczenia terenów zalewowych przewyższałyby wartość tych działek i mienia na nich zlokalizowanego; udrożnienie rzek i potoków poprzez budowę i przebudowę przepławek dla ryb w celu umożliwienia ich migracji na istniejących budowlach piętrzących rzeki Wisłoki, oraz na rzekach i potokach jej zlewni; wyznaczanie obszarów zalewowych; budowa zbiorników i stopni wodnych, zwłaszcza na obszarach o znacznym zagrożeniu powodzią i suszą, w harmonii z wymaganiami ochrony różnorodności biologicznej i przyrody; modernizacja systemu melioracji wodnych; rozwój małej retencji. |
| Cel średniookresowy do 2015r. Celem polityki ekologicznej Powiatu w odniesieniu do jakości wód jest osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. |  | zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z obszaru Powiatu w celu ochrony wód powierzchniowych przed eutrofizacją oraz zakończyć program budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000 w ramach Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. |
| OCHRONA POWIETRZA |
| Cel nr 1 - Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu powietrza, zgodnie z wymogami prawa. Cel nr 2 - Ograniczenie emisji niskiej ze źródeł komunalnych i ogrzewnictwa indywidualnego oraz emisji z transportu i jej oddziaływania. Cel nr 3 - Ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych i energetyki. Cel nr 4 - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. |  | realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej, budowy obejść drogowych oraz remonty nawierzchni i przebudowy dróg o małej przepustowości; wprowadzenia alternatywnych środków komunikacji zbiorowej m.in. uruchomienie kursowania szynobusu na trasie Dębica – Mielec; wspieranie wprowadzania nowoczesnych technik spalania paliw; budowa urządzeń zatrzymujących zanieczyszczenia lub poprawę sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń ochrony powietrza; wprowadzanie modernizacji i hermetyzacji instalacji technologicznych; modernizacje układów technologicznych kotłowni komunalnych i w obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem paliw ekologicznych oraz linii przesyłu ciepła, budowę sieci gazowej celem umożliwienia wykorzystania gazu w indywidualnych systemach grzewczych; termomo-dernizację budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szcze-gólności na terenach cennych pod względem przyrodniczym, turystycznym wdrożenie najlepszych nowoczesnych technologii; wsparcie termorenowacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej; poprawa warunków ruchu drogowego polegająca na zwiększeniu płynności i przepustowości sieci drogowej. |
| Cel średniookresowy do 2015r: Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych |  | ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej ujemnym oddziaływaniem poprzez budowę obejść drogowych miast i miejscowości, modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych, remonty dróg, rozwój i unowocześnianie transportu kolejowego i zbiorowego w miastach, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego, redukcja niskiej emisji poprzez: centralizację zaopatrzenia w ciepło w miastach, unowocześnianie istniejących źródeł ciepła – poprawę sprawności procesów spalania, stosowanie ekologicznych nośników energii, unowocześnianie linii przesyłowych, termomodernizację budynków działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego typu i pochodzenia promowanie proekologicznych środków transportu zbiorowego (transport kolejowy), komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego, szczególnie na terenach miejskich, |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM i promieniowaniem elektromagnetycznym |
| Cel nr 1 - Podniesienie komfortu akustycznego dla mieszkańców. Cel nr 2 - Niedopuszczenie do pogorsz-enia klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. Cel nr 3 - Ochrona mieszkańców i śro-dowiska przed działaniem promieniowa-nia elektromagnetycznego - utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku oraz spo-sobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów. Cel nr 4 – Zwiększenie sprawności urzą-dzeń, wysyłania, dystrybucji i użytkowa-nia energii elektrycznej. | realizacja inwestycji (w pierwszej kolejności związane z budową obwodnic) | budowa obwodnic miast, wyprowadzających ruch tranzytowy poza zabudowę, stosowanie zabezpieczeń ekologicznych (ekranów akustycznych), modernizacje i remonty nawierzchni dróg, modernizacja istniejących połączeń komunikacyjnych; rozwój i modernizacja transportu kolejowego i zbiorowego w miastach, tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego, wprowadzanie w miastach stref wolnych od ruchu samochodowego, ograniczanie prędkości ruchu, likwidacja złych stanów technicznych nawierzchni, modernizacja uciążliwych akustyczne dróg inwentaryzacja źródeł hałasu i PEM, |
| OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU ORAZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW |
| Cele krótkookresowe Cel nr 1 - Ochrona terenów zieleni miejskiej, wiejskiej oraz krajobrazu. Cel nr 2 - Wdrażanie zasad ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych |  | wspieranie oznakowania form ochrony przyrody, prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej (praca ciągła), propagowanie i wspieranie na obszarach cennych przyrodniczo działań zapewniających ludności dochody z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju (formy działalności przyjazne dla środowiska np. agroturystyka, rolnictwo ekologiczne i zintegrowane); |
| Cele średniookresowe Cel nr 1 - Zachowanie oraz ochrona róż-norodności biologicznej i krajobrazowej. Cel nr 2 - Podnoszenie wartości krajob-razu na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz uaktywnianie społeczeństwa w decydowaniu o losie otaczającego krajobrazu. | zwiększanie powierzchni terenów objętych ochroną prawną (tworzonych w celu stworzenia wewnętrz-nej spójności wojewódzkiego systemu obszarów chronionych), wspieranie powszechnej ochrony lasów, w tym wzmacniania ochrony różnorodności biologicznej; wspieranie prawidłowej gospodarki leśnej oraz poprawy zagospodarowania lasów niepaństwowych. | wspieranie renaturyzacji zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie wodno - błotnych i cennych nieleśnych, prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej (praca ciągła); wspieranie prac badawczych i interwencyjnych w zakresie oceny stanu oraz rozpoznania zagrożeń różnorodności biologicznej na obszarze powiatu, propagowanie i wspieranie na obszarach cennych przyrodniczo działań zapewniających ludności dochody z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju (formy działalności przyjazne dla środowiska np. agroturystyka, rolnictwo ekologiczne i zintegrowane), wspieranie opracowania i wdrażania programów ochrony terenów zieleni, wspieranie programów poprawy bilansu wodnego ekosystemów leśnych, wspieranie powiększania powierzchni enklaw śródleśnych jako terenów specjalnie chronionych (torfowiska, murawy kserotermiczne, półnaturalne łąki); |
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB |
| Cele krótkookresowe: Cel nr 1 – rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych Cel nr 2 – ograniczanie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe |  | bieżąca rekultywacja terenów zdegradowanych przywracanie funkcji terenom zdegradowanym likwidowanie dzikich składowisk odpadów wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zagospodarowania terenów zdegradowanych wspieranie gospodarstw ekologicznych i promowanie ich produktów |
| Cel średniookresowy: Cel nr 1 - przywracanie funkcji przyro-dniczych terenom zdegradowanym, ich rekultywacja oraz włączanie do obiegu gospodarczego (w tym terenów poprzemysłowych) |  | nadanie wartości użytkowej terenom zdegradowanym stopniowa rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku różnorakiej działalności, w tym eksploatacji surowców, składowania odpadów, spowodowanych czynnikami naturalnymi oraz rewitalizacja terenów obiektów poprzemysłowych lub powojskowych waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej produkcji wspieranie rolnictwa ekologicznego, przedsięwzięć rolno-środowiskowych poprawy dobrostanu zwierząt wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach do prowadzenia gospodarki rolnej |
| OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN |
| Cele krótkookresowe: Cel nr 1 – racjonalne gospodarowanie zasobami surowców Cel nr 2 – eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin |  | eliminacja nielegalnego wydobycia surowców, poprzez prowadzone kontrole |
| Cel średniookresowy: Cel nr 1 - optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, w tym ograniczanie presji na środowisko związanej z eksploatacją kopalin |  | rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji złóż |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA, POSZERZENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO |
| Cel strategiczny, Cel nr 1 – edukacja ekologiczna, poszerzenie dialogu społecznego | stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. | edukacja ekologiczna w zakresie kształtowania postaw konsumentów sprzyjających osiąganiu efektów ekologicznych; rozwijanie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach szkolnictwa; współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi; propagowanie zagadnień ochrony ekosystemów, ochrony krajobrazu, kształtowanie norm zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej; wspieranie jednostek zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi w zakresie: organizowania wystaw o charakterze edukacyjnym; działalności w zakresie muzealnictwa o charakterze przyrodniczym; rozwoju ścieżek edukacyjnych w terenie; organizacji wykładów i prelekcji; współpracy z innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi |

Tabela nr 9 – Pozostałe zasady i reguły postępowania w działaniach ekologicznych na terenie Powiatu Dębickiego

| CEL | KIERUNKI DZIAŁAŃ |
| --- | --- |
| OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO |
|  | NIEINWESTYCYJNE |
|  | Wdrożenie sieci obszarów „Natura 2000" na obszarze Powiatu. Wdrażanie instrumentów służących rozwojowi ekologicznej gospodarki rolnej, w tym programów rolno-środowiskowych. Wdrożenie zakazu handlu zagrożonymi gatunkami roślin. Identyfikacja zbiorowisk roślinnych i biotopów wymagających specjalnej troski. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt oraz siedlisk, które są chronione lub zagrożone wyginięciem. Inwentaryzacja zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych. Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody. Opracowanie i wdrażanie programów ochrony terenów zieleni w miastach i gminach. Rekompensaty szkód w gospodarce człowieka, powodowane przez gatunki chronione. Kontrola pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk. Wdrażanie programów ochrony gatunków ginących i zagrożonych ze szczególnym zwróceniem uwagi na reintrodukcję. Opracowanie i wdrożenie zasad postępowania z gatunkami konfliktowymi obejmujących m.in. sposoby minimalizacji szkód. |
| OCHRONA ZASOBÓW LEŚNYCH |
|  | NIEINWESTYCYJNE |
|  | Sporządzenie programu zalesiania Powiatu. Sporządzenie ewidencji obszarów, które mogą być przeznaczone do zalesień. Ustalanie lokalizacji zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Systematyczne wdrażanie programu zalesiania Powiatu. Opracowywanie planów urządzania lasów dla nadleśnictw oraz uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych z uwzględnianiem programu ochrony ekosystemów leśnych i różnorodności biologicznej w lasach. Realizacja zasad zagospodarowywania lasów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody oraz opracowanie zasad zagospodarowywania lasów nie objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, a będących przedmiotem ochrony w świetle prawa międzynarodowego. Zwiększanie powierzchni śródleśnych terenów specjalnie chronionych (użytki ekologiczne - ekosystemy cenne przyrodniczo, takie jak: torfowiska, murawy kserotermiczne, półnaturalne łąki), Opracowanie programu zagospodarowania i ochrony wrażliwych obszarów leśnych w celu zabezpieczenia unikatowych wartości ekosystemów. Doskonalenie metod aktywnego przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu oraz metod zahamowania rozwoju owadzich szkodników leśnych. Wprowadzanie bezpiecznych technik i technologii prac leśnych. Uregulowanie i ukierunkowanie rekreacji i turystyki na obszarach leśnych. |
|  | INWESTYCYJNE |
|  | Przebudowa drzewostanów zmienionych lub silnie uszkodzonych przez czynniki szkodotwórcze oraz niezgodnych z siedliskiem. Odnowienia pożarzysk. Poprawa infrastruktury technicznej w lasach. |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA |
|  | NIEINWESTYCYJNE |
|  | Szkolenia dla samorządów oraz społeczności lokalnych w zakresie: informacji o środowisku oraz udziału społeczeństwa w zakresie podejmowania decyzji o działaniach inwestycyjnych (procedury ocen oddziaływania na środowisko), Opracowanie i wdrożenie, w oparciu o publiczne rejestry interaktywnych baz danych o środowisku w postaci elektronicznej, dostępnej za pośrednictwem Internetu, Wsparcie wybranych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe Edukacja ekologiczna we wszystkich typach szkół, Rozwój szkoleń obejmujących zagadnienia środowiskowe: szkolenia organizowane przez pracodawców, instytucje publiczne, i organizacje społeczne, Wspieranie rynkowej konkurencyjności produktów i usług przyjaznych środowisku poprzez uaktywnienie ich marketingu i reklamy, a w uzasadnionych przypadkach także ograniczone subsydiowanie ich cen, Wspieranie jednostek zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi w zakresie: organizowanie wystaw o charakterze edukacyjnym, działalność w zakresie muzealnictwa o charakterze przyrodniczym, rozwój ścieżek edukacyjnych w terenie, organizacja wykładów i prelekcji, współpraca z placówkami naukowo dydaktycznymi na terenie kraju i zagranicą, działalność wydawnicza ( biuletyny, broszury i inne), Wspieranie działalności edukacyjnej szkół w zakresie realizacji ścieżek edukacyjnych w ramach bloków przedmiotowych, prowadzenie aktywnych form edukacji np. Zielone Szkoły, organizowanie kontaktów z władzami samorządowymi, reprezentantami społeczności lokalnej, szkołami wyższymi, terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach edukacji ekologicznej. |
| ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ENERGETYKA ALTERNATYWNA |
|  | NIEINWESTYCYJNE |
|  | Wspieranie budowy nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z tych źródeł w strukturze zużycia nośników pierwotnych oraz produkcji energii elektrycznej osiągnął w 2010r. poziom co najmniej 7,5% Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnych oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych rozwiązań technologicznych; Współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi dla zapewnienia stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych rozwoju odnawialnych źródeł energii Identyfikacja barier utrudniających rozwój odnawialnych źródeł energii i podjęcie działań mających na celu ich likwidację Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii Wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł Rozwój energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, energetyki wodnej, geotermalnej, słonecznej i wiatrowej. Podnoszenie świadomości z zakresu energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez programy szkoleniowe w ramach systemu edukacyjnego. Promowanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a takŜe informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej. |

# STRESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150), Zarząd Powiatu w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza Powiatowy Program ochrony środowiska, który zgodnie z art. 18 w/w ustawy uchwalany jest przez Radę Powiatu.

Nadrzędnym celem Programu jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na obszarze Powiatu Dębickiego. Główne założenia Programu wynikają z celów, kierunków, działań i limitów określonych w polityce ekologicznej państwa, Wojewódzkim programie ochrony środowiska, poprzednim Powiatowym programie ochrony środowiska, oceny aktualnego stanu środowiska (jeśli nie zaznaczono inaczej – stan na 2006 r.) oraz obowiązujących przepisów odnoszących się do ochrony środowiska (przepisy prawa krajowego                    i wspólnotowego oraz porozumienia i konwencje międzynarodowe). Uwzględniono ponadto kierunki i możliwości rozwoju Powiatu określone w dokumentach strategicznych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i branżowych.

Ważniejszymi problemami z zakresu ochrony środowiska na terenie Powiatu są: jakość wód, niedostateczny stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego, lokalne przekroczenia standardów hałasu a czasem też jakości powietrza, niski, w stosunku do potencjalnych możliwości udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych, konflikty na styku ochrona przyrody-rozwój inwestycyjny.

Strategia działań w zakresie ochrony i poprawy środowiska na terenie Powiatu wynika        z przyjętych założeń, w tym oceny aktualnego stanu środowiska (w Powiecie). Realizowane będą cele o charakterze systemowym oraz cele ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska. Przyjmuje się, zę na terenie Powiatu Dębickiego działania w zakresie ochrony środowiska będą zmierzać do:

- wzmocnienia synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym,

- zaspokajaniu aspiracji mieszkańców regionu przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w zasobach naturalnych i kulturowych Powiatu (turystyka, rolnictwo ekologiczne, odnawialne źródła energii),

- przeciwdziałanie zagrożeniom życia i mienia,

- ograniczania szkodliwych czynników wpływających na zdrowie,

- poprawy stanu środowiska i uzyskania dobrych wskaźników w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności.

# INDEKSY I SPISY

## Spis rysunków

Spis rysunków

Rys. 1. Podział administracyjny Województwa Podkarpackiego			    str.   5

Rys. 2. Podział administracyjny Powiatu Dębickiego				                str.   6

Rys. 3. Jakość wód podziemnych na terenie Województwa Podkarpackiego w 2007 roku     str. 25

Rys. 4. Poglądowa mapa terenów osuwiskowych na ternie Powiatu Dębickiego	    str. 32

## 6.2.	Spis tabel

Spis tabel

Tabela nr 1 – Powierzchnia Powiatu Dębickiego na stan 31.12.2007 r.		    str.   6

Tabela nr 2 - Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni Powiatu 	    str.   7

Tabela nr 3 – Liczba mieszkańców Powiatu Dębickiego				    str.   7

Tabela nr 4 - Wodociągi i kanalizacja Powiatu Dębickiego w 2007 r. 	                str. 13

Tabela nr 5 - Stan czystości rzek kontrolowanych				                str. 22

Tabela nr 6 - Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego przeprowadzonych            str. 29

w 2007 roku na terenie miasta Pilzna

Tabela nr 7 - Harmonogram realizacji i źródło finansowania działań                          str. 38

priorytetowych w poszczególnych zakresach

Tabela nr 8 –Zasady i reguły postępowania w działaniach podejmowanych               str. 42

na terenie Powiatu Dębickiego

Tabela nr 9 – Pozostałe zasady i reguły postępowania w działaniach                          str. 46

ekologicznych na terenie Powiatu Dębickiego

## 6.3.	Bibliografia

- http://www.stat.gov.pl/rzesz/69_700_PLK_HTML.htm

- Urząd Statystyczny w Rzeszowie „Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2004-2006”

- http://www.ol.com.pl/opracowania1.php

- „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” – Ministerstwo Środowiska (2002 r.)

- „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” – Ministerstwo Środowiska

- „Krótka ocena stanu środowiska województwa podkarpackiego” - Waleria Doskocz

- http://powiatdebicki.pl/

- www.it.tarnow.pl

- Przewodnik turystyczny "Ziemia Dębicka", Dębica, 2003

- „Porgram Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Kraków, 2004

- „Pogram Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego”, Dębica, 2003

- „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 2008-2011, Pilzno 2008

- http://www.podrb.pl/prs/obszary%20chronione.pdf

- http://baza-oze.pl

- „Analiza zasobów energii promieniowania słonecznego na terenie Podkarpacia” - Krzysztof Markowicz, Mariusz Szewczyk

- „Analiza zasobów energetycznych wiatru województwa podkarpackiego” - 
dr inż. Bartosz Soliński

- „Zasoby energii biopaliw na obszarze województwa podkarpackiego. Potencjał teoretyczny i techniczny - Piotr Gradziuk, Jan Mańka

- „Dane z analizy zasobów energii wody na obszarze województwa podkarpackiego”- mgr inż. Jacek Sumera

- „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012- 2015”, Rzeszów - kwiecień 2008 r.

- http://www.biotechnolog.pl/news-810.htm

- http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/srodowisko

- zasoby internetowe Sejmu RP

- zasoby internetowe wikipedii

- „Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000 – 2007”, WIOŚ Rzeszów, 2008

- „Monitoring chemizmu gleb ornych województwa podkarpackiego” - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

- www.debica.krakow.lasy.gov.pl – informacje Nadleśnictwa Dębica

- www.podkarpacie.straz.pl

## 6.4.	Wykaz użytych skrótów

Wykaz użytych skrótów

JST – jednostki samorządu terytorialnego

LP – Lasy Państwowe

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

PK – Park Krajobrazowy

WPOŚ – zaktualizowany (nowy) wojewódzki program ochrony środowiska

POŚ – Powiatowy Program Ochrony Środowiska Powiatu Dębickiego

Wyjaśnienia skrótów do schematów ze stron 28 i 29

| Bór suchy (Bs) | Las świeży (Lśw) |
| --- | --- |
| Bór świeży (Bśw) | Las wilgotny (Lw) |
| Bór wilgotny (Bw) | Ols (Ol) |
| Bór bagienny (Bb) | Ols jesionowy (OlJ) |
| Bór mieszany świeży (BMśw) | Las łęgowy (Lł) |
| Bór mieszany wilgotny (BMw) | Bór mieszany wyżynny (BMwyż) |
| Bór mieszany bagienny (BMb) | Las mieszany wyżynny (LMwyż) |
| Las mieszany świeży (LMśw) | Las wyżynny (Lwyż) |
| Las mieszany wilgotny (LMw) | Las mieszany bagienny (LMb) |

| Sosna (So) | Dąb (Db) |
| --- | --- |
| Modrzew (Md) | Buk (Bk), Grab (Gb) |
| Świerk (Św) | Brzoza (Brz), Akacja (Ak) |
| Jodła (Jd), Daglezja (Dg) | Topola (Tp), Osika (Os), Wierzba (Wb), Lipa (Lp) |
| Olsza (Ol) | Jesion (Js), Klon (Kl), Wiąz (Wz), Jawor (Jw) |

Klasy wieku

Przestoje

I (1-20 lat)

II (21-40 lat)

III (41-60 lat)

IV (61-80 lat)

V (81-100 lat)

VI (101-120 lat)

VII (121 lat i starsze)

KO, KDO, BP

KO-klasa odnowienia

KDO-klasa do odnowienia

BP-budowa przerębowa