POWIAT DĘBIcki

POWIATOWY

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

NA LATA 2008 – 2011

Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012 - 2019

Dębica, 2008

Spis treści:

1	WPROWADZENIE	3

1.1	Podstawa prawna i zakres opracowania	3

1.2	Ogólna charakterystyka Powiatu Dębickiego	4

1.2.1	Położenie i ogólna charakterystyka powiatu dębickiego	4

1.2.2	Warunki morfologiczne i hydrograficzne powiatu dębickiego	7

1.2.3	Budowa geologiczna powiatu dębickiego	8

1.2.4	Przemysł	15

1.2.5	Rolnictwo	15

1.2.6	Komunikacja	16

1.2.7	Uwarunkowania społeczno-kulturowe	16

1.2.8	Demografia	17

2	ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI	18

2.1	Odpady komunalne	18

2.1.1	Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów	18

2.1.2	Istniejące systemy zbierania odpadów	22

2.2	Odpady przemysłowe	28

2.2.1	Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów	28

2.2.2	Istniejące systemy zbierania odpadów	33

3	PROGNOZOWANE ZMIANY	36

3.1	Prognoza demograficzna	36

3.2	Prognoza ilości odpadów	36

3.2.1	Odpady komunalne	37

3.2.2	Odpady przemysłowe	38

4	CELE I KIERUNKI W ZAKRESIE GOSPODARCE ODPADAMI	41

4.1	Odpady komunalne	42

4.2	Pozostałe rodzaje odpadów	44

4.3	Odpady przemysłowe	46

5	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY	49

5.1	Planowane działania	49

5.2	Harmonogram działań	50

6	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	51

6.1	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami	51

6.2	Odpady komunalne	52

6.3	Odpady przemysłowe	58

7	SZACUNKOWE KOSZTY, SPOSOBY FINANSOWANIA	58

8	SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH DZIAŁAŃ	60

9	ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	61

10	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	62

11	ANEKSY I SPISY	65

11.1	Załączniki graficzne	65

11.2	Spis tabel	67

11.3	Bibliografia	68

11.4	Użyte skróty	68

# WPROWADZENIE

## Podstawa prawna i zakres opracowania

Powiatowy plan gospodarki odpadami został przyjęty w dniu 23 marca 2004 r. uchwałą Rady Powiatu Dębickiego (nr uchwały XVII/163/04). Obecnie, zgodnie z przepisami art. 14 - 15 ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, dalej określanej skrótem uoo), a zwłaszcza art. 14 ust. 14 w/w ustawy, plan ten podlega aktualizacji.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z przepisami art.14 ust. 2 oraz 15 ust. 7 uoo 
oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620).

W zakresie czasowym, opracowanie niniejsze obejmuje lata 2008 – 2011. Perspektywiczne prognozy zrobiono za okres 2012 - 2019, podobnie jak to jest w zaktualizowanym Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego (dalej dokument ten jest określany skrótem WPGO). Rokiem bazowym jest 2006, tak samo jak dla WPGO. Umożliwiało to zresztą zachowanie spójności metodycznej. Jeśli chodzi o rodzaje objętych nim odpadów, opracowanie niniejsze obejmuje (nawet jeśli nie ma osobnych rozdziałów odpowiadających poszczególnym rodzajom odpadów):

- odpady komunalne z uwzględnieniem ulegających biodegradacji,

- odpady opakowaniowe,

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- opony,

- odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- PCB,

- azbest,

- odpady medyczne i weterynaryjne,

- oleje odpadowe,

- baterie i akumulatory.

Pod względem metodycznym, przy opracowywaniu niniejszego Powiatowego Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Dębickiego (dalej określanego skrótem PPGO), opierano się na WPGO.

## Ogólna charakterystyka Powiatu Dębickiego

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

Przytoczone na wstępie przepisy wymagają, aby plan (a także jego aktualizacja) zawierał charakterystykę powiatu. W tym miejscu zauważyć należy, iż w stosunku do stanu opisanego w dotychczasowym Planie, zmianie uległy tylko wskaźniki demograficzne oraz 
w stosunkowo niewielkim stopniu sytuacja w gospodarce odpadami. Tak więc w dalszej części niniejszego Planu dokonana zostanie charakterystyka tylko w zakresie tych dwóch tematów. – Pozostałe kwestie (podział administracyjny, warunki naturalne, przemysł, rolnictwo, geologia, itp.) opisane w Planie (rozdz. 2), zachowują swoją aktualność 
i przedstawiają się, jak podano poniżej, gdzie przytoczono stosowne fragmenty poprzedniego PPGO do 2010 roku.

### Położenie i ogólna charakterystyka powiatu dębickiego

Powiat dębicki usytuowany jest w zachodniej części województwa podkarpackiego. Razem z powiatem mieleckim i jasielskim jest najbardziej wysunięty na zachód. (…) Gęstość zaludnienia (w roku 2002 – dop. mój) wynosi 172,85 osób/km2. Ludność powiatu dębickiego stanowi 6,2 % ludności województwa podkarpackiego. Stolicą powiatu jest miasto Dębica.

Mapa 1.  Podział administracyjny powiatu dębickiego

Powiat dębicki położony jest w zachodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu dwóch krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Rzeka Wisłoka - przepływająca przez powiat dębicki - rozgranicza w południowym skrawku Kotliny Sandomierskiej: Płaskowyż Tarnowski od Płaskowyżu Kolbuszowskiego, 
zaś w północnym skrawku Pogórza Karpackiego: Pogórze Ciężkowickie od Pogórza Strzyżowskiego.

Powiat dębicki od strony zachodniej graniczy z powiatem tarnowskim i powiatem dębickim. Od północy graniczy z powiatem mieleckim. Od wschodu powiat dębicki graniczy z powiatem ropczycko-sędziszowskim. Od południowego wschodu graniczy z powiatem strzyżowskim, natomiast od strony południowej graniczy z powiatem jasielskim.

Powiat dębicki podzielony jest na jednostki administracyjne takie jak: miasto Dębica, miasto i gmina Pilzno, gmina Brzostek, gmina Czarna, gmina Dębica, gmina Jodłowa, gmina Żyraków.

Położenie powiatu na szlaku komunikacyjnym: kolejowym i drogowym (trasa E-40) sprawia, iż spełnia on ważną rolę zarówno w krajowym jak i międzynarodowym systemie komunikacyjnym. W przyszłości przez powiat dębicki przebiegać będzie autostrada A-4.

Pod względem powierzchni największy obszar zajmują gmina Dębica z miastem Dębica – 167,62 km2 oraz gmina Pilzno wraz z miastem Pilzno – 165 km2.

Parki krajobrazowe położone na terenie gmin Brzostek, Dębica i Jodłowa (m.in. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki), stanowią przedłużenie łańcucha parków krajobrazowych ciągnących się w obrębie niższej części Karpat, aż po okolice Przemyśla.

Rezerwaty przyrody, które występują w powiecie na terenach gmin Brzostek (rezerwat Kamera, planowany „Dęborzyn”), Czarna (rezerwat Torfy w Głowaczowej i planowany „Stary Jawornik”) i Pilzno (rezerwat florystyczny Słotwina w Polesiu Machowskim) reprezentują różnorodność i bogactwo środowiska przyrodniczego. (Uwaga: szczegółowe dane w tej kwestii zawarto w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska.)

Na terenie wszystkich gmin powiatu dębickiego znajdują się obszary chronionego krajobrazu.

W wody podziemne bogate są gminy, przez które przepływa rzeka Wisłoka oraz gminy, 
w których znajdują się utwory tzw. Rynny Podkarpackiej (Pilzno, Czarna).

W XIX w. w miejscowości Latoszyn istniało uzdrowisko zaliczane do najlepszych 
w Polsce. W 1932 r. powstały w tu nowoczesne Łazienki (Zakład Zdrojowo-Kąpielowy) oraz pensjonaty dla kuracjuszy. Podczas II wojny światowej Łazienki zostały zniszczone. Przeprowadzone w 1998 roku badania wykazały, że w Latoszynie wciąż istnieją bogate zasoby wód mineralnych, określanych jako siarczanowo- wapniowe i siarczkowe.

### Warunki morfologiczne i hydrograficzne powiatu dębickiego

Pod względem morfologicznym (wg klasyfikacji Kondrackiego - "Geografia fizyczna Polski" PWN 1978 r.) teren powiatu dębickiego znajduje się na pograniczu dwóch krain geograficznych tj. Karpat i Kotlin Podkarpackich. Karpaty są tutaj reprezentowane przez ich najniższą część podgórską i opadają stromym równoleżnikowo przebiegającym progiem nad Kotliną Sandomierską .

Kotlina Sandomierska ma zarys zbliżony do trójkąta, którego długa podstawa równoleżnikowa sięga 230 km, a wysokość 90 km. W obrębie Kotliny Sandomierskiej zaznaczają się dwie podstawowe typy rzeźby o różnej wysokości i zespole form. Jedne z nich to wysoczyzny i garby o wysokości względnej 40-80 m, do których należą m.in. zwarte wysoczyzny centralne przecięte dolinami rzek karpackich na kilka nierównych płatów takich jak: Wysoczyzna Szczepanowska, Wysoczyzna Tarnowska, Wysoczyzna Kolbuszowska i Wysoczyzna Tarnogrodzka.

Drugim typem rzeźby są obniżenia dolinne:

-  rozległa dolina Wisły i jej karpackich dopływów Raby, Dunajca, Wisłoki i Sanu,

- obniżenie Rynny Podkarpackiej u stóp Pogórza

- obniżenie Tanwi u stóp Roztocza.

Pod względem hydrograficznym obszar powiatu dębickiego znajduje się w zlewni rzeki Wisłoki poprzez system potoków i rowów melioracyjnych. Rzeka Wisłoka jest głównym ciekiem wodnym determinującym stosunki wodne na terenie powiatu.

### Budowa geologiczna powiatu dębickiego

Powiat dębicki położony jest w obrębie dwóch wielkich jednostek geologicznych jakimi są tutaj:

- Karpaty Zewnętrzne (Fliszowe),

- Zapadlisko Przedkarpackie.

Najnowszy etap historii geologicznej obu obszarów (od późnego miocenu do dziś - "recent") można uznać za wspólny, ale różnice w budowie powodowały odmienny przebieg erozji i depozycji, zróżnicowanie warunków krążenia wód, różnice w wietrzeniu, glebach, roślinności i klimacie

Karpaty Zewnętrzne

Są częścią fałdowego łuku Karpat, powstałego w wyniku alpejskich ruchów tektonicznych. Teren powiatu dębickiego obejmuje swoim zasięgiem najbardziej zewnętrzną część Karpat Zewnętrznych zbudowaną z tzw. fliszu karpackiego (południowe gminy powiatu: Brzostek, Jodłowa, część gminy Pilzno i gminy Dębica). Wymienione gminy położone są w pasie tzw. pogórzy tj. Pogórza Ciężkowickiego (na zachodzie) i Pogórza Strzyżowskiego (centralna i wschodnia część).

Pogórze Ciężkowickie - położone jest pomiędzy dolinami Białej i Wisłoki, od południa ograniczone Obniżeniem Gorlickim. Przeciętne wysokości wahają się od 400 - 450 m npm. Wysokości oraz budowa decydują o silnym rozczłonkowaniu terenu. Liczne garby 
o przebiegu równoleżnikowym mają przeważnie rozległe powierzchnie wierzchowinowe dochodzące do wysokości 500 m npm.

Pogórze Strzyżowskie - rozpościera się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka na obszarze 898 km2. Mezoregion ten największe urozmaicenie rzeźby wykazuje w części południowej, przylegającej do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Obok nielicznych płatów typowych pogórzy o płaskich garbach i płaskodennych dolinach do 150 m głębokości, występują wyżej wzniesienia pasma do 600 m, o stromych często krawędziowych stokach i szerokie strefy obniżeń.

Jednostki te zbudowane są z płaszczowin fliszowych: śląskiej, magurskiej 
i dukielskiej. Budowa geologiczna powoduje, że są to tereny intensywnych procesów morfologicznych (osuwiska, złaziska).

Zapadlisko Przedkarpackie

Jednostka ta obejmuje północne części powiatu dębickiego. Należy ona do południowego skraju platformy europejskiej, a w jego budowie wyróżnia się dwa główne elementy:

- podłoże przedmioceńskie

- osady miocenu.

Historia geologiczna utworów podłoża nie wykazuje bezpośrednich związków 
z rozwojem Karpat, w przeciwieństwie do osadów miocenu.

Utwory czwartorzędowe na powierzchni zapadliska przedkarpackiego tworzą ciągłą pokrywę o miąższości przeważnie 10-40 m (osady morenowe, wodno-lodowcowe i rzeczne).

## Ogólna charakterystyka geologiczna gmin powiatu dębickiego

Gmina Brzostek

Gmina ta leży w całości w obrębie Karpat Zewnętrznych (fliszowych), a jego budowa geologiczna ma charakter płaszczowinowy. Przebieg struktur geologicznych ma kierunek: północny-zachód   -  południowy-wschód.

Pofałdowane podłoże fliszowe pokryte jest płatami miocenu w części północnej gminy oraz czwartorzędem. Czwartorzęd reprezentowany jest przez holocen oraz plejstocen - osady te wypełniają szeroką dolinę Wisłoki.

Przez obszar gminy, w jej części południowej i częściowo wschodniej przebiega południowa granica zlodowacenia północnego. U czoła tej linii w części południowej gminy, obserwuje się kumulację plejstoceńskich glin napływowych, które występują również w części północnej. Północną, środkową i zachodnią część obszaru gminy budują fałdy serii inoceramowej, dukielskiej i śląskiej reprezentowane przez utwory trzeciorzędowe wykształcone jako piaskowce i łupki krośnieńskie, łupki menilitowe z rogowcami i piaskowcami kliwskimi i cergowskimi oraz piaskowce hieroglifowe, łupki pstre i piaskowce inoceramowe.

Środkowo-wschodnią część obszaru gminy budują utwory kredowe serii śląskiej wykształcone jako łupki pstre, zlepieńce i piaskowce glaukonitowe oraz jako łupki 
i piaskowce lgockie.

Szeroką dolinę rzeki Wisłoki wypełniają osady czwartorzędu wykształcone jako mady, piaski i żwiry rzeczne.  Osady te odsłaniają się wzdłuż koryta rzeki Wisłoki, gdzie eksploatowane są przemysłowo (żwirownia w Kleciach).

Występujące na obszarze gminy surowce mineralne to głównie:

- kruszywa naturalne (piaski i żwiry),

- surowce ilaste,

- piaskowce,

- węgle,

- nafta i gaz.

Złoża kruszywa naturalnego znajdują się w obrębie doliny Wisłoki (Klecie, Przeczyca, Kamienica Dolna). Kruszywo wydobywane z koryta rzeki Wisłoki to żwiry piaskowcowe 
i gruboziarniste piaski.

Surowce ilaste występują w nielicznych cegielniach (Brzostek, Zawadka Brzostecka, Grudna, Kopaliny k/Siedlisk i Kopaliny k/Smarżowej).

Złoża piasków występują na trasie Opacionka-Gogołów oraz w Woli Brzosteckiej.

Złoża piaskowców rejestrowane są w Opacionce.

Złoża węgla brunatnego występują na dużym obszarze w części północno-wschodniej gminy, między miejscowościami: Głobikówka - Grudna Dolna - Grudna Górna. Wychodnie węgla zalegają płytko do 0,5 m ppt.

Nafta i gaz - poszukiwania tych surowców są prowadzone w sposób ciągły przez PGNiG w obrębie Karpat Zewnętrznych.

Gmina Czarna

Teren gminy położony jest w obrębie południowej, brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego (na wschodnim przedłużeniu Niecki Miechowskiej). W niewielkiej odległości w kierunku na południe od granicy gminy, przebiega brzeg Karpat fliszowych.

Trzeciorzęd:

Na terenie całej gminy pod utworami czwartorzędowymi występuje gruby kompleks utworów trzeciorzędowych neogenu o miąższości powyżej 1000 m. Najstarszymi utworami trzeciorzędu są przy brzegu Karpat mioceńskie iły i piaski warstw grabowieckich. Są to iły 
z wkładkami piaskowców drobnoziarnistych.

Wyżej zalegają iły krakowieckie z wkładkami iłowców i mułowców zwane warstwami jarosławskimi. Utwory te zalegają pasem ciągnącym się wzdłuż południowej granicy gminy w odległości około 3 km w kierunku na południe do Czarnej i km od Grabin.

W całej pozostałej części gminy, w kierunku na północ zalegają sarmackie iły krakowieckie z piaskami i żwirami (warstwy przeworskie i tarnobrzeskie).

Czwartorzęd:

Reprezentowany jest przez osady plejstoceńskie i holoceńskie. Do osadów plejstocenu należą utwory:

- eoplejstocenu - to iły, mułki, piaski i żwiry rzeczne,

- mezoplejstocen - to osady z okresu zlodowacenia południowopolskiego 
i interglacjału mazowieckiego,

- neoplejstocen - to utwory pochodzące z interglacjału eemskiego oraz zlodowacenia północnopolskiego.

Do holocenu zalicza się osady zalegające w dolinach rzek. Występujące na obszarze gminy Czarna surowce mineralne to głównie:

- iły ceramiki budowlanej,

- surowce okruchowe (piaski i pospółki),

- torfy.

Surowcami ilastymi mogą być mioceńskie iły krakowieckie sarmatu górnego zalegające w północno-wschodniej części gminy (Jastrząbka).

Surowce okruchowe występują na znacznej powierzchni gminy i eksploatowane są na potrzeby lokalne i na skalę przemysłową, w tym piaski wydmowe (Chotowa, Jaźwiny, Czarna, Jawornik, Przeryty Bór, Głowaczowa).

Torfy o miąższościach poniżej 1 m tworzą lokalne wystąpienia - nie rozpoznane na skalę przemysłową.

Nafta i gaz - poszukiwania tych surowców są prowadzone w sposób ciągły przez PGNiG w obrębie Karpat Zewnętrznych.

Miasto i gmina Dębica

Północna część miasta i gminy Dębica leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, wypełnionego osadami miocenu przykrytego utworami czwartorzędowymi. Osady miocenu reprezentowane są przez iły pylaste oraz lokalnie iłowce i piaski. Strop miocenu stwierdzono na głębokości 10-20 m ppt.

Utwory miocenu w strefie przejściowej na południe od drogi nr 4 przykrywają utwory eoliczne (lessy). Na pozostałym obszarze zalega seria utworów fluwioglacjalnych (piaski 
i żwiry z soczewkami glin).

W obrębie doliny Wisłoki przeważa materiał żwirowo-piaszczysty. Miąższość czwartorzędu wynosi około 10-12 m. W dolinach dopływów Wisłoki zalegają mady miejscami organiczne (na piaskach i żwirach). Lokalnie w starorzeczach i obniżeniach przykrawędziowych występują mady, gliny i iły oraz miejscami grunty próchnicze.

Część południowa tej jednostki administracyjnej znajduje się w obrębie Karpat Zewnętrznych zbudowanych z osadów fliszowych. Osady fliszu karpackiego układają się 
w poszczególne serie rozciągające się wzdłuż Karpat  (nasunięcia karpackie).

Na terenie gminy Dębica występują także utwory kredowe i trzeciorzędowe charakteryzujące się silnymi sfałdowaniami i zmiennymi upadami warstw skalnych (część południowa). Są zróżnicowane wiekowo i facjalnie przy czym są to utwory fliszowe.

Utwory te są jednolite i mało urozmaicone. Są to piaskowce drobne lub gruboziarniste. Zbocza i stoki zbudowane z tych piaskowców są strome. Piaskowce te są przykryte glinami i iłami zwietrzelinowymi oraz przez rumosze skalne.

Występujące tutaj surowce mineralne są pochodzenia trzeciorzędowego (iły) oraz czwartorzędowego (gliny lessowe, piaski i żwiry). Utwory te występują bardzo często na powierzchni lub płytko pod niewielkim nadkładem. Generalnie osady piaszczysto-żwirowe występują w północnej części gminy, natomiast surowce ilaste w południowej części.

Piaski czwartorzędowe pochodzenia wodno-lodowcowego występują w takich miejscowościach jak: Pustków-Osiedle,  Wieloncza,  Kozłów, Wolica, Podgrodzie, Latoszyn, Paszczyna. 	Surowce ilaste występują w Zawadzie, Nagawczynie, Gawrzyłowej, Gumniskach i Wolicy.  Na bazie iłów ceramicznych Wolica bazuje cegielnia w Dębicy.

Gmina Jodłowa

Cały obszar gminy Jodłowa znajduje się w obrębie płaszczowiny śląskiej Karpat Zewnętrznych (fliszowych). W miocenie, w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych, osady fliszowe zostały oderwane od starszego podłoża, sfałdowane i ponasuwane na siebie 
w kierunku północnym (płaszczowiny). Ogólny kierunek przebiegu struktur na obszarze gminy można określić jako W-SE. Urozmaicona rzeźba terenu pozwala zaobserwować 
w wielu miejscach skały trzeciorzędowe i kredowe zalegające bezpośrednio pod pokrywą utworów czwartorzędowych. Osady czwartorzędu przykrywające skały starsze zalegają 
w postaci nieregularnych płatów glin zwietrzelinowych, ilasto-piaszczystych, glin lessopodobnych  oraz osadów rzecznych.

Występujące na obszarze gminy Jodłowa surowce mineralne to głównie:

- iły ceramiki budowlanej,

- surowce okruchowe (piaski i pospółki),

- piaskowce.

Surowce ilaste - to gliny zwietrzlinowe  powstałe z łupków fliszowych, występujące pospolicie w centralnej i północnej części gminy.

Surowce okruchowe - żwiry i pospółki występują jedynie w korycie Wisłoki (Dęborzyn).

Piaskowce wydobywa się w ograniczonym zakresie w północno-wschodniej części gminy.

Gmina Pilzno

Obszar gminy obejmuje kilka jednostek tektonicznych. Są to od północy:

- część Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego miocenem autochtonicznym,

- płaszczowina skolska i śląska.

Zapadlisko Przedskarpckie tworzyło się w miocenie i ma przekrój asymetryczny - łagodny skłon północny i stromy południowy. Młodszymi osadami są żwiry karpackie, które leżą na ściętych utworach mioceńskich lub wypełniają głębsze rynny erozyjne. Starsze utwory czwartorzędowe związane są ze zlodowaceniem krakowskim i leżą na wysoczyznach międzydolinnych zbudowanych z utworów miocenu. Młodsze serie wypełniają głębokie rynny, schodzące nawet 10-20 m niżej współczesnych koryt.

Na południe od Zapadliska ciągnie się grupa brzeżnych fałdów i nasunięć. Jest to wąska strefa, w której na leżące utwory miocenu autochtonicznego nasuwają się osady mioceńskie, często sfałdowane z utworami fliszowymi.

Na północy pod warstwą czwartorzędu występują mioceńskie piaski. Generalnie 
w kierunku południowym położone są utwory starsze: mioceńskie oraz oligoceńskie (zailone). Całą powierzchnię gminy pokrywają utwory czwartorzędu o znacznych niekiedy miąższościach. Powstały one przy udziale zlodowaceń.

W utworach tych można wyróżnić:

- utwory w obrębie wyniesień zwietrzeliny,

- utwory soliflukcyjno-deluwialne,

- utwory  koluwialne w obrębie osuwisk,

- utwory lessopodobne i lessy,

- utwory fluwioglacjalne,

- utwory rzeczne (w dolinach rzek).

Występujące na obszarze gminy Pilzno surowce mineralne to głównie:

- iły ceramiki budowlanej,

- surowce okruchowe (piaski i pospółki).

Surowce ilaste (iły trzeciorzędowe) występują z reguły jako kopalina towarzysząca (Strzegocice) w postaci glin zwietrzlinowych czwartorzędu.

Surowce okruchowe na terenie gminy występują w postaci piasków i żwirów rzecznych, pospółek wieku czwartorzędowego. Stanowią one bazę surowcową do produkcji wyrobów betoniarskich oraz w budownictwie drogowym i mieszkaniowym. Rejon Strzegocic 
i Mokrzca stanowią zaplecze surowcowe do produkcji mas betonowych i mają zastosowanie w budownictwie drogowym i mieszkaniowym.

Gmina Żyraków

Gmina Żyraków leży w południowej części Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego osadami miocenu., które w części stropowej są wykształcone w postaci iłów krakowieckich. Miąższość tych utworów jest dość znaczna. Starsze osady miocenu są na terenie całej gminy przykryte osadami czwartorzędu.

Plejstoceńskie osady wodno-lodowcowe występują na obszarze płaskowyżu - są to piaski i żwiry zlodowacenia krakowskiego przykryte płatami glin zwałowych. W części północno-wschodniej utwory pylasto-gliniaste nie występują lub występuję sporadycznie.

Na przełomie plejstocenu i holocenu w części północnej gminy (Zasów, Nagoszyn, Korzeniów) wytworzyły się wydmy, zbudowane z drobno i różnoziarnistych piasków.

Wzdłuż Straszęcina po Korzeniów zalegają osady rzeczne wykształcone jako mułki, piaski i żwiry rzeczne oraz mady. Wypełniają one głęboko wcięte doliny rzeczne po okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Powstały one równocześnie z lessami.

W okolicach Straszęcina i Woli Wielkiej występują torfy, które powstały 
w starorzeczach Wisłoki. Piaski i żwiry oraz głazy wodno-lodowcowe występują w obniżeniach i szerokich dolinach rzecznych.

Występujące na obszarze gminy Żyraków surowce mineralne to głównie:

- iły ceramiki budowlanej,

- surowce okruchowe (piaski i pospółki),

Surowce ilaste - praktycznie cały obszar Wysoczyzny pokryty jest glinami czwartorzędowymi o miąższości do 10 m (Góra Motyczna, Wiewiórka, Mokre). Iły czwartorzędowe są eksploatowane także w okolicach Źyrakowa wokół istniejącej cegielni Żyrakowie.

Kruszywa naturalne - gmina Żyraków jest zasobna w kruszywa pospolite (piaski, żwiry, pospółki). Piaski wydobywane są okazyjnie.

### Przemysł

Powiat dębicki ma charakter rolniczo – przemysłowy. Firmą, która od wielu lat kojarzy się w całej Polsce z Dębicą, jest Firma Oponiarska TC DĘBICA S.A. (współwłasność światowego potentata Goodyear’a).

Liczącymi się zakładami powiatu dębickiego są między innymi: Fabryka Farb 
i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Brzeźnicy,  Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” S.A. 
w Pustkowie, Zakład Obróbki Marmuru „Jabo – Marmi” w Nagawczynie, Tikkurilla Coatings Sp. z o. o. (fabryka farb i lakierów) oraz  „Arkus & Romet” Sp. z o. o. - największy w Polsce producent rowerów.

Rolniczy charakter powiatu sprzyja rozwojowi zakładów bazujących na zdrowych, ekologicznych produktach rolnych. Do najważniejszych zakładów tej branży zaliczyć możemy zlokalizowane na terenie miasta : Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI Sp. z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ZM Dębica S.A., ANIMEX Grupa Drobiarska S.A. Oddział w Dębicy i Wytwórnię Salami „Igloomeat – Sokołów” Sp. z o.o.

W 2001 roku na terenie miasta Dębica ustanowiono również Obszar Przemysłowy 
w Dębicy, będący częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Inwestowaniu w powiecie dębickim sprzyja w szczególności: strategiczne położenie geograficzne i komunikacyjne, dobry stan infrastruktury technicznej, pozycja niektórych przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz duży potencjał ludzki.

### Rolnictwo

Przeważającą część powierzchni powiatu dębickiego zajmują użytki rolne, 
co określa podstawowy dział gospodarki powiatu jako rolniczy. Tereny wiejskie zamieszkuje 60% ogółu mieszkańców powiatu. Ponad 80% gospodarstw posiada powierzchnię mieszczącą się w przedziale 1,01 - 4,99 ha. Przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa kształtuje się na poziomie 3,5 ha.

Warunki glebowe powiatu dębickiego odznaczają się dużą różnorodnością. Zróżnicowanie to spowodowane jest rzeźbą terenu, warunkami hydrologicznymi oraz użytkowaniem ziemi. Żyzne gleby oraz dobrze zachowane środowisko naturalne stwarzają możliwości rozwoju różnorodnej produkcji rolnej, a w szczególności „zdrowej żywności”.

Użytki rolne stanowią około 60 % powierzchni Powiatu, w tym:

- grunty orne – około 50 %

- sady – około 1,8 %

- użytki zielone– 15,2 % .

### Komunikacja

Korzystne położenie powiatu dębickiego na strategicznym szlaku komunikacyjnym, zarówno kolejowym, jak i drogowym sprawia, iż spełnia on istotną rolę w krajowym 
i międzynarodowym systemie komunikacyjnym.

W Powiecie Dębickim znajduje się 976 km dróg gminnych. Ponad 697 km (72%) w/w dróg stanowią drogi o nawierzchni twardej. Długość dróg powiatowych wynosi 382 km, 
z czego 342 km (89,5%) posiada nawierzchnię utwardzoną. Przez teren Powiatu przebiega droga krajowa nr 4 (Tarnów – Rzeszów, długość odcinka na terenie Powiatu ok. 53 km) 
z odgałęzieniami, na południe w Pilźnie – droga krajowa 73 (biegnąca z Pilzna do Jasła, długość odcinka na terenie Powiatu ok. 30 km). Łączna długość odcinków dróg krajowych wynosi ok. 83 km. Na północ od Dębicy położona jest droga wojewódzka 985 (Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec – Dębica, długość odcinka na terenie Powiatu – ok. 16 km).

Głównym szlakiem drogowym przebiegającym przez teren powiatu jest międzynarodowa droga E-40 łącząca Niemcy z Ukrainą. Planowane jest również przeprowadzenie przez teren powiatu dębickiego odcinka autostrady A4 Zachód – Wschód.

Podstawową magistralą kolejową przebiegającą przez powiat dębicki jest linia 
z Krakowa przez Bochnię i Tarnów do Przemyśla oraz w kierunku północnym z Dębicy do Sandomierza.

Powiat nie posiada komunikacji lotniczej. Najbliższe lotnisko znajduje się 
w oddalonej o około 50 km Jasionce k/Rzeszowa.

### Uwarunkowania społeczno-kulturowe

Na rozwój powiatu dębickiego bezpośrednio wpływa poziom edukacji społeczeństwa. Podstawowa sieć palcówek oświaty i wychowania w powiecie dębickim stanowią przedszkola – 39, szkoły podstawowe - 73, szkoły ponadpodstawowe – 64, szkoły ponadgimnazjalne - 11.

Działalność kulturalna na terenach gmin prowadzona jest głównie przez Gminne Domy Kultury. W powiecie dębickim w miejscowości Pilzno zlokalizowane jest znane już 
w całej Polsce Muzeum Lalek.

Istotnym elementem w kształtowaniu kierunków rozwoju powiatu jest poziom opieki zdrowotnej mieszkańców. W powiecie dębickim znajduje się jeden z trzech największych szpitali w województwie podkarpackim – 618 łóżek. Sprawdzić ilość łóżek

Jak zaznaczono wyżej cały powyższy tekst (pkt. 1.2.1 – 1.2.7) pochodzi z poprzedniego PPGO do 2010 roku. Jeśli chodzi o pozostałe dane na temat Powiatu, to w stanie obecnym przedstawiają się one jak podano poniżej.

### Demografia

Wg danych Urzędu Statystycznego, w roku 2006 na obszarze Powiatu zamieszkiwało 132490 mieszkańców. W rozbiciu na gminy, ilość ludności Powiatu kształtuje się następująco (tabela nr 1):

Tabela nr 1 – Zaludnienie Powiatu (w roku 2006)

| miejscowość | liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Miasto Dębica | 46854 |
| Brzostek | 13044 |
| Czarna | 12496 |
| Gm. Dębica | 24002 |
| Jodłowa | 5423 |
| Pilzno (obszar miejski) | 4448 |
| Pilzno (obszar wiejski) | 12860 |
| Żyraków | 13363 |
| razem | 132490 |

Liczba ludności wiejskiej wynosiła w roku 2006: 81188 osób, zaś miejskiej: 51302 osób.

W roku 2007 ludność Powiatu (ogółem) wynosiła 132,5 tys. mieszkańców. Brak danych w rozbiciu na gminy za ten okres czasu.

Powyższe dane stanowią punkt wyjścia dla niniejszej PPGO i podstawę sporządzonej w dalszej części prognozy demograficznej.

# ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 1 lit.a) do f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

Szczegółowe dane w zakresie analizy stanu gospodarki odpadami (tak komunalnymi różnych rodzajów, jak przemysłowymi) podano w sprawozdaniu z (poprzedniego) PPGO. Częściowo wykorzystano je na potrzeby niniejszego opracowania - dane te stanowią dane wyjściowe do opracowania PPGO.

## Odpady komunalne

### Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów

Źródłami odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastrukturalne (szkoły, handel, targowiska, przemysł w części socjalnej, usługi, rzemiosło, turystyka, itp.). Wynika to z definicji odpadów komunalnych zawartej w uoo. Pod tym względem nie nastąpiła więc zmiana, 
w stosunku do dotychczasowego PPGO.

Jeśli chodzi o ilość źródeł/wytwórców odpadów (ważny parametr dla oszacowania teoretycznej ilości powstających odpadów komunalnych), to najświeższe dane dostępne w GUS są za rok 2006 – jest to więc ten sam okres czasowy, dla którego sporządzano Sprawozdanie. I tak ilość podmiotów gospodarczych (także będących wytwórcami odpadów komunalnych) zarejestrowanych w rejestrze regon wynosiła wtedy 7551, zaś ilość mieszkań i budynków mieszkalnych wynosiła 35384 szt.

Ilości zebranych w Powiecie odpadów komunalnych różnych typów przedstawiają się następująco:

Tabela nr 2 - Ilość odpadów komunalnych (odpady komunalne zmieszane 20 03 01) zebranych na terenie Powiatu i skierowanych do unieszkodliwiania [Mg/ rok]

| lp | miejscowość | stan wyjściowy (2006 r - wg sprawozdania PPGO) |
| --- | --- | --- |
| 1 | miasto Dębica | 9661,33 |
| 2 | Brzostek | 214,82 |
| 3 | Czarna | 423,71 |
| 4 | gm. Dębica | 1958 |
| 5 | Jodłowa | 374,5 |
| 6 | Pilzno | 1226 |
| 7 | Żyraków | 614,2 |
|  | razem: | 14’472,56 |

Tabela nr 3 - Ilość odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zebranych z terenu Powiatu i przekazanych do odzysku – [Mg/ rok]

| lp | wyszczególnienie | stan wyjściowy (2006 r - wg sprawozdania PPGO) |
| --- | --- | --- |
| 1 | papier | 325,63 |
| 2 | szkło | 907,66 |
| 3 | tworzywa sztuczne | 323,27 |
| 4 | metal | 49,51 |
| 5 | budowlane | 437,06 |
| 6 | biodegradowalne | 354,17 |
| 7 | wielkogabarytowe | 7,2 |
| 8 | AGD | 1,328 |
| 9 | oleje | 1,305 |
| 10 | akumulatory i baterie | 0,653 |
| 11 | inne niebezpieczne (ogółem) | 0,88 |
| 12 | wraki samochodowe | 2,254 |
| 13 | medyczne i weterynaryjne | 3,365 |
|  | selektywna zbiórka razem: | 2’414,277 |

Uwaga: „Podwójna” klasyfikacja odpadów w w/w tabeli odnosi się do faktu, że istniejący system służy zarówno do zbiórki odpadów komunalnych (od mieszkańców i z podobnych źródeł), jak i z małych i średnich firm. Surowce wtórne zbierane są łącznie, bez względu na miejsce ich pochodzenia a z uwagi na ich rodzaj.

Uwaga: odpady opakowaniowe są uwzględnione w wynikach selektywnej zbiórki.

Tabela nr 4 – Podsumowanie zbiórki odpadów komunalnych w Powiecie w 2006 r.

|  | ilość [Mg/a] |
| --- | --- |
| odpady komunalne zmieszane | 14’472,56 |
| odpady z selektywnej zbiórki: (jako % ilości ogólnie zebranych odpadów) | 2’414,277 14,3 % |
| razem | 16’886,837 |

Oprócz powyższego, w sektorze „komunalnym”, na terenie Powiatu wytwarzane są osady ściekowe (kod 19 08 05). Ich wytwarzane ilości oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5 – Osady ściekowe wytwarzanie i gospodarowanie [Mg] w 2006 r.

| sposób zagospodarowania | ilość [tys. Mg/a] |
| --- | --- |
| ogółem wytworzone, w tym: | 6 |
| odzysk (uprawa roślin energetycznych) | 5,5 |
| odzysk (rekultywacja terenów) | 0,5 |

Odrębne zagadnienie stanowi biomasa. Przyjmuje się, że na terenach wiejskich jest ona zagospodarowywana przez mieszkańców we własnym zakresie (skarmiana, kompostowana). Brak danych z terenu Powiatu dotyczących ilości wykorzystywanej biomasy.

Tabela nr 6 - Azbest (rodzaj i ilość) w Powiecie w 2006 r. wg danych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

| lp | gmina | rodzaj wyrobu | ilość [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzostek | płyty azbestowo-cementowe dla budownictwa | 167 |
| 2 | Czarna | b.d. | b.d. |
| 3 | Miasto Dębica | płyty płaskie azbestowo-cementowe dla budownictwa | 16 352 |
|  |  | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 48 253 |
| 4 | Gmina Dębica | płyty płaskie i faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 2 270 |
| 5 | Jodłowa | - | - |
| 6 | Pilzno | płyty płaskie i faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 157 390 |
| 7 | Żyraków | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 192 878 |
|  |  | rury i złącza azbestowo – cementowe Φ200 cm (wodociąg gminny) | 6 km |
|  | razem |  | 417 310 + 6km |

W kontekście przytoczonej wyżej tabeli nr 6 należy zwrócić uwagę, że Gmina Dębica we własnym zakresie uszczegółowiła dane odnośnie azbestu.  Na jej terenie zinwentaryzowano łącznie 203144m2 wyrobów zawierających azbest (177268 m2 płyt falistych i 25876 m2 płyt płaskich). Zatem te właśnie ilości przyjmuje się jako objęte Planem.

Stosownie do tego dokonuje się dalszych zmian w zapisach planu „azbestowego” (w zakresie ilości wyrobów zawierających azbest oraz kosztów ich usuwania)

Jeśli chodzi o odpady medyczne i weterynaryjne, to w Wojewódzkim Systemie Odpadowym wykazano te odpady w ilości ok. 68 ton (w roku 2006). Są to jednak odpady pochodzące z placówek służby zdrowia. Brak danych o odpadach med-wet pochodzenia komunalnego. Wytworzone na terenie Powiatu odpady medyczne są unieszkodliwiane 
w instalacji w Dębicy (opisanej w dalszej części nin. Planu) oraz w przedsiębiorstwie Serwimed w Krakowie.

Sposób postępowania z padłymi zwierzętami rozwiązano w Powiecie następująco: Wszystkie gminy zawarły umowę z Zakładem Utylizacji „UTIRES” w Leżachowie 
w zakresie utylizacji i transportu padłych zwierząt gospodarskich. Brak jest danych ilościowych w odniesieniu do tych odpadów.

Brak jest informacji o ilościach opon pochodzenia komunalnego. Informacje 
o oponach są zawarte w rozdziale dotyczącym odpadów przemysłowych. Część wykazanych tam opon pochodzi z warsztatów naprawczych a tym samym pośrednio od mieszkańców z ich prywatnych aut.

Jeśli chodzi o skład morfologiczny odpadów, to brak danych doświadczalnych 
z terenu Powiatu Dębickiego. W związku z tym, w oparciu o dane zawarte w WPGO, oszacowano teoretyczny skład morfologiczny a także ilości odpadów komunalnych powstających w Powiecie. Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 – Szacunkowy skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych 
w Powiecie w roku 2006

| lp | nazwa odpadu | tereny | razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miejskie | wiejskie |  |
|  |  | tys. Mg | % | tys. Mg | % | tys. Mg |
| 1 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 4,45 | 26,4 | 2,26 | 16,2 | 6,71 |
| 2 | odpady pielęgnacji terenów zielonych | 0,34 | 2,0 | 0,51 | 3,6 | 0,85 |
| 3 | papier i tektura | 3,72 | 22,1 | 2,05 | 14,6 | 5,77 |
| 4 | opakowania wielomateriałowe | 1,38 | 8,2 | 0,79 | 5,7 | 2,17 |
| 5 | tworzywa sztuczne | 2,56 | 15,2 | 1,84 | 13,1 | 4,4 |
| 6 | szkło | 1,45 | 8,6 | 1,17 | 8,4 | 2,62 |
| 7 | metal | 0,84 | 5,0 | 0,7 | 5,0 | 1,54 |
| 8 | odzież, tekstylia | 0,27 | 1,6 | 0,19 | 1,4 | 0,46 |
| 9 | drewno | 0,25 | 1,5 | 0,21 | 1,5 | 0,46 |
| 10 | odpady niebezpieczne | 0,15 | 0,9 | 0,12 | 0,9 | 0,27 |
| 11 | odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 1,43 | 8,5 | 4,14 | 29,6 | 5,57 |
|  | razem w Powiecie | 16,84 | 100 | 13,98 | 100 | 30,82 |

Tak obliczona ilość odpadów jest zawyżona w stosunku do wartości rzeczywistych.

Oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego, powstających 
w Powiecie wynosi ok. 270 Mg/rok.

Wg WPGO, w skład odpadów niebezpiecznych pochodzących ze źródeł komunalnych wchodzą: zużyte baterie, akumulatory, odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki), pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach, rozpuszczalniki organiczne, odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące, środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji, odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, smary, środki do konserwacji metali itp.), odczynniki chemiczne, np. fotograficzne, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, skażone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zużyte pampersy).

Tabela nr 8 – Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w Powiecie w roku 2006 [Mg]

| lp | kod | nazwa | % | masa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200113 | rozpuszczalniki | 3 | 8,1 |
| 2 | 200114 | kwasy i alkalia | 1 | 2,7 |
| 3 | 200115 |  |  |  |
| 4 | 200117 | odczynniki fotograficzne | 2 | 5,4 |
| 5 | 200119 | środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 5 | 13,5 |
| 6 | 200121 | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 13,5 |
| 7 | 200123 | urządzenia zawierające freony | 3 | 8,1 |
| 8 | 200126 | oleje i tłuszcze (inne niż jadalne) | 10 | 27 |
| 9 | 200127 | farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 | 94,5 |
| 10 | 200129 | leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 5 | 13,5 |
| 11 | 200131 | detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 4 | 10,8 |
| 12 | 200133 | baterie i akumulatory ołowiowe | 12 | 32,4 |
| 13 | 200135 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123, zawierające niebezpieczne składniki | 10 | 27 |
| 14 | 200137 | drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 13,5 |
|  |  | razem | 100 | 270 |

Oszacowaniu poddano też ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Tabela nr 9 – Szacunkowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w Powiecie w roku 2006 [tys. Mg]

| lp | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | papier i tektura zbierane selektywnie | 0,2463 |
| 2 | tekstylia (z materiałów naturalnych) | 0,019 |
| 3 | odpady z ogrodów parków – ulegające biodegradacji | 0,581 |
| 4 | odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: |  |
| 4.1 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 6,8398 |
| 4.2 | odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 0,8463 |
| 5 | papier i tektura | 5,8735 |
| 6 | odpady z targowisk – część ulegająca biodegradacji | 0,2274 |
|  | razem | ok. 14,63 |

Sumaryczna oszacowana ilość odpadów biodegradowalnych pochodzenia komunalnego wytwarzanych na terenie Powiatu wynosi około 14,63 tys. Mg.

### Istniejące systemy zbierania odpadów

System zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposoby postępowania 
z nimi (zbieranie, dalsze zagospodarowanie) nie zmienił się od chwili opracowania Planu oraz sprawozdania. Wobec tego odpowiednio stosuje się tu zapisy tych dokumentów, tj:

- rozdział 3.2.4. dotychczasowego Planu („Istniejące systemy zbierania odpadów”) – w tym miejscu przedstawia się stosowny cytat z poprzedniego PPGO do 2010 roku (fragment dany kursywą):

### Istniejące systemy zbierania odpadów

Odpady komunalne zbierane są w zasadzie do pojemników do tego celu przeznaczonych. W obszarach miejskich z zabudową wielorodzinną odpady zbierane są najczęściej do pojemników o pojemności 1100 l, typu POK-11 o pojemności 2,2 m3 oraz kontenerów typu KP-7. Na terenach miejskich z zabudową jednorodzinną odpady gromadzone są głównie w pojemnikach 110 l, 120 l i 240 l. Na terenach wiejskich odpady gromadzone są w pojemnikach 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l oraz do kontenerów typu KP-7 
i worków foliowych 120 l.

W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zbiórka surowców wtórnych, takich jak szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metale odbywa się za pomocą specjalistycznych pojemników. Najczęściej stosowane pojemniki to IGLOO o pojemności 1,5 m3, EKO o pojemności 800 l, POK-11 o pojemności 2,2 m3 oraz pojemniki 1100 l.

Powyższe zacytowano z :

- rozdział II.2.1.2 „Sprawozdania z realizacji PPGO” („Istniejące systemy zbierania odpadów”),

- rozdział II.2.2. „Sprawozdania z realizacji PPGO” („Szczególne rodzaje odpadów komunalnych oraz innych”).

Skrótowo, obecny system zbiórki odpadów przedstawia się następująco:

Tabela nr 10 – Odsetek mieszkańców/gospodarstw objętych zorganizowaną zbiórką odpadów oraz zbiórką selektywną

| lp | gmina | odsetek mieszkańców/gospodarstw objętych umowami na wywóz śmieci [%] | odsetek mieszkańców objętych systemem selektywnej zbiórki [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | miasto Dębica | 100 | 100 |
| 2 | Brzostek | 90 % gospodarstw | 90 % gospodarstw |
| 3 | Czarna | 32 | 32 |
| 4 | gm. Dębica | 85 | 86 |
| 5 | Jodłowa | 100% mieszkańców objętych zbiórką odpadów komunalnych |
| 6 | Pilzno | 78 | 78 |
| 7 | Żyraków | 52% gospodarstw |
|  | średnia | około 76 % | około 76 % |

W gminach Powiatu Dębickiego stosuje się kombinowany system zbiórki odpadów, 
w tym surowców wtórnych, z przewagą zbiórki workowej (segregacja u źródła). 
W zabudowie wielorodzinnej stosowane są duże pojemniki różnych typów i gniazda recyklingowe.

Tabela nr 11 – Stosowane systemy zbiórki odpadów

| lp | gmina | odpady zmieszane | selektywna zbiórka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | miasto Dębica | zbiórka odpadów zmieszanych jest prowadzona, brak szczegółowych danych o ilościach i rodzajach stosowanych pojemników | 20 punktów recyklingowych (zestawy 5 „dzwonów”), w gospodarstwach domowych – zbiórka workowa |
| 2 | Brzostek |  | zbiórka w gospodarstwach domowych, w oparciu o worki 80, 120 i 70 l, w zabudowie wielorodzinnej – zbiórka w oparciu o kontener KP-7 przystosowany do selektywnej zbiórki |
| 3 | Czarna |  | worki (w gospodarstwach domowych), w miejscach publicznych – pojemniki (a 1,1 m3) w zestawach po 4, 16 sztuk |
| 4 | gm. Dębica | w kontenerach 1100 l oraz w pojemnikach 110 l | gniazda recyklingowe, w gospodarstwach domowych – zbiórka workowa |
| 5 | Jodłowa | w pojemnikach | workowa u źródła, odbiór - według harmonogramu |
| 6 | Pilzno | w kontenerach, pojemnikach 1100l oraz workach 120 l odpowiednio oznako- wanych, odbiór wg harmonogramu | zbiórka metodą „u źródła”, odpady gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach, ponadto wykorzystuje się 12 gniazd recyklingowych „dzwonów”, odbiór odpadów wg harmonogramu |
| 7 | Żyraków | w pojemnikach 110 l | w workach do selektywnej zbiórki, ponadto w miejscach publicznych: 6 szt. pojemników 1100 l, 8 szt. pojemników SPW i zestawy do selektywnej zbiórki we wszystkich szkołach |

Uwaga: Szczegółowe informacje co do pojemności stosowanych worków są w gminach oraz obsługujących je przedsiębiorstwach komunalnych; Podane w tabeli ilości pojemników należy traktować orientacyjnei, gdyż przedstawione w tabeli systemy zbiórki odpadów są stale i na bieżąco rozbudowywane.

Podmioty zajmujące się zbiórką odpadów – stan w tym zakresie pozostał bez zmian w stosunku do sprawozdania. Aktualne pozostają więc dane zawarte w tabelach nr 7 „Sprawozdania” (w jego rozdziale II.2.1.2.) oraz w tabelach nr 15 poprzedniego PPGO (rozdział 3.9 PPGO) i w tabeli nr 18 poprzedniego PPGO ( rozdział 3.11. PPGO).

Dla przypomnienia, poniżej zaktualizowana lista (podana za poprzednim PPGO do 2010 roku) ważniejszych podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbieranie odpadów komunalnych na terenie Powiatu (w tym segregowanych odpadów komunalnych):

- Zakład Gospodarowania Odpadami w Paszczynie,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej,

- Firma CETRANS – Czesław Cichoń w Czarnej,

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku,

- Miejski Zakład Komunalny w Pilźnie,

- Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Spółka z o.o. w Dębicy,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa IGLOOPOL w Dębicy,

- Zakład Usług Miejskich Dębica sp. z o. o. w Dębicy,

- „ALPAK SERWIS Sp. z o .o., 37-500 Jarosław, ul. Zbożowa 9a, odpady tworzyw sztucznych – folie LDPE, HDP,

- Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Spółka z o. o., 32-015 Kłaj 400, 32-015 Kłaj, odpady tworzyw sztucznych PET, PP, PE, odpady tworzyw sztucznych – folie LDPE, HDPE,

- „EKO-MODO” Recykling Tworzyw Sztucznych, 39-300 Mielec, ul. Racławicka 6, odpady tworzyw sztucznych PET,

- Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych F. Gajos, B. Dutkiewicz Sp. J., 48-303 Nysa, ul. Unii Lubelskiej 6, odpady tworzyw sztucznych PP, PE,

- Huta Szkła „SŁAWA” S. P., 25-650 Kielce, ul. Średnia 13, odpady opakowaniowe ze szkła,

- „ALUMETAL” Sp. z o. o., 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 111, odpady opakowaniowe ze złomu aluminium,

- Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna WIBO RECYKLING EKSPORT - IMPORT”, Pulak, Zając, Wasserman Wasserman sp. j., 39-331 Chorzelów, Malinie 317, odpady tworzyw sztucznych PET, PP, PE, odpady tworzyw sztucznych – folie LDPE, HDPE,

- Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „EKO – ŚWIAT” s. c. Monika Różańska, Józef Grobelny, 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 13, odpady tworzyw sztucznych – folie LDPE, HDPE,

- Zakład Przerobu Złomu „Złomex“, 31-983 Kraków, ul. Igołomska 27,odpady opakowaniowe ze złomu żelaznego,

- Recykling Centrum Sp. z o. o., 37-500 Jarosław, ul. Morawska 1, odpady opakowaniowe ze szkła,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „M.T.M.”, 39-218 Straszęcin 295,odpady z papieru i makulatury,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „M. G Plast”, 38-320 Gorlice ul. Michalusa 1, od-pady tworzyw sztucznych – folie LDPE, HDPE.

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

Jeśli chodzi o instalacje do odzysku odpadów komunalnych, to na terenie Powiatu WPGO zaliczyło do takich sortownię i kompostownię w Paszczynie – patrz tabela nr 12

Tabela nr 12 – Sortownia i kompostownia w Paszczynie

| informacja | moc przerobowa [Mg/a] |
| --- | --- |
|  | wykorzystywana | nominalna |
| sortownia |
| lokalizacja: Paszczyna, właściciel: Gmina Dębica, zarządzający: Zakład Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, adres zarządzającego: Paszczyna 123 b, p-ta Brzeźnica, tel. 0 14 6817912 rok uruchomienia kompostowni: 2000 rok rozpoczęcia jej eksploatacji przez Zakład: 2008 | 1000 (przy pracy jednozmianowej) | 3000 (przy pracy na trzy zmiany) |
| kompostownia |
| rok uruchomienia: 2006, pozostałe dane – jw. | 1600 | 1600 |

Kompostownia ta przerabia tylko odpady powstające na terenie Powiatu.

Na terenie Powiatu od 2007 r. działa ponadto sortownia w Jodłowej. Przerabia ona 
ok. 40 Mg odpadów z selektywnej zbiórki miesięcznie. Obsługuje gminy: Jodłowa, Pilzno 
i Brzostek.

Dla potrzeb unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Powiatu istnieją trzy instalacje. Są to następujące składowiska odpadów komunalnych:

Tabela nr 13 – Składowiska odpadów komunalnych w Powiecie

| nazwa | właściciel /zarządzający | data | powierzchnia [ha] | pojemność [Mg] | średnia dobowa ilość deponowanych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek eksplo-atacji | planowany termin zakończenia eksploatacji | całkowita | wykorzys-tana | całkowita | wykorzys-tana |  |
| Miejskie składowisko odpadów komunalnych w Paszczynie | Gmina Miejska w Dębicy / Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z o. o. w Dębicy | 1994 | 2021 | 3,6 | 2,6 | 152158 | 150466 | > 20 |
| Składowisko odpadów komunalnych w Jodłowej | Gmina Jodłowa / Gminny Zakład Gospodarki Komu- nalnej w Jodłowej | 1994 | 2020 | 1,15 | 0,3 | 7400 | 2278 | < 10 |
| Składowisko odpadów ko- munalnych w Strzegocicach | Miasto Pilzno / Miejski Zakład Komunalny w Pilźnie | 1980 | 2013 | 1,5 | 1,01 | 25000 | 14478 | < 10 |

Uwaga: dane w powyższej tabeli pochodzą ze zaktualizowanego Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO), przytoczono je dla zachowania merytorycznej spójności z w/w Planem

Każde z tych składowisk ma zatwierdzoną instrukcję eksploatacji oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Składowisko DEZAKO w Paszczynie posiada pozwolenie zintegrowane. Pozostałych składowisk obowiązek ten nie dotyczy. Dla żadnego z nich nie stwierdzono też negatywnego oddziaływania na środowisko.

Oprócz powyższego, na terenie Powiatu znajdują się następujące zamknięte składowiska:

Tabela nr 14 – Składowiska odpadów komunalnych, na których zakończono eksploatację

| nazwa | właściciel / zarządca | data | powierzchnia [ha] | pojemność [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pocz. eksploatacji | zakończenie eksploatacji | całkowita | wykorzystana | całkowita | wykorzystana |
| składowisko „Paszczyna” | Gmina Dębica / Zakład Gospodarowania Odpadami w Paszczynie | 1993 | 2005 | 0,9 | 0,8 | 15000 | 15277,1 |
| składowisko „Chotowa” | działki prywatne | 1986 | 1994 | 5,1 | 5,1 | brak danych | brak danych |
| składowisko „Wola Brzostecka” | Gmina Brzostek / Zakład Gospo- darki Komunal- nej w Brzostku | 1989 | 2005 | 1,7 | 1,3 | 8000 | 8000 |

Dla żadnego z nich nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na środowisko. Wszystkie posiadają decyzje o rekultywacji.

Składowiska te mają uregulowany stan formalno-prawny, w tym określony mają zakres i sposób prowadzenia monitoringu. Monitoring ten jest prowadzony zgodnie 
z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Uwaga: w związku z rekultywacją składowiska w Paszczynie, w myśl wydanej decyzji administracyjnej, na składowisku tym, do roku 2009 dokonywany jest odzysk odpadów „górniczych” (grupa 01, głównie płuczki wiertnicze), w ilości do 3,5 tys. Mg/rok. - Podobnie na składowisku w Jodłowej.

Na terenie Powiatu działają następujące przedsiębiorstwa zajmujące się przyjmowaniem i rozbiórką wycofanych z eksploatacji samochodów.

Tabela nr 15 - Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji

| Lp | rodzaj | właściciel | adres stacji/punktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | stacja demontażu | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy SA (regon 000641940) 39-200 Dębica ul. Rzeszowska 133 | 39-200 Dębica ul. Rzeszowska 133 tel. (014) 6826216,7 |
| 2 | jw. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZŁOM-Pol” s.c. Andrzej Świątek, Eugeniusz Krajewski ul. Drogowców 14 Dębica | Brzeźnica 68 B te. 014 6811835 |
| 3 | jw. | Ślusarstwo Produkcja – Handel – usługi Władysław Radzik | Straszęcin 9A |
| 4 | punkt zbiórki | Zbigniew Kędzior, Dorota Kędzior Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "WĘGLOSTAL" s. c. 39-204 Żyraków | 39-204 Żyraków tel. (014 6822626) |
| 5 | jw. | Firma Handlowo Usługowa „MEGA” Mariusz Szymaszek | Żyraków 95 C |

Tabela nr 16 – Ilości wyrejestrowanych samochodów

| rok | ilość wyrejestrowanych pojazdów |
| --- | --- |
| 2006 | 1420 |
| 2007 | 1360 |
| 2008 (do końca sierpnia) | 1016 |

Powyższe dane dotyczą pojazdów wyrejestrowanych, nie zezłomowanych. Tych ostatnich danych – brak.

## Odpady przemysłowe

Ilość wytwórców odpadów, tj. przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze regon 
w roku 2006 wynosiła 7551. Brak jest późniejszych danych. Aktualne pozostają zatem zapisy rozdz. 3.4 PPGO, jeśli chodzi o źródła odpadów przemysłowych, (poniżej, w celach porównawczych kursywą przytoczono stosowne zapisy PPGO do 2010 roku).

### Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów

Według danych statystycznych odpady przemysłowe w przeważającej ilości (około 90%) są odzyskiwane. Z ogólnej ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych zaledwie 6,6 % odpadów przemysłowych trafia na składowiska odpadów. Głównymi wytwórcami odpadów poprodukcyjnych zlokalizowanymi na terenie powiatu dębickiego są:

- Firma Oponiarska DĘBICA” S.A. w Dębicy (obecnie Firma Oponiarska T.C. Dębica S.A.)

- KRONOERG Spółka z o.o. w Pustkowie

- (…)

- TBD S.A. w Dębicy (obecnie Tikkurila Coatings Sp. z o. o. )

- Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie

- OCYNKOWNIA PZL-Dębica w Dębicy

Ponadto na terenie powiatu dębickiego działa wiele zakładów mniejszych wytwarzających niewielkie ilości odpadów. (…)

Każdy wytwórca opadów jest zobowiązany do rozwiązania gospodarki odpadami we własnym zakresie. Zwykle odpady są odbierane, odzyskiwane lub unieszkodliwiane przez uprawnionych odbiorców posiadających stosowne zezwolenia często z poza terenu powiatu.

(…)

Tabela 17  - Gospodarka odpadami przemysłowymi wytworzonymi na terenie powiatu dębickiego w 2002 r. wg SIGOP-W (cytowana z PPGO (tam tab. nr 6))

| Lp. | Grupa odpadu | Odpady wytworzone w ciągu roku (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | magazynowane | odzysk | unieszkodliwione poza składowaniem | unieszkodliwione przez składowanie |
| 1. | 02 | 0 | 5 098,3 | 194,6 | 964,2 |
| 2. | 03 | 127,62 | 526,33 | 2,25 | 0 |
| 3. | 07 | 256,01 | 7 486,5 | 308,06 | 515,52 |
| 4. | 08 | 43,99 | 29,1 | 139,62 | 0 |
| 5. | 09 | 0 | 1,08 | 0 | 0 |
| 6. | 10 | 17,7 | 8 535,9 | 0 | 41,8 |
| 7. | 11 | 1,05 | 108,18 | 0 | 0 |
| 8. | 12 | 8,8 | 366,96 | 132,65 | 0,7 |
| 9. | 13 | 0,73 | 35,43 | 0 | 0 |
| 10. | 14 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 15 | 33,17 | 3 074,09 | 9,48 | 229,6 |
| 12. | 16 | 12,31 | 135,65 | 7,59 | 79,7 |
| 13. | 17 | 1,5 | 1 184,32 | 0 | 1,0 |
| 14. | 18 | 0 | 0 | 70,65 | 0 |
| 15. | 19 | 111,85 | 1 513,3 | 0,5 | 844,58 |
| RAZEM | 614,76 | 28 095,16 | 865,47 | 2 677,10 |

System zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposób postępowania z nimi nie zmienił się od chwili opracowania sprawozdania – zatem ma tu zastosowanie opis 
z rozdziału II.2.3. „Sprawozdania z realizacji PPGO”. Poniżej sporządzono zwięzłą charakterystykę stanu faktycznego w gospodarce odpadami przemysłowymi.

Tabela nr 18 – Odpady przemysłowe w Powiecie w roku 2006 wg Wojewódzkiej bazy danych o odpadach

| lp | odpad | nazwa | ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| grupa 01 – odpady „górnicze” |
| 1 | 010413 | odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 189 |
| 2 | 010599 | inne niewymienione odpady z podgrupy płuczek wiertniczych | 1749,2 |
|  |  | grupa 01 razem | 1938,2 |
|  | grupa 02 – odpady z rolnictwa |
| 3 | 020106 | odchody zwierzęce | 69,3 |
| 4 | 020201 | odpady z mycia i przygotowywania surowców pochodzenia zwierzęcego | 1189,3 |
| 5 | 020202 | odpadowa tkanka zwierzęca | 10354,8 |
| 6 | 020203 | surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa pochodzące z przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego | 83,2 |
| 7 | 020204 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 329,4 |
| 8 | 020281 | odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 382,3 |
| 9 | 020304 | surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa pochodzące z przetwórstwa owocowo-warzywnego | 41,2 |
|  |  | grupa 02 razem | 12449,5 |
|  | grupa 03 – odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli |
| 10 | 030101 | odpady kory i korka | 24,7 |
| 11 | 030105 | trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż niebezpieczne | 291,6 |
| 12 | 030299 | inne niewymienione odpady z konserwacji drewna | 19,4 |
| 13 | 030307 | mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 112 |
|  |  | grupa 03 razem | 447,7 |
|  | grupa 06 – odpady z produkcji i stosowania chemii nieorganicznej |
| 10 | 060404* | odpady zawierające rtęć | 0,008 |
|  | grupa 07 – odpady z produkcji i stosowania produktów chemii organicznej |
| 11 | 070108* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne z przemysłu chemii organicznej | 4,94 |
| 12 | 070208* | inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne z przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuków | 6396,4 |
| 13 | 070212 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków z przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuków | 87,9 |
| 14 | 070213 | odpady tworzyw sztucznych | 17,9 |
| 15 | 070214* | odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne | 2,557 |
| 16 | 070280 | odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 3158,8 |
|  |  | grupa 07 razem | 9668,497 |
|  | grupa 08 –odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych |
| 17 | 080111* | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,033 |
| 18 | 080112 | odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 4,1 |
| 19 | 080116 | szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż niebezpieczne | 34,1 |
| 20 | 080117* | odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,35 |
| 21 | 080118 | odpady z usuwania farb i lakierów inne niż niebezpieczne | 0,1 |
| 22 | 080499 | inne niewymienione odpady z przemysłu klejów i szczeliw | 0,2 |
|  |  | grupa 08 razem | 38,883 |
|  | grupa 09 – odpady „fotograficzne” |
| 23 | 090101* | wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 0,91 |
| 24 | 090102* | wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 0,82 |
| 25 | 090104* | roztwory utrwalaczy | 0,73 |
|  |  | grupa 09 razem | 2,46 |
|  | grupa 10 – odpady z procesów termicznych |
| 26 | 100101 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 2569,5 |
| 27 | 100102 | popioły lotne z węgla | 66 |
| 28 | 101208 | wybrakowane wyroby ceramiczne i ceramika budowlana po obróbce termicznej | 220 |
|  |  | grupa 10 razem | 2655,5 |
|  | grupa 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali |  |
| 29 | 110105* | kwasy trawiące | 232,62 |
| 30 | 110501 | cynk twardy | 94,1 |
| 31 | 110502 | popiół cynkowy | 92,3 |
|  |  | grupa 11 razem | 419,02 |
|  | grupa 12 – odpady z powierzchniowej obróbki metali |
| 32 | 120101 | odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 305,3 |
| 33 | 120102 | cząstki i pyły żelaza i jego stopów | 166,8 |
| 34 | 120103 | odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 10,2 |
| 35 | 120105 | odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 0,7 |
| 36 | 120109* | odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 1,21 |
| 37 | 120117 | odpady poszlifierskie inne niż niebezpieczne | 0,5 |
| 38 | 120199 | inne niewymienione odpady z mechanicznej obróbki metali i tworzyw | 1,4 |
|  |  | grupa 12 razem | 336,11 |
|  | grupa 13 – odpady olejowe |
| 39 | 130109* | mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 0,88 |
| 40 | 130110* | mineralne oleje hydrauliczne niezawierające chlorowcoorganicznych | 0,693 |
| 41 | 130204* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 1,437 |
| 42 | 130205* | mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające chlorowcoorganicznych | 24,601 |
| 43 | 130206* | syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 10,47 |
| 44 | 130208* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 51,250 |
| 45 | 130508* | mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 2,4 |
| 46 | 130703* | inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 0,02 |
|  |  | grupa 13 razem | 91,931 |
| grupa 14 – odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw |
| 47 | 140603* | inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,193 |
| 48 | 140604* | szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 0,11 |
|  |  | grupa 14 razem | 0,303 |
|  | grupa 15 – opakowania i sorbenty |
| 49 | 150101 | opakowania z papieru i tektury | 248,3 |
| 50 | 150102 | opakowania z tworzyw sztucznych | 442,2 |
| 51 | 150103 | opakowania z drewna | 769,2 |
| 52 | 150104 | opakowania z metali | 3,4 |
| 53 | 150106 | zmieszane odpady opakowaniowe | 0,2 |
| 54 | 150110* | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 38,883 |
| 55 | 150202* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,221 |
| 56 | 150203 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 16,9 |
|  |  | grupa 15 razem | 1519,304 |
|  | grupa 16 – odpady inne |
| 57 | 160103 | zużyte opony | 114,9 |
| 58 | 160107* | filtry olejowe | 14,325 |
| 59 | 160108* | elementy zawierające rtęć | 0,9 |
| 60 | 160110* | elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 0,9 |
| 61 | 160112 | okładziny hamulcowe inne niż niebezpieczne | 2,7 |
| 62 | 160113* | płyny hamulcowe | 0,01 |
| 63 | 160117 | metale żelazne | 60,3 |
| 64 | 160118 | metale nieżelazne | 0,4 |
| 65 | 160119 | tworzywa sztuczne | 1,6 |
| 66 | 160120 | szkło | 0,6 |
| 67 | 160122 | inne niewymienione elementy ze złomowania pojazdów | 0,2 |
| 68 | 160199 | inne niewymienione odpady ze złomowania pojazdów | 1,1 |
| 69 | 160213* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 11,906 |
| 70 | 160214 | zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 6,4 |
| 71 | 160601* | baterie i akumulatory ołowiowe | 11,722 |
| 72 | 160604 | baterie alkaliczne | 0,1 |
| 73 | 160709* | odpady zawierające inne substancje niebezpieczne (odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych) | 484,84 |
| 74 | 160801 | zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne, inne niż niebezpieczne | 3,9 |
|  |  | grupa 16 razem | 716,803 |
|  | grupa 17 – odpady „budowlane” |
| 75 | 170101 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów | 1540 |
| 76 | 170103 | odpady innych materiałów ceramicznych | 7,1 |
| 77 | 170107 | zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne, niż niebezpieczne | 450,9 |
| 78 | 170201 | drewno | 17,6 |
| 79 | 170202 | szkło | 1,3 |
| 80 | 170203 | tworzywa sztuczne | 0,3 |
| 81 | 170401 | miedź, brąz, mosiądz | 3,5 |
| 82 | 170402 | aluminium | 6,9 |
| 83 | 170405 | żelazo i stal | 1638,6 |
| 84 | 170407 | mieszaniny metali | 36,5 |
| 85 | 170411 | kable inne niż niebezpieczne | 1,3 |
| 86 | 170506 | urobek z pogłębiania inny niż niebezpieczny | 11000 |
| 87 | 170508 | tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż niebezpieczny | 400 |
| 88 | 170604 | materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 2,9 |
|  |  | grupa 17 razem | 15106,9 |
|  | grupa 18 – odpady medyczne i weterynaryjne |
| 89 | 180102* | części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służace do jej przechowywania | 1,189 |
| 90 | 180103* | inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 63,088 |
| 91 | 180182* | pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 3,645 |
|  |  | grupa 18 razem | 67,922 |
|  | grupa 19 – odpady z oczyszczania wody i ścieków |
| 92 | 190112 | żużle i popioły paleniskowe inne niż niebezpieczne z termicznego przekształcania odpadów | 0,2 |
| 93 | 190801 | skratki | 9,5 |
| 94 | 190802 | zawartość piaskowników | 10,7 |
| 95 | 190809 | tłuszcze i mieszaniny z separacji olej/woda zawierające wyłącznie tłuszcze jadalne | 0,6 |
| 96 | 190901 | odpady stałe ze wstępnej filtracji wody pitnej i skratki | 8,5 |
| 97 | 190903 | osady z dekarbonizacji wody | 185,6 |
| 98 | 190905 | nasycone lub zużyte życice jonowymienne z uzdatniania wody pitnej lub przemysłowej | 7,5 |
| 99 | 191201 | papier i tektura z sortowania odpadów | 275,1 |
| 100 | 191202 | metale żelazne z sortowania odpadów | 26 |
| 101 | 191204 | tworzywa sztuczne i guma z sortowania odpadów | 165,6 |
|  |  | grupa 19 razem | 689,3 |
|  |  | Odpady przemysłowe razem | 46148,337 |

Na terenie Powiatu najwięcej odpadów powstaje w branży budowlanej i rolnej. Duże ilości odpadów generują też: przemysł chemiczny i procesy spalania paliw (termiczne). Następną co do wielkości grupą odpadów, są odpady opakowaniowe.

Specyficzną grupę odpadów przemysłowych stanowią urządzenia zawierające PCB (polichlorowane bifenyle). Wg najnowszego rejestru przedsiębiorstw eksploatujących instalacje i urządzenia, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, który to rejestr jest publikowany na stronie internetowej Wojewody Podkarpackiego, w gminach na terenie Powiatu nie ma już PCB. Pozostały natomiast 3 szt. działających transformatorów (łączna masa oleju z PCB wynosi ok. 2,5 t) na trenie Wytwórni Urządzeń Chłodniczych PZL Dębica S.A ul. Metalowców 25. 
Ich usunięcie przewiduje się na rok 2010.

### Istniejące systemy zbierania odpadów

Systemy zbiórki:

Za gospodarkę odpadami przemysłowymi odpowiedzialni są ich wytwórcy, 
tj. przedsiębiorstwa. Zarządzają one swoimi odpadami w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz posiadane decyzje administracyjne. Zazwyczaj odpady „przemysłowe” są u wytwórców przechowywane z podziałem na rodzaje, gdyż to ułatwia znalezienie odbiorcy odpadów (późniejsze zagospodarowanie tych odpadów).

W ramach istniejących systemów większość grup odpadów przemysłowych jest poddawana zagospodarowaniu poza terenem Powiatu.

Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych na terenie Powiatu:

Na terenie Powiatu znajdują się cztery składowiska odpadów przemysłowych – patrz tabela nr 19:

Tabela nr 19 - Składowiska odpadów przemysłowych na terenie Powiatu

| lp | nazwa i adres składowiska | właściciel składowiska, zarządzający | daty eksploatacji | powierzchnia [ha] | pojemność [Mg] | zezwolenie na odzysk lub uniesz-kodliwianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcia | planowanego zakończenia | całkowita | wykorzystana | całkowita | wykorzystana |  |
| składowiska odpadów niebezpiecznych |
| 1 | Składowisko ERG – Pustków, Pustków 3 | Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A. w Pustkowie | 1997 | 2010 | 0,48 | 0,3 | 9100 | 6864 | tak |
| 2 | Składowisko Polimex-Mostostal | Polimex Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antyko-rozyjnych, Ocynkownia w Dębicy | 1993 | 2015 | 0,4 | 0,23 | 4540 | 2836 | tak |
| składowiska odpadów innych niż niebezpieczne |
| 3 | Składowisko ERG – Pustków | Zakład Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A. w Pustkowie | 1997 | 2015 | 0,42 | 0,16 | 13980 | 7267 | nie |
| 4 | Składowisko TC Dębica | TC Dębica S.A. | 1988 | 2012 | 4,1 | 4,1 | 54610 | 37094 | tak |

Wszystkie one przyjmują <10 ton odpadów na dobę. Mają też zatwierdzone instrukcje eksploatacji. Nie stwierdzono ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Jeśli chodzi unieszkodliwianie odpadów medycznych, to na terenie Dębicy działa instalacja o mocy przerobowej 540 t/rok (nazwa podmiotu: Eko-med Sp. z o. o. Dębicy, nazwa instalacji: urządzenia typu NEWSTER 10).

W procesie D9 (obróbka fizykochemiczna) przerabia ona odpady medyczne rodzajów: 18 01 01 (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki), 18 01 03* (inne odpady medyczne, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt), 18 02 01 (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z gabinetów weterynaryjnych) w łącznej ilości rocznej ok. 250 t.

Poza tym w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. działa instalacja do termicznego przekształcania odpadów. Przerabia ona odpady o kodzie 07 02 08 (inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne z produkcji tworzyw sztucznych) w ilości rocznej ok. 6,5 tys. t.

Jeśli chodzi o odzysk odpadów, to w poniższej tabeli nr 20 zebrano dane o instalacjach działających na terenie Powiatu oraz o rodzaju odpadów, jakie są w nich przerabiane:

Tabela nr 20 – Instalacje do odzysku odpadów na terenie Powiatu

| lp | nazwa instalacji/urządzenia | nazwa i adres prowadzącego instalację/urządzenie | moc przerobowa [Mg/rok] | rodzaj procesu | kod odpadu | przeciętna ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | urządzenia rozdrab-niające w linii pro-dukcyjnej wyrobów ceramicznych | Igloobud Sp. z o. o. ul. Fabryczna 7 Dębica | 15000 | R14 – inne działa-nia polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części | 10 01 02 10 12 08 | 15 230 |
| 2 | instalacja do regra-nulacji tworzyw sztucznych | Donbert D. Pluta, R. Zięba, sp. j. ul. Drogowców 10A Dębica | 440 | R5 - recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych | 07 02 13 | 200 |
| 3 | odlewnia żeliwa i metali kolorowych | Met-chem Zakłady Metalowo–Che-miczne w Pilźnie ul. 3 Maja 178 Pilzno | 1000 | R4 - recykling lub regeneracja metali i związków metali | 12 01 01 12 01 02 | 360 |
| 4 | instalacja do produk- cji kostki brukowej -kruszarka, podajnik, silos | Marbet-PPHU Maria Grzesiakowska ul. Mickiewicza 11 Brzostek | 60 3000 | R 14 – inne działa-nia polegające na wyko- rzystaniu odpadów w całości lub w części R 5 - recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych | 10 01 02 10 01 01 17 01 01 | 50 2000 2 |
| 5 | linia do produkcji kostki brukowej | PPHU „Pater” Brzeźnica 18 b | 4000 | R14 - inne działa-nia polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części | 10 01 02 10 01 17 | 440 220 |
| 6 | linia recyklingowa do PET | PPHU Ergpet Sp. z o. o. Pustków 3 | 5000 | R14 - inne działa-nia polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części | 15 01 02 | 1070 |
| 7 | kompostownia odpadów organicznych | Zakład Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, Brzeźnica 123 b | 1300 | R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczal-niki (włączając w to kompostowanie) | 02 02 04 02 03 04 19 08 01 19 08 02 19 08 05 | 500 40 10 10 50 |
| 8 | linia do produkcji papieru kotłownia | MTM Sp. z o. o. Straszęcin 295 c | 10000 2500 | R3 - recykling lub regeneracja sub-stancji organicz-nych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając w to kompostowanie) R1 – wykorzys-tanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii | 03 03 08 15 01 01 19 12 01 20 01 01 03 03 07 | 4400 4 1300 250 105 |
| 9 | piec CO | Usługi stolarskie, Wyrób, Sprzedaż Trumien Tomasz Kowalczyk Nagawczyna 248 | b.d. | R1 - wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wyt-warzania energii | 03 01 05 | 5 |

Ponadto w związku z pracami rekultywacyjnymi na składowiskach, na terenie Powiatu odbywa się (w ramach wydanych decyzji administracyjnych) odzysk odpadów.

Na składowisku w Paszczynie do roku 2009 dokonywany jest odzysk odpadów „górniczych” (grupa 01, głównie płuczki wiertnicze), w ilości do 3,5 tys. Mg/rok.

Na składowisku w Jodłowej firma MAXEKO Sp. z o. o. prowadzi odzysk płuczki 
i odpadów wiertniczych w ilości 76 tys. Mg/rok.

Natomiast na składowisku w Strzegocicach, w ramach jego eksploatacji, prowadzony jest odzysk tłucznia i odpadów budowlanych w ilości do 164 Mg/rok.

# PROGNOZOWANE ZMIANY

## Prognoza demograficzna

Według WPGO (rozdz. 3.1.) prognoza demograficzna dla Powiatu Dębickiego przedstawia się następująco:

Tabela nr 21 – Prognoza demograficzna [tys. mieszkańców]

| wyszczególnienie | 2011 r. | 2015 r. | 2019 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| ilość mieszkańców ogółem, w tym: | 132,5 | 132,8 | 132,9 |
| miasta | 50,9 | 50,5 | 49,8 |
| wsie | 81,6 | 82,4 | 83,1 |
| odsetek ludności miejskiej [%] | 38,4 | 38 | 37,5 |

## Prognoza ilości odpadów

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

### Odpady komunalne

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (oraz poszczególnych ich grup), przedstawioną w danych niżej tabelach, sporządzono w oparciu o dane liczbowe podane w KPGO 2010 i WPGO. Za tymi dwoma dokumentami uczyniono też założenie, 
że w omawianym okresie czasu nie będą następowały istotne zmiany składu odpadów.

Poniższą prognozę sporządzono dla stanu wyjściowego zakładającego roczną „produkcję” odpadów, taką jak w WPGO, tj, przy założeniu, że statystyczny mieszkaniec wytwarza rocznie ok. 250 kg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 7,6 kg odpadów 
z selektywnej zbiórki. Zrobiono tak dla zachowania jednolitej metodologii prognozowania oraz zastosowanych wskaźników. Nie mniej jednak należy zaznaczyć, że w Powiecie, 
w obecnym stanie, roczna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych wynosi ok. 110 kg na jednego mieszkańca plus ok. 18 kg na rok odpadów z selektywnej zbiórki. Można jednak oczekiwać że w niedługim czasie ilość odpadów (ogółem: zmieszanych i z selektywnej zbiórki) wytwarzanych rocznie przez statystycznego mieszkańca, wzrośnie do ilości bliskiej wartościom podanym w WPGO.

Tabela nr 22 – Prognoza ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Powiatu [tys. Mg/rok]

| lp | wyszczególnienie | rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 | 2019 |
| 1 | odpady komunalne zbierane selektywnie | 33 | 34,45 | 37,35 |
| 2 | odpady komunalne zmieszane |  |  |  |
| 3 | odpady z ogrodów i parków | 0,63 | 0,64 | 0,71 |
| 4 | odpady z targowisk | 0,42 | 0,44 | 0,48 |
| 5 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 0,45 | 0,46 | 0,49 |
| 6 | odpady wielkogabarytowe (bez elektrycznych i elektronicznych) | 1,69 | 1,76 | 1,92 |
|  | razem | 36,19 | 37,75 | 40,95 |

Tabela nr 23 – Prognoza ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie Powiatu [tys. Mg/rok]

| lp | wyszczególnienie | rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 | 2019 |
| 1 | tekstylia z materiałów naturalnych (20 01 11) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | odpady z ogrodów i parków – ulegające biodegradacji (20 02 01) | 0,64 | 0,66 | 0,7 |
| 3 | odpady ulegające biodegradacji wchodzące w skład strumienia odpadów niesegregowanych (20 03 01), | 9,84 | 10,35 | 11,2 |
| 4 | w tym papier i tektura | 5,51 | 5,8 | 6,27 |
| 5 | odpady z targowisk – część ulegająca biodegradacji (20 03 02) | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
|  | razem | 16,25 | 17,08 | 18,48 |

Tabela nr 24 – Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, powstających na terenie Powiatu [Mg]

| lp | wyszczególnienie | rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 | 2019 |
| 1 | odpady niebezpieczne na terenach wiejskich | 135,8 | 142,5 | 149,2 |
| 2 | odpady niebezpieczne na terenach miejskich | 158,2 | 164,8 | 170,8 |
| 3 | odpady niebezpieczne razem | 294 | 307,3 | 320 |

Jeśli chodzi o prognozowane zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych, to na terenie Powiatu należy się spodziewać trendów właściwych dla terenu całego Województwa Podkarpackiego. W szczególności zachodzić będą następujące zjawiska mające wpływ na zbiórkę odpadów:

- będzie rosnąć liczba mieszkańców korzystających z systemu zbiórki odpadów,

- będzie się rozwijać selektywna zbiórka odpadów, także niebezpiecznych,

- należy spodziewać się wzrostu opłat (jako pochodnej wzrostu kosztów składowania odpadów oraz innych kosztów działania systemu),

- będzie rosnąć ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych do odzysku a także spalanych w celach energetycznych,

- gospodarowanie odpadami będzie prowadzone na poziomie międzygminnym/ ponadgminnym,

- będzie się zmniejszać ilość czynnych składowisk odpadów,

- wraz z prowadzonymi działaniami edukacyjnymi, będzie rosła świadomość ekologiczna mieszkańców, co pozwoli na dalszą rozbudowę (rozwój) systemów zbiórki odpadów.

### Odpady przemysłowe

Biorąc pod uwagę perspektywy gospodarki krajowej a także wytyczne KPGO 2010 
i WPGO, można określić zasadnicze trendy w gospodarce odpadami przemysłowymi poszczególnych rodzajów/branż.

W chwili obecnej na terenie Powiatu najwięcej odpadów powstaje w branży budowlanej i rolnej. Duże ilości odpadów generują też: przemysł chemiczny i procesy spalania paliw (termiczne). Następną co do wielkości grupą odpadów, są odpady opakowaniowe.

W przyszłości należy się spodziewać podobnych proporcji, przy czym ilości powstających odpadów uzależnione będą od tempa rozwoju gospodarczego.

Prognozy szczegółowe w obrębie grup odpadów zestawiono poniżej.

Grupa 01 – odpady „górnicze” –  na terenie Powiatu są one reprezentowane głównie przez płuczki wiertnicze powstałe w toku prac poszukiwawczych i badawczych. Jak się wydaje, konieczność poszukiwania nowych złóż kopalin energetycznych spowoduje, że w/w prace nadal będą prowadzone. Trudno jednak obecnie przewidzieć ich intensywność i lokalizację. Tym samym nie da się przewidzieć przyszłej ilości tych odpadów.

Pozostałe odpady z tej grupy (dotychczas występujące na terenie Powiatu), tj. odpady powstające przy cięciu skał, z pewnością będą powstawały nadal. Dodatkowo, wraz ze wzrostem konsumpcji będzie się zwiększało zapotrzebowanie na szlachetne materiały wykończeniowe (granit, marmur) a także na pospolite materiały budowlane (kruszywo). Tym samym można się spodziewać, że ilość tych odpadów będzie rosła w stopniu proporcjonalnym do wzrostu gospodarczego (tj. nie więcej niż kilka procent rocznie).

Grupa 02 – odpady „rolnicze” – obowiązujące obecnie dokumenty („Strategia rozwoju województwa podkarpackiego” i „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa”) nie przewidują znaczących zmian w strukturze przemysłu rolno-spożywczego. Tym samym produkcja odpadów z tej branży nie będzie w Powiecie ulegać istotnym wahaniom.

Grupa 03 – odpady „drzewne” – ilość odpadów tej grupy ma tendencję wzrostową, tak na terenie kraju, jak i samego Województwa Podkarpackiego. Wraz ze spodziewanym wzrostem zamożności społeczeństwa (i związanej z tym konsumpcji), oczekuje się niewielkiego (rzędu kilka procent rocznie), lecz stałego wzrostu ilości odpadów tej grupy w Powiecie.

Grupa 04 – odpady „skórzane” – Dotychczas nie wykazywano powstawania tych odpadów na terenie Powiatu. Z tego powodu odstępuje się od prognozowania w tej grupie.

Grupa 05 – odpady z przeróbki ropy – na terenie Powiatu nie ma instalacji, 
w których powstawałby by te odpady. Z tego powodu odstępuje się od prognozowania.

Grupa 06 – „odpady chemii nieorganicznej” – Ponieważ podjęte zostały działania przez producentów i posiadaczy odpadów, przewiduje się spadek ilości odpadów tej grupy powstających na terenie Powiatu.

Grupa 07 – „odpady chemii organicznej” - na terenie Powiatu. odpady z tej grupy są  w pewien sposób dla niego charakterystyczne, co wynika przede wszystkim z lokalizacji dużych przedsiębiorstw produkcyjnych tej dziedziny przemysłu. Jeśli chodzi o prognozy, to z uwagi na przewidywany wzrost konsumpcji, oczekiwać należy stałego trendu wzrostowego ilości odpadów powstających w tej grupie.

Grupa 08 – „odpady farb” -  branża przemysłowa związana z tą grupą odpadów jest również silnie reprezentowana na terenie Powiatu, co implikuje prognozę wzrostu ilości odpadów powstających w tej grupie.

Grupa 09 – odpady „fotograficzne” – w związku z postępującym rozwojem technik cyfrowych oraz ich coraz większą dostępnością dla przeciętnego konsumenta, można się spodziewać spadku ilości „tradycyjnych” odpadów fotograficznych w Powiecie. Dalszym skutkiem tego zjawiska będzie jednakże wzrost odpadów elektronicznych w Powiecie.

Grupa 10 – odpady z procesów termicznych (w tym z energetyki) – W tej grupie nie należy oczekiwać istotnych zmian. Przewiduje się bowiem, że wzrost zapotrzebowania na energię będzie równoważony jej lepszym wykorzystaniem oraz powstawaniem alternatywnych źródeł energii (które nie generują odpadów).

Grupa 11 – odpady z chemicznej obróbki metali – biorąc pod uwagę dane w KPGO 2010, przewiduje się niewielki wzrost ilości odpadów z tej branży, na terenie Powiatu.

Grupa 12 – odpady z obróbki powierzchniowej – w WPGO założono stabilizację ilości powstających odpadów tej grupy. Takie też założenie można uczynić dla Powiatu.

Grupa 13 – oleje – w WPGO założono, że nastąpi spadek wytwarzanych odpadów tej grupy na terenie Powiatu. Takie też założenie można uczynić dla Powiatu.

Grupa 14 – odpady rozpuszczalników – Przewiduje się wzrost ilości odpadów w tej grupie wytwarzanych na terenie Powiatu z uwagi na dużą koncentracje zakładów branży chemicznej

Grupa 15 – opakowania – Przyjęto nieznaczny wzrost wytwarzanych odpadów opakowaniowych powstających na terenie Powiatu.

Grupa 16 – odpady „inne” – z uwagi na to, że w tej grupie klasyfikuje się sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wraki samochodowe, należy się spodziewać stałego trendu wzrostowego ilości wytwarzanych odpadów tej grupy powstających na terenie Powiatu .

Grupa 17 – odpady „budowlane” – z uwagi na przewidywaną rozbudowę infrastruktury, należy się spodziewać wzrostu ilości odpadów z tej grupy powstających na terenie Powiatu.

Grupa 18 – odpady medyczne – wraz ze spodziewanym starzeniem się społeczeństwa, wzrostem standardu życia, a także zapotrzebowania na usługi medyczne, przewiduje się stały trend wzrostowy w tej grupie odpadów na terenie Powiatu.

Grupa 19 – odpady z technologii wód, ścieków i odpadów – wraz z uruchamianiem kolejnych inwestycji przerabiających odpady, należy się spodziewać wzrostu ilości odpadów tej grupy na terenie Powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, można stwierdzić, że ilości odpadów przemysłowych pozostaną na poziomie podobnym do obecnego – spodziewane zmiany rzędu kilku procent nie mają znaczenia statystycznego dla określania przepustowości systemu.

# CELE I KIERUNKI W ZAKRESIE GOSPODARCE ODPADAMI

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 2a i ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

Postawione w dotychczasowym PPGO cele wymagają aktualizacji – niektóre bowiem zrealizowano, inne zaś pozostają a dodatkowo zostały doprecyzowane/zmienione przez WPGO. Biorąc pod uwagę dotychczasowy PPGO oraz WPGO, w dalszej części niniejszej PPGO sporządzono listę celów, jakie stoją przed podmiotami (przedsiębiorcami, mieszkańcami i administracją) z terenu Powiatu. Należy bowiem zważyć, że:

- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wszelkie kompetencje posiada samorząd szczebla gminnego,

- za postępowanie z odpadami przemysłowymi odpowiedzialni są ich wytwórcy, 
tj. przedsiębiorstwa; rola administracji powiatowej ogranicza się tu do reglamentowania gospodarki odpadami przemysłowymi (w drodze wydawanych decyzji administracyjnych) oraz do kontrolowania poprawności zarządzania tymi odpadami przez przemysł.

Z powyższych powodów, podane poniżej cele należy traktować jako wytyczne, wskazanie kierunków w jakich ma się rozwijać system zbiórki odpadów na terenie Powiatu.

Dla Powiatu Dębickiego jednym z istotnych celów jest zorganizowanie systemu zbiórki i przeróbki odpadów, który spełnia zasady zrównoważonego rozwoju wyrażone m.in. w ustawie o odpadach. Większość z nich da się osiągnąć poprzez:

- zwiększenie udziału odzysku, w tym odzysku energii z odpadów,

- zmniejszenie ilości odpadów składowanych.

Aby to osiągnąć należy rozwijać istniejący system, gdyż w przypadku wielu rodzajów odpadów jest on jeszcze niewystarczający. Podobnie niektóre odpady (np. komunalne zmieszane) są składowane w ilości zbyt jeszcze dużej.

Poniżej określono cele dla ważniejszych grup odpadów.

Jeśli nie określono inaczej, podane cele odnoszą się do czasokresu 2008 – 2019.

## Odpady komunalne

W gospodarce odpadami komunalnymi, do realizacji w okresie objętym niniejszym Planem określić można (na podstawie dotychczasowego PPGO oraz WPGO) następujące cele:

- Zapobieganie powstawaniu i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;

- Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych do 2008 roku;

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. Zgodnie z zapisami KPGO 2010, w stosunku do ilości odpadów wytwarzanych w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- w roku 2010 – nie więcej niż 75%

- w roku 2011 – nie więcej niż 67%,

- w roku 2013 – nie więcej niż 50%,

- w roku 2015 – nie więcej niż 46%,

- w roku 2019 – nie więcej niż 36%.

Określając teoretyczną ilość odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie obecnego Powiatu Dębickiego w roku 1995 na poziomie ok. 12 tys. Mg, ilości „graniczne” (tj. maksymalne ilości jakie wolno zeskładować, aby nie naruszyć przepisów) przedstawiają się następująco:

Tabela nr 25 – Ilości odpadów biodegradowalnych dopuszczone do zeskładowania

| lp | rok | odsetek dopuszczony do składowania | maksymalna ilość dopuszczona do składowania [tys. Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 75 | 9 |
| 2 | 2011 | 67 | 8,04 |
| 3 | 2013 | 50 | 6 |
| 4 | 2015 | 46 | 5,52 |
| 5 | 2019 | 36 | 4,32 |

- Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych;

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów;

- Minimalizacja ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie; w szczególności zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% w roku 2014;

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone ma być w oparciu o ponadgminne ZZO;

## Pozostałe rodzaje odpadów

W gospodarce odpadami poniższych rodzajów, do realizacji w okresie objętym niniejszym Planem określić można (na podstawie dotychczasowego PPGO oraz WPGO) następujące cele:

Osady ściekowe:

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska;

- Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych;

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Odpady opakowaniowe:

- Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie deponowania opakowań poużytkowych na składowiskach odpadów, zwiększenie ich zbiórki;

- Odzyskiwanie surowców lub energii z odpadów opakowaniowych;

- Wtórne przetwarzanie odzyskanych surowców;

- Współodpowiedzialność ogniw "łańcucha opakowaniowego" za wytworzone odpady;

- Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, aby osiągnąć następujące (wymagane prawem oraz wskazane w WPGO) cele określone w poniższej tabeli.

Tabela nr 26 –Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych [%] – według WPGO

| lp | wyszczególnienie | 2010 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
| 1 | opakowania ogółem | 60 | min. 38 | 60 | 55 – 80 |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych | - | min. 18 | - | min. 22,5 |
| 3 | opakowania ze stopów glinu | - | min. 45 | - | min. 50 |
| 4 | opakowania ze stali | - | min. 35 | - | min. 50 |
| 5 | opakowania z papieru i tektury | - | min. 54 | - | min. 60 |
| 6 | opakowania ze szkła | - | min. 49 | - | min. 60 |
| 7 | opakowania z materiałów naturalnych (drewno, tekstylia) | - | - | - | - |
| 8 | opakowania z drewna | - | min. 15 | - | min. 15 |

Odpady niebezpieczne:

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych;

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (komunalne, małe firmy) w oparciu o np.: sklepy, apteki, zakłady serwisowe, stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych;

- Zmniejszenie ilości składowanych odpadów niebezpiecznych;

- Stworzenie i wdrażanie ponadpowiatowego systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych;

Odpady medyczne i weterynaryjne: do roku 2019 :

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym segregacji odpadów u źródła powstawania;

Pojazdy wycofane z eksploatacji -:wyznaczono dla nich następujące poziomy odzysku 
i recyklingu:

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 i 70 % masy pojazdów przyjętych do demontażu w skali roku,

- dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu w wysokości odpowiednio co najmniej 85 i 80% masy pojazdów przyjętych do demontażu w skali roku,

- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 poziomów odzysku i recyklingu 
w wysokości odpowiednio co najmniej 95 i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku;

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania tych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca na rok oraz osiąganie określonych w ekologicznej polityce państwa poziomów odzysku i recyklingu.

Ponadto od 01 stycznia 2008 wymagane jest osiąganie poziomów odzysku 
i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

*  poziomu odzysku w wysokości 80% masy zużytego sprzętu,

* poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 
                z zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu,

- dla zużytego sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego 
i audiowizualnego:

*  poziomu odzysku w wysokości 75% masy zużytego sprzętu,

* poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących 
                z zużytego sprzętu w wysokości 65% masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych 
i elektronicznych, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli;

- poziomu odzysku w wysokości 70% masy zużytego sprzętu;

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących z zużytego sprzętu w wysokości 50% masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących z zużytych lamp w wysokości 80% masy tych zużytych lamp.

## Odpady przemysłowe

Nadrzędnym celem jest osiągnięcie systemu zagospodarowania odpadów, który będzie zapewniał postępowanie z odpadami zgodne z zasadami określonymi w uoo (w tym przeciwdziałanie powstawaniu tych odpadów). Realizacji takiego celu mają służyć bliżej sprecyzowane cele szczegółowe. I tak z dotychczasowego PPGO  pozostały do osiągnięcia cele takie, jak zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych odpadów przemysłowych, w tym odpadów z przemysły rolno-spożywczego.

WPGO określa następujące cele ogólne (podane dalej udziały procentowe odnoszą się do ilości odpadów wytworzonych):

- W okresie od 2008 do 2010 r. celem jest:

- systematyczne zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych w sposób inny niż składowanie do 5% 
   w roku 2010;

- W okresie od 2011 – 2019 celem jest:

- dalsze zwiększanie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych w sposób inny niż składowanie do 7% 
   w 2019 r.

Odnosząc się do pozostałych zapisów WPGO w tym temacie, zważyć należy, że:

- w zakresie PCB – na terenie Powiatu zadania zostały wykonane,

- kwestia materiałów wybuchowych – nie dotyczy powiatu,

- zaś dla materiałów zawierających azbest, opracowano Powiatowy plan usuwania tych wyrobów,

- ponadto zarządzanie odpadami, w tym realizacja celów leży w gestii przemysłu; Powiat uwzględnia zadane cele tylko np. wydając decyzje lub prowadząc kontrole.

Jako cele obowiązujące przedsiębiorców na terenie Powiatu można wymienić następujące kwestie:

Oleje odpadowe – utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50% a recyklingu (rozumianego jako regeneracja) na poziomie co najmniej 35%, w całym okresie objętym nin. Planem;

Baterie i akumulatory – w latach 2008 – 2014 należy osiągać poziomy odzysku i recyklingu określone w przepisach prawa polskiego. Poziomy recyklingu i odzysku w latach następnych mają osiągać poziomy stosownie do wymogów dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 06.09.06 w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.08 str. 1-14);

W latach 2008-2009 obowiązkowe są do osiągnięcia następujące poziomy odzysku 
i recyklingu:

- dla akumulatorów kwasowo–ołowiowych – 100% (tj. wszystkie zgłoszone i wszystkie zebrane),

- akumulatory niklowo–kadmowe – 60%

- akumulatory niklowo–kadmowe (małogabarytowe) – 40%,

- akumulatory niklowo–żelazowe, akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) – 40 %

- akumulatory niklowo–żelazowe, akumulatory elektryczne (małogabarytowe) – 20%,

- ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych – 18 % (w roku 2008) i 20 % ( w roku 2009);

W latach 2010- 2016 osiągnąć należy co najmniej niżej określone poziomy zbierania:

- do dnia 26.09.2012 należy osiągnąć poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 25% masy wprowadzonych do obrotu baterii 
i akumulatorów przenośnych;

- do dnia 26.09.2016 należy osiągnąć poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych do obrotu baterii 
i akumulatorów przenośnych;

Odpady budowlane:- rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów tej grupy, tak aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50 % w roku 2010 i 80 % w roku 2018.

Opony:- rozbudowa systemu selektywnej zbiórki, tak aby w 2010 r. osiągnąć poziom odzysku i recyklingu równy odpowiednio: 85 i 15% a w 2018 r. – odpowiednio 100 i 20%.

Przeterminowane środki ochrony roślin: w przypadku wykrycia – likwidacja mogilników i magazynów zawierających te środki.

# DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 2a i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

## Planowane działania

Dla osiągnięcia celów określonych w w/w rozdziale, WPGO określa szereg kierunków działań, z czego do Powiatu można zastosować poniższe:

Tabela nr 27 – Planowane działania

| lp | grupa odpadów | kierunki działań |
| --- | --- | --- |
| 1 | komunalne ogółem | Kontynuacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami; Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła Promowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie Promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne oraz zamówienia publiczne Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym zamykane i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa Kontynuacja kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu odpadami i przeróbki odpadów Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskanie zawartej w odpadach energii, w procesach ich termicznego i biochemicznego przekształcania Ograniczanie składowania odpadów biodegradowalnych poprzez promowanie ich przydomowego kompostowania oraz poprzez budowę linii technologicznych takich jak: kompostownie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie tych odpadów, fermentacja, przekształcanie termiczne Gospodarka odpadami w oparciu o ZZO Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych Finansowe wpieranie działań w zakresie zbiórki odpadów komunalnych a także odpadów niebezpiecznych lub innych Finansowe i poza finansowe wspieranie budowy ZZO |
| 2 | „przemysłowe” ogółem | Wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami Kontynuacja kontroli w zakresie gospodarki odpadami w przemyśle Popieranie działań, które prowadzą do zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie |
| 3 | oleje odpadowe | Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych Kontrola wytwórców tych odpadów w zakresie właściwego postępowania z zużytymi olejami Właściwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów olejowych |
| 4 | baterie i akumulatory | 1. Dalsze rozwijanie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii ze źródeł rozproszonych |
| 5 | medyczne i weterynaryjne | Kontrola jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych Rozbudowa istniejących systemów zbierania przeterminowanych leków od mieszkańców |
| 6 | pojazdy wycofane z eksploatacji | Kontynuacja kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i przeróbki pojazdów wycofanych z eksploatacji Uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji |
| 7 | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakr. zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu Promocja działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń Popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń |
| 8 | odpady zawierające azbest | Wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów zawierających azbest Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród posiadaczy indywidualnych i firm zajmujących się demontażem Ewidencja wyrobów zawierających azbest |
| 9 | przeterminowane środki ochrony roślin | Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin Przeprowadzenie rekultywacji terenów skażonych |
| 10 | zużyte opony | 1. Wspieranie działań zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opon, szczególnie zakresie ich odbierania od średnich i małych przedsiębiorstw 2. Kontrola właściwego postępowania z oponami – tj. podmiotów zajmujących się wymianą i naprawą opon |
| 11 | odpady budowlane | Kontrola postępowania z tymi odpadami przez wytwórców Rozbudowa infrastruktury technicznej do selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu tych odpadów |
| 12 | komunalne osady ściekowe | kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi |
| 13 | opakowania | Wspieranie i kontynuacja działań edukacyjnych mających na celu promocję produktów bez opakowań, opakowań wielokrotnego użytku, itp. Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych Kontrola działania podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów opakowaniowych |

Uwaga: Ustala się, że wszelkie inicjatywy samorządów gminnych, bądź przedsiębiorców, które będą służyły osiąganiu w/w celów i realizacji kierunków zadań określonych w nin. Planie, zostaną uznane za zgodne z nim, nawet jeśli w chwili obecnej nie są imiennie wskazane w tymże Planie. Kryterium zgodności z Planem będzie badane 
w oparciu o to, czy dane działanie będzie służyło realizacji i osiąganiu opisanych w Planie celów i zadań.

## Harmonogram działań

Wymienione wyżej cele i działania mają być osiągnięte poprzez realizację następującego harmonogramu:

Tabela nr 28 – Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami

| lp | rok | zakres | wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| zadania ogólne |
| 1 | działania ciągłe | wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania i odzysku odpadów | organy wydające decyzje administracyjne, WIOŚ |
| 2 | działania ciągłe | profilaktyka, informacja, edukacja | samorząd |
| 3 | 2008 - 2019 | modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów | przedsiębiorcy, samorząd |
| 4 | 2009, 2011 | sporządzenie sprawozdań z powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami | samorząd |
| zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 5 | działania ciągłe | współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem, w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | wszystkie szczeble admi-nistracji samorządowej |
| 6 | 2016 | zamknięcie składowiska w Strzegocicach | przedsiębiorcy, samorząd |
| zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi |
| 7 | działania ciągłe | wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami | wszystkie szczeble admi-nistracji samorządowej we współpracy z przemysłem |
| 8 | działania ciągłe | kontrola posiadaczy odpadów (np. medycznych, budowlanych, itp.) | jednostki kontrolne |

Uwaga: w planowanej działalności kontrolnej należy zwrócić uwagę na kwestie przedstawione w rozdziałach dotyczących celów i tworzenia systemów zagospodarowania odpadów.

# PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 1 lit g, ust. 3 lit. e) i ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

Ogólnym założeniem jest, że działania podejmowane na terenie Powiatu będą służyły rozbudowie istniejących systemów gospodarowania odpadami. Aby działania te były skuteczne, należy najpierw krótko zdiagnozować istniejące problemy w zakresie gospodarki odpadami.

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami

Lista aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami to:

- selektywna zbiórka surowców wtórnych osiąga niezadowalający poziom, co nie pozwala istotnie zmniejszać ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- brak szerokiej zbiórki odpadów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, medycznych pochodzenia komunalnego, olejów ze źródeł rozproszonych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, opon, itp. przez co wiele z nich jest składowanych (zamiast żeby zostały skierowane do przeróbki i wykorzystania)

- problemem jest zdarzające się spalanie odpadów w paleniskach domowych, na posesjach, itp.

- niewystarczająca motywacja ekonomiczna dla zachowań proekologicznych,

- brak środków finansowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest (tak u osób fizycznych, jak i w administracji),

- niski poziom edukacji ekologicznej (np. w zakresie konieczności odnoszenia zużytych baterii i świetlówek do sklepu),

- niska znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami, zwł. w małych i średnich przedsiębiorstwach,

- trudna sytuacja finansowa niektórych, zwł. drobnych firm, co skutkuje fałszywymi oszczędnościami, np. niewłaściwym pozbywaniem się odpadów.

Istotnym brakiem obecnego systemu, wymienionym w WPGO, jest też fakt, iż nadal podstawową metodą zagospodarowywania odpadów komunalnych jest ich składowanie. Stan ten wymaga więc dokonania zmian, tj. realizacji przedsięwzięć i inwestycji służących realizacji celów określonych w niniejszym Planie.

## Odpady komunalne

Celem planów gospodarki odpadami jest, aby zaistniał i zadziałał system zbiórki 
i przeróbki odpadów, który zapewni przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach, polityki ekologicznej państwa oraz KPGO 2010 i WPGO, tj. w szczególności wymaganym jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety czasopisma),

- odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne i metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano – remontowe.

Projektowany w tym celu system zbiórki i przeróbki odpadów będzie kontynuacją obecnego. - System opisany w rozdziale 2 (a także w dotychczasowym PPGO) będzie nadal rozwijany, m.in. o działania opisane w poprzednich rozdziałach.

Inne proponowane działania oraz kształt sugerowanego systemu docelowego można przedstawić następująco:

Odpady winny być zbierane bądź w oparciu o GPZON-y (jedno z założeń poprzedniego WPGO), bądź też przez placówki (zwł. sklepy, serwisy, apteki, zakłady fotograficzne, itp.), odpowiednio do rodzaju materiału/przedmiotu, z którego powstaje dany odpad.

Należy uczulać mieszkańców na potrzebę selektywnej zbiórki odpadów już w domach. To działanie ma zasadniczy wpływ na możliwość wykorzystania odpadów, jak też na sprawne działanie systemu.

W niektórych rejonach kraju sprawdziło się zbieranie „suche-mokre”. Metoda ta jest szczególnie godna polecenia tam, gdzie nie ma zbyt wielu ogólnie dostępnych pojemników do selektywnej zbiórki. Zbiórka „suche-mokre” polega na tym, że w gospodarstwie domowym segreguje się odpady na:

- niebezpieczne (do dalszego zagospodarowania w systemie),

- „suche” (tworzywa sztuczne, makulatura, metal, tekstylia, drewno, opakowania wielomateriałowe, itp. materiały suche, które zostaną następnie doczyszczone na sortowni, uwaga: tam, gdzie to możliwe makulaturę zbiera się osobno),

- szkło,

- „mokre” (w tym odpady ulegające biodegradacji, do dalszej obróbki biologicznej, np. kompostowni lub stabilizacji biologiczno-mechanicznej),

- resztę (odpady do składowania).

Pojemniki na odpady „suche” i „mokre” są na każdej posesji, zaś pojemniki/kontenery na szkło, makulaturę, odpady niebezpieczne – w niedalekiej odległości od posesji (do 100m, maksymalnie do 200 m) – jako publicznie dostępne.

Na terenach, wiejskich oraz tam, gdzie mieszkańcy dysponują ogrodami, należy popularyzować kompostowanie biomasy przez samych mieszkańców, w przydomowych kompostowniach. Działanie to odciąży następne ogniwa systemu oraz służyć będzie zmniejszeniu ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska.

Zebrane selektywnie odpady powinny być przewożone w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Jeśli chodzi o przeróbkę wytworzonych i zebranych odpadów, to WPGO przewidziało, że Powiat będzie w całości obsługiwany przez ZZO Kozodrza – Paszczyna – Mielec. 
W ramach tego ZZO działać mają: sortownia, instalacje do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych, instalacja rozdrabniania gruzu budowlanego, instalacja do produkcji paliwa z odpadów, pomieszczenia magazynowe, itp. Z ZZO współpracować mają trzy stacje przeładunkowe odpadów, z możliwym ich doposażeniem w sortownię, kompostownię odpadów zielonych 
i punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zakłada się, że odpady, w ilościach obliczonych w prognozie (rozdział 3.) będą kierowane do zagospodarowania w w/w instalacjach działających w ramach ZZO, i będą tam zagospodarowywane w taki sposób, aby zapewnić wymagane prawem (a określone 
w rozdziale IV) poziomy przeróbki odpadów oraz odzysku i recyklingu.

Zakres niezbędnej rozbudowy ZZO (w tym wymagane przepustowości instalacji przeróbki odpadów), jako przedsięwzięcie ponadpowiatowe, jest omówiony w WPGO.

Zakłada się też, że będą kontynuowane dotychczasowe działania podejmowane przez samorządy gminne i powiatowy, mające na celu rozbudowę infrastruktury oraz instalacji zagospodarowania odpadów.

Działająca obecnie kompostownia w Paszczynie ma być jedną z instalacji w/w ZZO.

Osobnym zagadnieniem jest zamykanie składowisk, które nie spełniają wymogów prawnych lub których pojemność się wyczerpała. Wg WPGO, składowiska działające na terenie Powiatu, jakie mają być stopniowo zamykane, to

- Jodłowa w 2020,

- Paszczyna w 2021,

- Strzegocice w 2013.

Docelowym składowiskiem ZZO Kozodrza – Paszczyna - Mielec ma być obiekt 
w Kozodrzy (po zamknięciu wszystkich w/w składowisk)

Poniżej przytoczono zapisy WPGO dotyczące ZZO (Uwaga: poniższy tekst 
w całości stanowi cytat z Planu wojewódzkiego, zaznaczono to kursywą.):

Zgodnie z wytyczonymi kierunkami działań, w województwie podkarpackim przewiduje się budowę siedmiu ponadgminnych zakładów zagospodarowania odpadów. (…)

5.1.3.2. Organizacja ZZO

Planowane zakłady zagospodarowania odpadów spełniać będą następujące kryteria:

- Zakład zagospodarowania odpadów powinien mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 
ok. 150 tys. mieszkańców. Dla obszarów obejmujących co najmniej 300 tys. mieszkańców docelowym rozwiązaniem jest termiczne przekształcenie odpadów komunalnych. W instalacji takiej powinny być również unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.

- Proponowane do budowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach składać się mogą 
z kilku obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu. Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowywanej każdorazowo koncepcji oraz studium wykonalności zakładu. Poszczególne obiekty tworzyć będą integralną organizacyjnie i ekonomicznie jednostkę.

- Przewiduje się współpracę pomiędzy istniejącymi i planowanymi ZZO (np. w zakresie zagospodarowania szczególnymi rodzajami odpadów, produkcji paliw z odpadów itp.).

- Wyposażenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację zakładanych dl województwa podkarpackiego celów zakresie gospodarowania odpadami oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).

- System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do stosowanych nim technologii.

- W uzasadnionych przypadkach ZZO składa się powinien z odpowiedniej ilości stacji przeładunkowych. Stacje te obok urządzeń do przeładunku odpadów mogą być również wyposażone w inne elementy gospodarowania odpadami, takie jak np. urządzenia do doczyszczania zebranych selektywnie odpadów, magazyny na surowce, odpady niebezpieczne itp.

- Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy założeniu dążenia do realizacji postawionych w WPGO celów. (…)

Tabela 29 - Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów – (ZZO Kozodrza – Paszczyna – Mielec) (cytowana z WPGO Tab. 6.-2.)

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) | Źródła fi-nansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2008-2011 | 2012-2019 |  |
| 1 | Budowa ZZO (wypo-sażenie: sortownia, instalacje do zagos-podarowania odpa-dów ulegających bi-odegradacji, instala-cja do produkcji pali-wa z odpadów, stano-wisko do demontażu odpadów wielkogaba-rytowych, instalacja rozdrabniania gruzu budowlanego, pomieszczenia magazynowe itp.) | Gminy, spółki gmin, związek gmin, przedsiębiorcy | 2008-2019 | 77520,0 | 54700,0 | 22880,0 | Środki własne, Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 2 | Budowa stacji przeładunkowych zintegrowanych z ZZO (3), z możliwym doposażeniem w sortownię odpadów z selektywnej zbiórki, kompostownię odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych | Gminy, spółki gmin, związek gmin, przedsiębiorcy | 2008-2019 | 3900,0 | 3900,0 |  | Środki własne, Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 3 | Rozbudowa składowisk dla ZZO (uwzględniono rozbudowę wynikającą z przyjmowania odpadów z ZZO Rzeszów) |
| Wariant I (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) | Gminy, spółki gmin, związek gmin, przed-siębiorcy | 2008-2019 | 9355,0 | 3135,0 | 6220,0 | Środki własne, Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| Wariant II (składowisko odpadów niebezpiecznych) |  |  | 11455,0 | 5225,0 | 6230,0 |  |
| 4 | Zamykanie i rekultywacja składowisk | Gminy, spółki gmin, związek gmin, przed-siębiorcy | 2008-2019 | 21800,0 | 2700,0 | 19100,0 | Środki własne, Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 5 | Monitoring składowisk | Gminy, przedsię- biorcy, zarzą-dzający skła-dowiskiem | 2008-2019 | 750,0 | 300,0 | 450,0 | Środki własne, Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 6 | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, spółki gmin, związek gmin, przed-siębiorcy, organizacje pozarządowe, Marszałek | 2008-2019 | 2370,0 | 790,0 | 1580,0 | Środki własne, Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| Razem Wariant I | 115695,0 | 65525,0 | 50170,0 |  |
| Razem Wariant II | 117795,0 | 67615,0 | 50180,0 |  |

Zaznacza się, że Powiat Dębicki nie posiada żadnych dokumentów określających planowane zaangażowanie finansowe w na horyzont czasowy 2012-2019

Ponadto WPGO określało szereg planowanych parametrów dla poszczególnych ZZO. Dla ZZO Kozodrza – Paszczyna - Mielec przedstawiały się one następująco:

Tabela 30 – Masa wytworzonych odpadów (komunalnych) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat z WPGO (patrz wyżej))

| Ilość mieszkańców (w roku 2019) | Masa wytworzonych odpadów komunalnych na obszarach objętych obsługą przez zakłady zagospodarowania odpadów (tys. Mg/rok) |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2015 | 2019 |
| 395394 | 104,3 | 108,7 | 113,4 |

Tabela 31 - Bilans masy odpadów ulegających biodegradacji (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat (z WPGO (patrz wyżej)

| Wytworzona masa | Masa do zagospodarowania metodami innymi niż składowanie |
| --- | --- |
| 2011 | 2015 | 2019 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 47,3 | 49,6 | 51,7 | 23,9 | 33,6 | 39,5 |

Tabela 32 - Bilans masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat (z WPGO (patrz wyżej))

| Wytworzona masa |
| --- |
| 2011 | 2015 | 2019 |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Tabela 33 - Sumaryczne moce przerobowe sortowni (dla odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki) (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat (z WPGO (patrz wyżej))

| Ilość instalacji/Moce przerobowe funkcjonujące | Niezbędne do pozyskania moce przerobowe |
| --- | --- |
|  | 2008-2011 | 2012-2015 | 2016-2019 | razem |
| 2/23,0 | 81,3 | 4,4 | 4,7 | 90,4 |

Tabela 34  - Sumaryczne moce przerobowe instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat (z WPGO (patrz wyżej))

| Ilość instalacji/Moce przerobowe funkcjonujące | Niezbędne do pozyskania moce przerobowe |
| --- | --- |
|  | 2008-2011 | 2012-2015 | 2016-2019 | Razem |
| 1/1,6 | 22,3 | 9,7 | 5,9 | 37,9 |

Tabela 35  - Szacowana ilość stacji przeładunkowych w obszarach obsługiwanych przez ZZO w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat (z WPGO (patrz wyżej))

| Istniejące stacje | Szacowana ilość stacji do wybudowania |
| --- | --- |
| 0 | 3 |

Tabela 36 - Sumaryczne zapotrzebowanie na pojemność składowisk odpadów komunalnych (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec (cytat (z WPGO (patrz wyżej))

| ilość składowisk/pojemność do wykorzystania | Niezbędne do pozyskania pojemności składowisk |
| --- | --- |
|  | 2008-2011 | 2012-2015 | 2016-2019 | Razem |
| 8/499,2 | 0,0 | 222,7 | 208,1 | 430,8 |

## Odpady przemysłowe

W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi, przewiduje się dalszy rozwój istniejącego obecnie systemu, tak aby zapewnić poziomy odzysku i recyklingu odpadów, zgodne z przepisami prawa i planami wyższego szczebla.

Podmiotami odpowiedzialnymi za budowę systemu zarządzanie są przedsiębiorstwa (wytwórcy i przetwórcy odpadów). Administracja powiatowa ma tu jedynie uprawnienia kontrolne.

# SZACUNKOWE KOSZTY, SPOSOBY FINANSOWANIA

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

W WPGO dokonano oszacowania kosztów wdrożenia systemu gospodarki odpadami na poziomie województwa (tabela 6-9). Z zadań tam wymienionych, Powiatu dotyczą wyszczególnione poniżej. W tabeli zawarto też szacunkowe koszty wykonania poszczególnych zadań.

Należy jeszcze zważyć, iż Powiat, z racji posiadanych bardzo nielicznych umocowań prawnych, może jedynie np. wspomóc gminy (np. w związku z realizacją ich planów, przy tworzeniu lub rozbudowie systemów, instalacji i urządzeń gospodarki odpadami lub realizacji innych zadań w tym zakresie), ZZO, bądź inne podmioty. Jest to jednak możliwość a nie prawny obowiązek. Z tych powodów, koszty podane w poniższej tabeli są jedynie statystycznym oszacowaniem zrobionym na podstawie danych z WPGO.

Tabela nr 37 – Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w Powiecie 
w latach 2008 – 2019 (dotyczy odpadów komunalnych oraz przemysłowych)

| lp | nazwa zadania | okres realizacji | koszty [tys. zł] | źródła finansowania | odpowiedzialny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | 2008 -2011 | 2012 - 2019 |  |  |
| 1 | aktualizacja powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami | 2012 | 204 | 68 | - | środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska | samorząd terytorialny |
| 2 | sporządzenie sprawozdań z realizacji powiatowych i gminnych planów gospodar-ki odpadami | 2008 - 2019 | 66 | 22 | - | jw. | jw. |
| 3 | wspieranie działań informacy-jno – edukacyjnych w zakresie wytwarzania oraz postępowania z odpadami (np. w ramach odrębnego własnego, wewnę-trznego harmonogramu i zamierzeń) | działanie ciągłe | 4,8 | 1,6 | - | jw. | jw. |
| 4 | kontrola posiadaczy odpadów | działanie ciągłe | w ramach działalności własnej | jw. |
| 5 | budowa i rozbudowa ZZO (w tym instalacji wchodzących w jego skład, budowa i rozbudowa składowisk, budowa i rozbudowa stacji przeła-dunkowych, z możliwym ich doposażeniem w sortownie, kompostownie, punkty zbiera-nia odpadów niebezpiecznych) | 2008 - 2019 | 43805 | 30483 | - | środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska | gminy, związki międzygminne przedsiębiorcy |
| 6 | monitoring składowisk | jw. | 197 | 79 | - | jw. | gminy, przedsiębiorcyzarządcy składowisk |
| 7 | zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komu-nalnych | jw. | 4641 | 1718 | - | jw. | jw. |
| 8 | budowa instalacji do przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych | jw. | 3095 | 442 | - | jw. | gminy, związki międzygminne przedsiębiorcy |
| 9 | rozwój istniejącego systemu zbiórki odpadów | działanie ciągłe | 50 | 50 |  | jw. | przedsiębiorcyjednostki samorządu terytorialnego związki międzygminne |
| 10 | rozwój istniejącego systemu zbiórki odpadów niebezpie-cznych, w tym ze źródeł rozproszonych | jw. | 50 | 50 |  | jw. | jw. |

# SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH DZIAŁAŃ

zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620)

Ustawa o odpadach nakłada na organy wykonawcze powiatu obowiązek przygotowywania co dwa lata sprawozdań z wykonania planu. Podstawą dobrej oceny wykonania planu jest system sprawozdawczości oparty na miernikach (wskaźnikach) korzystania ze środowiska, wywierania na niego presji, świadomości społecznej a przede wszystkim danych o ilościach wytwarzanych i przerabianych odpadów.

W tym celu w poniższej tabeli zestawiono przykładowe parametry, które mogą być użyte do monitorowania postępów w wykonaniu planu. Podane niżej wartości wskaźników są danymi rzeczywistymi opisującymi stan wyjściowy na terenie Powiatu.

Tabela nr 38 – Wskaźniki monitorowania wykonywania PPGO

| lp | wskaźniki | stan wyjściowy (rok 2006) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odsetek mieszkańców objętych zorganizo-wanym systemem zbierania odpadów | 76 % |  |
| 2 | masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | 16,9 tys. t/rok |  |
| 3 | masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | 2,4 tys. t/rok |  |
| 4 | masa zebranych odpadów komunalnych zmieszanych | 14,5 tys. t/rok |  |
| 5 | masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | 5,1 t/rok |  |
| 6 | masa zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 1,3 t/rok |  |
| 7 | ilość wytwarzanych osadów ściekowych | 4,9 tys. t/rok |  |
| 8 | ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie | 65 t/rok |  |
| 9 | ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe | 0 |  |
| 10 | ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze | 58,9 t/rok |  |
| 11 | ilość osadów ściekowych przekształconych termicznie | 0 |  |
| 12 | liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno -informacyjnych |  | opisać podjęte działania (np. wykła-dy, sympozja, konkursy, olimpiady, kampanie medialne i informacyjne) |
| 13 | masa wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem | 45,7 tys. t/rok |  |
| 14 | masa wytworzonych niebezpiecznych odpadów przemysłowych | 7,1 tys. t/rok |  |
| 15 | masa odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi na terenie Powiatu | 11,3 tys. t/rok | wskaźniki z poz. 15/16 nie muszą korelować ze wskaźnikami z poz. 17/18 a to na skutek np. importu odpadów z powiatów ościennych |
| 16 | masa odpadów przemysłowych unieszkodliwionych na terenie Powiatu | 1,5 tys. t/rok |  |

# ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Jak wynika z przepisów obowiązującego prawa (§ 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami - Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Dz. U z 2003 r. nr 66, poz. 620), dla planów powiatowych nie ma obowiązku sporządzania prognozy oddziaływania planu na środowisko, a jedynie analizy oddziaływania projektu takiego planu na środowisko. Należy jednak zważyć, że nie ma obowiązujących metodyk dla dokonywania takich analiz.

Zakładane w niniejszym Planie działania, takie jak „uszczelnienie” systemów zbiórki odpadów, coraz bardziej efektywne zbieranie odpadów i ich celowe zagospodarowanie, zanik dzikich wysypisk i innych nagannych praktyk, zmniejszenie emisji (np. gazów cieplarnianych, czy odorów) ze składowisk (w zw. z wprowadzoną segregacją 
i składowaniem odpadów obojętnych), z pewnością będzie służyć poprawie stanu środowiska.

Dla oszacowania wpływu na środowisko podejmowanych inwestycji kluczowym przepisem był (w momencie sporządzania niniejszego Planu) art. 41 Prawa ochrony środowiska. Aktualizacja PPGO sporządzona wg obowiązujących zapisów prawa, de facto czyni zadość wymaganiom tego przepisu. Wynika to z merytorycznej zawartości planu gospodarki odpadami. Należy jednak zauważyć, iż niektóre zagadnienia (np. oddziaływanie na zabytki lub oddziaływanie transgraniczne) nie są w zaktualizowanym Planie poruszane, bo zagospodarowanie odpadów na poziomie lokalnym nie ma wpływu na te kwestie.

Szczegółowe analizy oddziaływania obiektu (inwestycji w gospodarce odpadami) na środowisko będą każdorazowo wykonywane w postępowaniu inwestycyjnym dla każdego przedsięwzięcia.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, samorządy cyklicznie sporządzają plany gospodarki odpadami na swoim terenie. Sposób i zakres przygotowania planu określają przepisy.

W planie określa się stan aktualny panujący w gospodarce odpadami na danym terenie, cele, jakim plan ma służyć i rozwiązania, jakie pomogą te cele osiągnąć. Niektóre 
z celów i zadań są określone przez plany wyższego szczebla (tu: plan wojewódzki), inne zaś wynikają z przepisów prawa.

Należy zważyć, iż w zakresie zarządzania odpadami, administracji szczebla powiatowego posiada uprawnienia wynikające z ustawy o odpadach. W szczególności sprowadzają się one do reglamentowania i kontrolowania gospodarki odpadami przemysłowymi. Za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiedzialne są samorządy gminne, jak wynika z przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Stąd też, w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, niniejszy plan ogranicza się do określenia wymaganych kierunków oraz podstawowych celów w gospodarce tymi odpadami.

Należy zatem przyjąć, iż wszelkie inicjatywy samorządów gminnych, bądź przedsiębiorców, które będą służyły osiąganiu celów i realizacji kierunków zadań określonych w nin. Planie, zostaną uznane za zgodne z nim.

Z tych wszystkich powodów, niniejszy Plan nie przynosi zamkniętej listy zadań inwestycyjnych, jakie w okresie planistycznym będą realizowane przez przedsiębiorców lub samorządy. Decyzję co do konkretnych rozwiązań inwestycyjnych pozostawia się bowiem samorządom. Plan powiatowy określa jedynie kierunki rozwoju systemu gospodarki odpadami.

Jeśli chodzi o objęty planem system zagospodarowania odpadów, to dla odpadów komunalnych założono, że będą kontynuowane i rozwijane działania dotychczas prowadzone przez samorządy i przedsiębiorców. Dodatkowo podejmowane będą wszelkie działania mające na celu osiąganie celów opisanych w niniejszym Planie.

Projektowany w tym celu system zbiórki i przeróbki odpadów będzie kontynuacją obecnego.

W szczególności zakłada się, że mieszkańcy Powiatu będą prowadzić segregację 
u źródła, tj. odpady domowe będą przez nich niezwłocznie rozdzielane na poszczególne frakcje (najlepiej w podziale „suche-mokre”). Odpady będą następnie przerabiane 
w instalacjach działających w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów – odpady zmieszane będą kierowane do składowania, biomasa do przeróbki w kompostowni, zaś odpady mające walor użytkowy będą doczyszczane na sortowni (np. planowana sortownia 
w Paszczynie) i kierowane do dalszego wykorzystania.

W niniejszym Planie omówiono też kwestię zagospodarowania odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego.

Dla odpadów przemysłowych, podobnie, jak dla komunalnych, także przewidziano kontynuację dotychczasowego modelu/sposobu ich zagospodarowywania.

W niniejszym Planie dokonano szeregu obliczeń i oszacowań. W ich wyniku ustalono:

- rzeczywistą obecną ilość roczną wytwarzanych odpadów komunalnych - ok. 16,9 tys. Mg (ton),

- teoretyczną obecną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 30,8 tys. Mg (ton),

- prognozę ilości odpadów komunalnych powstających w przyszłości (patrz tabela 22 z rozdziału 3.2.1 niniejszego PPGO).

- prognozy dla odpadów przemysłowych (dokonano jej w odnośnym rozdziale).

Prognoz dokonano w oparciu o współczynniki określone w Planie krajowym i wojewódzkim. Dane rzeczywiste pochodzą od samorządów gminnych.

Na załącznikach graficznych przedstawiono położenie instalacji do przeróbki lub składowania odpadów.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, to głównymi częściami niniejszego Planu są:

- charakterystyka Powiatu,

- przedstawienie oraz ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego i komunalnego na terenie Powiatu,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z założeń planów nadrzędnych oraz z prognozowanych zmian demograficznych i gospodarczych,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji zakresie gospodarki odpadami, w tym ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych a także projektowany system gospodarki odpadami,

- harmonogram projektowanych działań oraz sposób jego finansowania,

- sposób monitorowania wykonania Planu.

Wskazane w Planie działania służyć mają m.in.

- zwiększeniu stopnia odzysku odpadów (zwł. opakowaniowych, odpadów budowlanych 
i wielkogabarytowych),

- zwiększeniu ilości przerabianych odpadów biodegradowalnych,

- zmniejszeniu ilości odpadów kierowanych na składowiska.

# ANEKSY I SPISY

## Załączniki graficzne

Instalacje i obiekty do unieszkodliwiania odpadów w województwie podkarpackim (stan na 2003 r, źródło: WIOŚ Rzeszów, przedstawiono fragment dla Powiatu)

Poniżej mapka przedstawiająca rozmieszczenie instalacji do przerobu odpadów, położonych na terenie Powiatu Dębickiego (wg WPGO)

## Spis tabel

| Nr tabeli | Tytuł | Strona |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaludnienie Powiatu (w roku 2006) | 17 |
| 2 | Ilość odpadów komunalnych (odpady komunalne zmieszane 20 03 01) zebranych na terenie Powiatu i skierowanych do unieszkodliwiania [Mg/ rok] | 18 |
| 3 | Ilość odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunal-nych zebranych z terenu Powiatu i przekazanych do odzysku–[Mg/ rok] | 19 |
| 4 | Podsumowanie zbiórki odpadów komunalnych w Powiecie | 19 |
| 5 | Osady ściekowe wytwarzanie i gospodarowanie [Mg] | 19 |
| 6 | Azbest (rodzaj i ilość) w Powiecie w 2006r. wg danych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego | 20 |
| 7 | Szacunkowy skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych w Powiecie w roku 2006 | 21 |
| 8 | Szacunkowa masa poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w Powiecie w roku 2006 [Mg] | 22 |
| 9 | Szacunkowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w Powiecie w roku 2006 [tys. Mg] | 22 |
| 10 | Odsetek mieszkańców/gospodarstw objętych zorganizowaną zbiórką odpadów oraz zbiórką selektywną | 23 |
| 11 | Stosowane systemy zbiórki odpadów | 24 |
| 12 | Sortownia i kompostownia w Paszczynie | 26 |
| 13 | Składowiska odpadów komunalnych w Powiecie | 26 |
| 14 | Składowiska odpadów komunalnych, na których zakończono eksploatację | 27 |
| 15 | Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do zbiórki pojazdów wycofanychz eksploatacji | 27 |
| 16 | Ilości wyrejestrowanych samochodów | 28 |
| 17 | Gospodarka odpadami przemysłowymi wytworzonymi na terenie powiatu dębickiego w 2002 r. wg SIGOP-W | 29 |
| 18 | Odpady przemysłowe w Powiecie w r. 2006 wg Wojewódzkiej bazy danych o odpadach | 30 |
| 19 | Składowiska odpadów przemysłowych na terenie Powiatu | 34 |
| 20 | Instalacje do odzysku odpadów na terenie Powiatu | 35 |
| 21 | Prognoza demograficzna | 36 |
| 22 | Prognoza ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Powiatu [tys. Mg/rok] | 37 i 63 |
| 23 | Prognoza ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie Powiatu [tys. Mg/rok] | 37 |
| 24 | Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, powstających na terenie Powiatu [Mg] | 38 |
| 25 | Ilości odpadów biodegradowalnych dopuszczone do zeskładowania | 43 |
| 26 | Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych | 44 |
| 27 | Planowane działania | 49 |
| 28 | Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami | 50 |
| 29 | Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów – (ZZO Kozodrza – Paszczyna – Mielec) | 56 |
| 30 | Masa wytworzonych odpadów w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec | 57 |
| 31 | Bilans masy odpadów ulegających biodegradacji (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec | 57 |
| 32 | Bilans masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec | 57 |
| 33 | Sumaryczne moce przerobowe sortowni (dla odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki) (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec | 57 |
| 34 | Sumaryczne moce przerobowe instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec | 57 |
| 35 | Szacowana ilość stacji przeładunkowych w obszarach obsługiwanych przez ZZO w ZZO Kozodrza - Paszczyna – Mielec | 57 |
| 36 | Sumaryczne zapotrzebowanie na pojemność składowisk odpadów komunalnych (tys. Mg) w ZZO Kozodrza - Paszyczna – Mielec | 58 |
| 37 | Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w Powiecie w latach 2008–2019 dotyczy odpadów komunalnych oraz przemysłowych | 59 |
| 38 | Wskaźniki monitorowania wykonywania planu | 60 |

## Bibliografia

- Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Dębickiego, Dębica, 2004

- Krajowy plan gospodarki opadami 2010 – uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" M.P.06.90.946

- Urząd Statystyczny w Rzeszowie

- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego  na lata 2008 – 2011 
z uwzględnieniem lat 2012 - 2019

## Użyte skróty

GPZO - gminny punkt zbiórki odpadów

GPZON – gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych

KPGO 2010 – Krajowy plan gospodarki odpadami

PPGO – Powiatowy plan gospodarki odpadami

uoo – ustawa o odpadach – t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251

WPGO – Wojewódzki plan gospodarki odpadami (Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego  na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2019)

ZZO – zakład zagospodarowania odpadów